国环评证

乙字第2617号

湖北海宜生物科技有限公司

年产4000吨赤藓糖醇技改项目

环境影响报告书

(送审版)

建设单位：湖北海宜生物科技有限公司

编制单位：襄阳众鑫缘环保科技有限公司

编制时间：二O二0年十月

目    录

1、概述	1

1.1公司概况及项目由来	1

1.2本次环评工作过程	2

1.3项目初步判定	2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5环境影响评价工作程序	3

1.6报告书主要结论	4

2、总则	6

2.1编制依据	6

2.2评价目的与原则	8

2.3环境影响识别与评价因子筛选	9

2.4区域环境功能区划	10

2.5评价标准	11

2.6评价工作等级	15

2.7评价范围、重点及时段	22

2.8控制污染与环境保护目标	23

3、建设项目概况	25

3.1现有项目概况	25

3.2建设项目概况	42

3.3项目环境可行性分析	45

4、工程分析	51

4.1技改项目生产工艺	51

4.2 技改项目赤藓糖醇物料平衡	52

4.3项目用排水情况及水平衡分析	54

4.4技改项目主要污染源分析	58

4.5清洁生产分析	63

5、区域环境现状调查与评价	65

5.1自然环境概况	65

5.2社会环境概况	69

5.3环境质量现状调查与评价	71

5.4区域污染源调查与评价	104

6、环境影响预测与评价	109

6.1环境空气影响预测与评价	109

6.2地表水环境影响分析	117

6.3声环境影响预测与评价	118

6.4固废环境影响与评价	121

6.5地下水环境影响评价	122

6.6土壤环境影响分析	126

6.7环境风险分析	127

7、污染防治措施评价	139

7.1大气污染防治措施	139

7.2水污染防治措施	141

7.3 噪声污染防治措施	143

7.4固体废物污染防治措施	144

7.5地下水污染防治措施	145

7.6土壤污染防治措施	146

8、总量控制与环境经济损益分析	147

8.1总量控制	147

8.2环境经济损益分析	148

9、环境管理与监测计划	150

9.1环境管理	150

9.2污染防治设备管理	152

9.3环境管理措施	154

9.4环境监测计划	156

9.5环保设施竣工验收	158

9.6信息公开	160

9.7排污许可管理要求	161

10、评价结论	162

10.1项目概况	162

10.2项目环境可行性分析结论	162

10.3工程分析结论	167

10.4环境现状评价结论	168

10.5环境影响评价结论	169

10.6污染防治措施结论	171

10.7总量控制结论	172

10.8公众参与结论	172

10.9报告书总结论	173

一、附图

附图1、建设项目地理位置图；

附图2、建设项目厂区总平面布置图；

附图3、建设项目厂区防渗分区图；

附图4、建设项目主要环境保护目标分布图；

附图5、建设项目环境现状监测布点图；

附图6、襄阳精细化工产业园地表水、地下水现状监测布点图；

附图7、建设项目卫生防护距离包络线图；

附图8、建设项目与湖北省生态保护红线相符性分析图；

附图9、建设项目与襄阳精细化工产业园相对位置关系图；

二、附件

附件1、湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目环评委托书；

附件2、湖北省固定资产投资项目备案证；

附件3、公司营业执照、法人身份证

附件4、规划用地红线图、土地证及宗地图；

附件5、宜城市城乡建设规划管理局《关于湖北海宜生物科技有限公司地块土地开发利用方案及开发利用条件的意见》；

附件6、建设用地规划许可证(鄂规用地420684201300041)、建设工程规划许可证(鄂规工程420684201300068，建字第2013-068)；

附件7、《关于年产 6000 吨酵母类饲料原料、2000 吨有机微量元素饲料添加剂、 15000 吨预糊化大米、5000 吨预糊化小麦、5000 吨大豆酶解蛋白建设项目环境影响报 告书的批复》(襄阳市环境保护局襄环函[2014]100 号)；

附件8、《关于湖北海宜生物科技有限公司年产6000吨酵母类饲料原料、2000吨有机微量元素饲料添加剂、 15000吨预糊化大米、5000吨预糊化小麦、5000吨大豆酶解蛋白建设项目一期工程(年产6000吨酵母类饲料原料)环境影响报告书竣工环保验收有关意见的函》(襄阳市行政审批局、襄审批环验[2016]21号)；

附件9、《关于湖北海宜生物科技有限公司新建项目主要污染物总量指标来源的函》(宜环函[2017]39号)；

附件10、《关于湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨伊代欣糖、1000吨异麦芽酮糖扩建项目环境影响报告书的批复》(襄阳市行政审批局 襄审批环评[2017]92号)；

附件11、襄阳市生态环境局襄环函[2019]8号《关于襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》；

附件12、襄阳精细化工产业园总体规划环评项目环境检测报告；

附件13、湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目环境现状检测报告；

附件14、公司锅炉烟气2019年在线监测数据；

附件15、公司污水处理站2019年在线监测数据；

附件16、环评确认函；

三、附表

附表1、建设项目大气环境影响评价自查表；

附表2、建设项目废水污染物排放信息表；

附表3、地表水环境影响评价自查表；

附表4、建设项目环境风险简单分析内容表；

附表5、环境风险评价自查表；

附件6、建设项目环评审批信息表。

## 1、概述

### 1.1公司概况及项目由来

湖北海宜生物科技有限公司是广东海纳川生物科技股份有限公司的全资子公司，公司位于襄阳精细化工产业园，占地200亩，是宜城市人民政府招商引资的重点企业。

公司主要应用生物工程和酶工程技术，从事食品和食品添加剂原料的研发、生产和销售。公司积极借鉴和完善国内外先进的工艺、设备和管理经验，加快酵母类衍生品、低聚麦芽糖、异麦芽酮糖、多元糖醇的开发和推广，着力打造新型食品原料研发生产基地。随着公司多元化和国际化步伐的不断推进，公司先后获得ISO22000食品质量安全体系认证、犹太食品清洁认证及清真食品认证。不仅在国内市场达成良好合作，还不断开拓海外市场，在国际范围内提高产品竞争力。

目前公司主要生产年产6000吨酵母类饲料原料、年产4000吨伊代欣糖、年产1000吨异麦芽酮糖三种产品。

赤藓糖醇是一种四元醇，化学名为1，2，3，4－丁四醇，分子式为C4H10O4，赤藓糖醇甜味纯正，热稳定性好，热量低，不参与糖代谢，抗龋齿，安全、无毒害作用，在糖果、饮料、乳品、烘焙食品及保健品中应用广泛。据统计，当前国际市场对赤藓糖醇需求量在10万吨以上，且以每年3%增长。我国为赤藓糖醇主要生产国，2019年总产能约为5万吨，远远不能满足未来市场的需求。随着人们物质生活水平的提高和健康意识的增强，以赤藓糖醇为代表的功能性糖醇的市场前景十分广阔。由于赤藓糖醇市场空间的加速放大，以及国外主要生产厂商产品转换导致的减产，使得现有的赤藓糖醇产能出现机会性缺口。因此部分国内厂家也纷纷计划扩产或投资。

目前，国内外均采用微生物发酵法大规模生产赤藓糖醇，所用微生物为食品级耐高渗酵母。我司一直以来从事着食品级酵母的发酵和异麦芽酮糖的生产，从整个生产工艺流程和现有生产设备方面，与赤藓糖醇的生产有着极高的契合度。同时，菌种的选育、生产的管理和操作、相应质量和安全体系的建立等，都与赤藓糖醇的生产具有高度的黏性和一致性。因此，在市场大环境趋势下，湖北海宜生物科技有限公司拟充分利用现有生产条件和设备（增加部分生产设备），切换原有6000吨酵母类产品生产产能中的4000吨产能空间，转产生产4000吨赤藓糖醇，提高企业经济效益，及时满足国内外市场的需求，项目总投资2000万元。

### 1.2本次环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)的有关规定，建设项目须进行环境影响评价。湖北海宜生物科技有限公司于2020年3月委托襄阳众鑫缘环保科技有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作。

接受委托后，我单位立即开展现场调查、资料搜集等工作，同时结合项目实际情况及周围环境特征制定环境现状监测方案(与污染源同步监测)。在环境现状现场勘查、环境现状监测及公众参与调查的基础上，按照环境影响评价技术规范要求，进行了本项目的环境影响评价报告编制工作。目前已编制完成了《湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目环境影响报告书》（送审版）》，现提交给襄阳市生态环境局审批。

### 1.3项目初步判定

1.3.1评价类别判定

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)及有关规定，建设项目须进行环境影响评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部第1号令)，本项目属于“三、食品制造业”中“13、调味品、发酵制品制造：含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸等制造”，按要求应编制环境影响报告书。因此，项目建设单位委托襄阳众鑫缘环保科技有限公司编制该项目环境影响报告书。

1.3.2产业政策与规划相符性判定

(1)产业政策相符性分析判定

经检索《产业结构调整指导目录(2019年)，本次项目属于第一类“鼓励类”第十九条“轻工”中第29款“采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外），以糖蜜为原料年产8000吨及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制剂和复合型酶制剂、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等开发、生产、应用。酵素生产工艺技术开发及工业化、规范化生产”。项目的建设符合国家产业政策。

(2)选址合理性判定

本次湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目位于襄阳精细化工产业园（雷雁大道11号），用地性质为工业用地。本项目的建设没有改变地块原有的用地性质，因此项目选址与土地利用规划相符合。

(3)“三线一单”符合性判定

①生态红线保护相符性分析

本项目所在区域不在湖北省划定的生态红线保护范围内。与湖北省生态保护红线相符。

②环境质量底线的相符性分析

本项目所在区域空气环境质量达不到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，为不达标区。声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，项目纳污水体蛮河地表水环境功能执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)III类标准要求。

③资源利用上线的对照分析

该项目生产过程中所用的资源主要为水资源、电能及煤。项目所在地水资源丰富，技改项目完成后较技改前水资源、电能及煤等能源消耗量均减少，故项目符合资源利用上线标准。

④环境准入负面清单对照分析

对照国家、地方及行业产业政策和《市场准入负面清单草案》，项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

### 1.4关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目的特点以及周边的环境特征，本次环评重点关注的主要环境问题及环境影响包括：

(1)项目营运期间废气污染物对周边大气环境和环境敏感点的影响程度；

(2)项目营运期间排放的废水污染物对纳污水体的影响程度；

(3)生产车间及厂区风机、空压机、水泵等主要噪声设备等对周边声环境的影响；

(4)生产过程产生的固体废物等对环境的影响。

### 1.5环境影响评价工作程序

本次项目环境影响评价工作程序见图1.5-1。

图1.5-1     环境影响评价工作程序图

### 1.6报告书主要结论

项目建设与区域总体规划和环境规划相符，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，项目废水污染物、废气污染物、噪声均可实现达标排放，固废均得到合理处置。通过预测，项目建成投产后周围环境功能不下降，项目主要环境风险在可接受范围之内，环境风险防范及应急措施可行；环保投资可满足污染控制需要，能实现环境效益、经济效益和社会效益的统一；本次技改项目在建设和运行过程中，建设单位须严格执行既定的污染防治措施、“三同时”制度和本报告书中提出的各项环境保护对策建议。

在落实以上要求和建议的条件下，从环保角度出发，湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目建设可行。

## 2、总则

### 2.1编制依据

2.1.1有关建设项目环境影响评价的法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修正)；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订)；

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修正)；

(5)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日实施)；

(6)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日修订)；

(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日实施)；

(8) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）；

(9)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

(11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第1号，2018年4月28日实施)；

(12)国家环境保护总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》(2006年6月5日修正)；

(13)生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号），自2019年1月1日起施行；

(14)《产业结构调整指导目录(2019年)；

(15)《大气污染防治国十条》(2013年6月14日国务院常务会议)；

(16)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

(17)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

(18)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，环境保护部，2009年1月；

(20)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

(21)国家建设部、国际环境保护总局、科技部城建[2000]124号《城市污水处理及污染防治技术政策》；

(22)《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(征求意见稿)》(环办环评函[2017]1406号)。

2.1.2地方性法规及规范性文件

(1)湖北省人民政府办公厅《省人民政府办公厅转发省环境保护局地表水环境功能类别的通知》(鄂政发[2000]10号)；

(2)湖北省人民政府《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》(鄂政发[2014]6号)；

(3)《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》(鄂政发[2016]3号)；

(4)《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》（鄂政发〔2018〕30号）；

(5) 《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（湖北省环境保护厅公告2018年第2号）；

(6)《襄阳市汉江流域水环境保护条例》（2017年5月1日实施）；

(7)《关于印发<襄阳市环境空气质量功能区划分规定>的通知》（2010.1.25）（襄政办发[2010]8号）；

(8)《市人民政府关于印发襄阳环境保护“十三五”规划纲要的通知》（2017.12.20）；

(9)《襄阳市汉江流域水环境保护条例》(2016年10月26日襄阳市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2016年12月1日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准)；

(10)《襄阳市水污染防治行动计划工作方案》（襄政发〔2016〕9号）；

(11) 襄阳市人民政府办公室《关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》（襄政办函[2018]22号）

(12)《襄阳市环境保护“十三五”规划》；

(13)《宜城城市总体规划(修编)》(2005-2020)；

(14)《宜城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

(15)《宜城市土地利用总体规划(2011-2020)》；

(16)《宜城市城市空间发展战略规划(2012-2030)》；

(17)《雷河-大雁工业园区控制性详细规划》；

(18)《襄阳精细化工产业园总体规划》(2013-2030)。

2.1.3技术导则

(1)《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(4)《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)；

(5)《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则--生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964-2018)；

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。

2.1.4与建设项目相关的技术文件

(1) 《关于湖北海宜生物科技有限公司年产6000吨酵母类饲料原料、2000 吨有机微量元素饲料添加剂、15000吨预糊化大米、5000吨预糊化小麦、5000吨大豆酶解蛋白建设项目环境影响报告书的批复》(襄阳市环境保护局襄环函[2014]100号)；

(2)《关于湖北海宜生物科技有限公司年产6000吨酵母类饲料原料、2000吨有机微量元素饲料添加剂、15000吨预糊化大米、5000吨预糊化小麦、5000吨大豆酶解蛋白建设项目一期工程(年产6000 吨酵母类饲料原料)竣工环保验收有关意见的函》(襄阳市行政审批局、襄审批环验[2016]21号)；；

(3)《关于湖北海宜生物科技有限公司年产 4000 吨伊代欣糖、1000 吨异麦芽酮糖扩建项目环境影响报告书的批复》(襄阳市行政审批局 襄审批环评[2017]92号)；

2.1.5委托文件

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目环境影响评价工作委托书。

### 2.2评价目的与原则

2.2.1评价目的

本次评价将依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)达到以下评价目的：

(1)通过对建设项目所在区域的环境现状监测数据分析，掌握评价区域环境质量现状和评价区域内主要的环境问题。

(2)在项目各种污染因素认真分析的基础上，结合评价区域环境质量现状，预测项目投产后对环境的影响程度与范围。

(3)在建设项目清洁生产分析、“三废”治理设施的可靠性和可行性分析的基础上，论述该项目的经济效益、环境效益与社会效益，结合项目特点提出满足环保目标的污染控制对策与措施，以最大限度的削减企业排污总量，降低其对环境的不利影响。

(4)从环保角度提出建设项目是否可行的结论，为实现该项目合理布局，最佳设计和环境管理提供科学依据。

2.2.2评价原则

(1)坚持环境影响评价工作为工程建设服务，为环境管理和优化设计服务的宗旨，注重报告书的科学性、实用性。

(2)评价严格遵循《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)的有关规定，遵循宜城市总体规划、环境保护规划，认真贯彻“清洁生产”、“污染物达标排放”、“总量控制”等国家环保政策。

(3)认真调查分析建设项目污染源状况，查清项目的主要污染特征及主要污染因子排放量的变化情况，提出相应的环保对策，以满足国家有关环保政策要求。

(4)充分利用评价区现有污染源常规监测资料及环评资料，在保证本次评价工作质量前提下，加快工作进度，缩短评价周期，以满足该项目进度要求。

(5)坚持评价内容主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治措施可操作性强，结论明确可信。

### 2.3环境影响识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响识别

本项目在公司现有厂区内进行技术改造，因此评价环境影响识别主要针对施工期和运营期，采用列表法，其结果见表2.3-1。

表2.3-1     环境影响因素识别结果

| 评价 时段 | 评价要素 | 影响特征 | 影响说明 | 减缓措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 |  |  |
| 施 工 期 | 自然 环境 | 大气环境 | - | 3 | 短 | 大 | 施工二次扬尘 | 对道路场地洒水 |
|  |  | 地表水环境 | - | 2 | 短 | 大 | 施工生活污水 | 污水临时处理设施 |
|  |  | 环境噪声 | - | 2 | 短 | 大 | 建筑机械噪声 | 加强管理 |
|  |  | 固体废物 | - | 1 | 短 | 大 | 建筑垃圾 | 加强管理 |
|  | 生态 环境 | 陆生植物 | - | 1 | 短 | 大 | 场地平整、土地占用和施工粉尘 | 对道路、场地洒水、绿化 |
|  |  | 陆生动物 | - | 1 | 短 | 小 | 场地平整、土地占用和施工噪声 |  |
|  | 社会 环境 | 交通 | - | 1 | 短 | 大 | 设备和材料运输 | 加强施工管理 |
|  |  | 社会环境 | ＋ | 2 | 短 | 大 | 促进地方经济和增加就业 |  |
| 营 运 期 | 自然 环境 | 大气环境 | - | 3 | 长 | 大 | SO2、NOx、颗粒物、硫化氢、氨 | 治理达标 |
|  |  | 地表水 | - | 2 | 长 | 大 | 生产废水、生活污水 | 治理达标 |
|  |  | 固废 | - | 3 | 长 | 大 | 工业固废、生活垃圾 | 合理处置 |
|  |  | 噪声 | - | 2 | 长 | 大 | 设备噪声 | 合理布局、降噪处理 |
|  | 生态 环境 | 陆上植物 | - | 1 | 长 | 小 | 废气 | 治理达标 |
|  |  | 陆生动物 | - | 1 | 长 | 小 | 废气 | 治理达标 |
|  | 社会 环境 | 人群健康 | - | 3 | 长 | 大 | 废气、废水、噪声 | 治理达标 |
|  |  | 社会经济 | ＋ | 2 | 长 | 大 | 社会产值增加、经济发展 |  |
|  |  | 就业机会 | ＋ | 1 | 长 | 大 | 增加就业人数 |  |
| 备注 | (1)影响性质“+”为有利影响；“-”为不利影响。 (2)影响程度“1”为重大影响；“2”为中等影响；“3”为轻微影响。 |

从表2.3-1中可看出该项目对环境的主要影响因素为营运期所产生的废气、废水、设备噪声及固体废物。

2.3.2评价因子筛选

在建设项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各种环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定该项目的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，建设项目评价因子筛选见表2.3-2。

表2.3-2        评价因子筛选表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、H2S、NH3 | 粉尘 | NOx、SO2、烟（粉）尘 |
| 地表水 | pH、高锰酸盐指数、BOD5、DO、氨氮、总氮、挥发酚、六价铬、总磷、COD、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铅、石油类、硫化物 | COD、NH3-N | COD、NH3-N、TP、TN |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、碘化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、苯。 | COD | / |
| 土壤 | 45项基本项目 | / | / |
| 噪声 | 连续等效A声级 | / |
| 固体废物 | / | 工业固废/生活垃圾 | / |

### 2.4区域环境功能区划

2.4.1环境空气

根据宜城市环境空气质量功能区划分，该项目所在区域环境空气功能区划为二类区。

2.4.2水环境功能区划

根据湖北省人民政府办公厅文件鄂政发(2000)10号《省人民政府办公厅转发省环境保护局地表水环境功能类别的通知》的有关规定，本次评价地表水蛮河为Ⅲ类地表水功能区。

地下水环境功能区为Ⅲ类。

2.4.3声环境功能区划

项目所在区域声环境功能区划为3类区。

2.4.4项目环境功能属性

该建设项目所在区域环境功能属性见表2.4-1。

表2.4-1         项目所在区域环境功能属性表

| 序 号 | 项 目 | 属 性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区 |
| 4 | 土壤 | 建设用地 |
| 5 | 是否饮用水源保护区 | 否 |
| 6 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 7 | 是否自然保护区、风景保护区 | 否 |
| 8 | 是否水库库区 | 否 |
| 9 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 10 | 是否基本草原、珍稀动植物栖息地 | 否 |
| 11 | 是否文物保护单位、世界自然文化遗产 | 否 |
| 12 | 是否重点流域、重点湖泊 | 否 |
| 13 | 是否两控区 | 否 |
| 14 | 是否污水处理厂纳污范围 | 是 |

### 2.5评价标准

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目建设地位于宜城市雷河大雁工业园，根据该工程的排污分析，结合拟建项目所在区域环境功能要求，拟采用如下环境质量标准、污染物排放标准。

2.5.1环境质量标准

(1)环境空气

评价区环境空气质量常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。特征污染物NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值其标准详见表2.5-1。

表2.5-1           环境空气质量标准

| 评价因子 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2* | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| NH3 | 小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 小时平均 | 10μg/m3 |  |

注：TSP小时平均值为24小时平均质量浓度限值的3倍值

(2)地表水环境

该项目纳污水体为蛮河，蛮河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，详见表2.5-2。

表2.5-2      地表水环境质量标准一览表    单位：mg/L(pH值除外)

| 河流 | 评价因子 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛮河 | pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | DO | ≥5 |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
|  | 氨氮 | ≤1.0 |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 |  |
|  | BOD5 | ≤4.0 |  |
|  | 总磷 | ≤0.2 |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |

(3)地下水环境

项目所在地地下水水质保护级别为《地下水水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类水体，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准，详见表2.5-3。

表2.5-3    地下水环境质量标准

| 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 8.5≤pH≤9.0 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| 项目 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 氰化物 |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.50 | ≤0.02 | ≤200 | ≤3.0 | ≤1.00 | ≤20.0 | ≤0.05 |
| 项目 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 苯 |  |
| 标准值 | ≤0.08 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤60 | ≤10.0 |  |

(4)土壤环境

土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)中第二类用地 筛选值标准，具体标准值见表2.5-4。

表2.5-4     土壤环境质量标准值       单位：mg/kg

| 序号 | 评价因子 | 标准值 | 序号 | 评价因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)筛选值 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
| 3 | 铬(六价) | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |  |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |  |
| 7 | 镍 | 90 | 30 | 乙苯 | 28 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |  |  |

(5)环境噪声

该项目声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。标准值

：昼夜65dB(A)；夜间55dB(A)。

2.5.2污染物排放标准

(1)废水污染物排放标准

本项目所在地属于宜城雷大工业园污水处理厂纳污范围，本项目外排废水可进入雷大工业园污水处理厂作进一步处理。项目废水须执行《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表2中间接排放标准、《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) 表1中排放浓度限值和雷大工业园污水处理厂的接管标准。详见表2.5-5。

表2.5-5     项目废水排放标准   单位：mg/L pH除外

| 评价因子 | 《酵母工业水污染物排放标准》 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》 | 雷大工业园污水处理厂接管标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直接排放标准 | 间接排放标准 |  |  |
| pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| COD | 150 | 400 | 50 | 500 |
| BOD5 | 30 | 80 | 10 | 350 |
| 氨氮 | 10 | 25 | 5(8) | 45 |
| SS | 50 | 100 | / | 400 |
| 总氮 | 20 | 40 | 15 | 70 |
| 总磷 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 8 |
| 色度（稀释倍数） | 30 | 80 | / | 64 |

(2)废气污染物排放标准

项目工艺废气粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。其排放标准值见表 2.5-6。

表2.5-6      大气污染物排放标准值表

| 污染源 | 污染物 | 最高允许排放浓度 | 标准值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排气筒 (m) | 排放速率 (kg/h) | 周界外浓度 (mg/m3) |  |
| 工艺废气 | 粉尘 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)二级标准 |

根据襄阳市人民政府办公室《关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》（襄政办函[2018]22号）要求：公司锅炉燃烧废气须执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中特别排放限值要求，见表2.5-7。

表2.5-7      锅炉大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 最高允许排放浓度 | 标准值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 排气筒高度(m) |  |
| 锅炉燃烧废气 | SO2 | 200 | 48 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3中特别排放限值 |
|  | 烟尘 | 30 |  |  |
|  | NOx | 200 |  |  |

该技改项目完成后，污水处理站运行过程中主要恶臭污染物为H2S、NH3、臭气浓度等，项目营运期有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表2标准，详见表2.5-8。

表2.5-8   《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

| 控制项目 | 排气筒高度 | 排放量(kg/h) | 厂界二级标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 15m | 0.33 | 0.06 |
| NH3 |  | 4.9 | 1.5 |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 2000 | 20 |

(3)噪声污染控制标准

施工期施工噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)限值，详见表2.5-9。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准摘录见表2.5-10。

表2.5-9    建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：等效声级Leq[dB(A)]

| 噪声限值[dB(A)] |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

表2.5-10        工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB(A)

| 类别 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12348-2008 3类 | 65 | 55 |

(4)固体废物污染控制标准

一般工业固体废物在厂区的贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修订单的规定要求。

### 2.6评价工作等级

2.6.1环境空气

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按表2.6-1的分级判据进行划分。

表2.6-1     评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价因子和标准见表2.6-2。

表2.6-2       评价因子和评价标准表

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) |
| 2 | NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 3 | H2S | 1小时平均 | 10 |  |

④污染源参数

依据项目工程分析，项目有组织废气污染排放源强参数详见表2.6-3。无组织废气排放源强见表2.6-4。

表2.6-3   有组织废气污染源源强一览表(点源)

| 污染物名称 | 排气筒底部中心坐标(o) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |
| 流化床干燥粉尘排气筒 | 112.20597 | 31.58404 | 15 | 0.6 | 50 | 1.47 | 颗粒物 | 0.011 |
| 生物除臭塔恶臭排气筒 | 112.20628 | 31.58305 | 15 | 0.6 | 20 | 3.44 | NH3 | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0042 |

表2.6-4   无组织废气污染源源强一览表(面源)

| 面源名称 | 面源起点坐标 | 海拔高度m | 矩形面源 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度m | 有效高度m |  |  |
| 污水处理站恶臭 | 112.20646 | 31.58283 | 66 | 104 | 45 | 3 | NH3 | 0.0191 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0012 |

⑤估算模式参数

估算模式所用参数见表2.6-5。

表2.6-5    估算模式参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 2.73万 |
| 最高环境温度 | 42.5°C |
| 最低环境温度 | -14.8°C |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 否 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

⑥预测模式

根据该项目污染物排放特征及区域气象资料，选取HJ2.2-2018中附录A推荐的模式中源模式，进行运营期地面污染物最大浓度预测。

⑦预测结果

项目流化床干燥粉尘污染物排放估算结果见表2.6-6，生物除臭塔恶臭污染物排放估算结果见表2.6-7，恶臭污染物无组织排放估算结果见表2.6-8。

表2.6-6     流化床干燥粉尘（点源）污染物排放估算结果

| 距离(m) | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 25 | 1.243E-03 | 0.13 |
| 50 | 1.572E-03 | 0.17 |
| 61 | 1.676E-03 | 0.19 |
| 75 | 1.607E-03 | 0.18 |
| 100 | 1.578E-03 | 0.18 |
| 125 | 1.389E-03 | 0.15 |
| 150 | 1.201E-03 | 0.13 |
| 175 | 1.012E-03 | 0.11 |
| 200 | 8.219E-04 | 0.09 |
| 300 | 5.672E-04 | 0.06 |
| 400 | 4.76E-04 | 0.05 |
| 500 | 3.826E-04 | 0.04 |
| 600 | 3.098E-04 | 0.03 |
| 700 | 2.554E-04 | 0.03 |
| 800 | 2.145E-04 | 0.02 |
| 900 | 1.833E-04 | 0.02 |
| 1000 | 1.589E-04 | 0.02 |
| 1100 | 1.396E-04 | 0.02 |
| 1200 | 1.239E-04 | 0.01 |
| 1300 | 1.111E-04 | 0.01 |
| 1400 | 1.004E-04 | 0.01 |
| 1500 | 9.138E-05 | 0.01 |
| 1600 | 8.372E-05 | 0.01 |
| 1700 | 7.713E-05 | 0.01 |
| 1800 | 7.142E-05 | 0.01 |
| 1900 | 6.643E-05 | 0.01 |
| 2000 | 6.203E-05 | 0.01 |
| 2100 | 5.813E-05 | 0.01 |
| 2200 | 5.466E-05 | 0.01 |
| 2300 | 5.156E-05 | 0.01 |
| 2400 | 4.876E-05 | 0.01 |
| 2500 | 4.623E-05 | 0.01 |

表2.6-7    生物除臭塔恶臭（点源）污染物排放估算结果

| 距离(m) | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 25 | 3.693E-03 | 1.85 | 3.864E-05 | 3.86 |
| 50 | 3.876E-03 | 1.94 | 3.989E-04 | 3.99 |
| 75 | 3.907E-03 | 1.95 | 4.223E-04 | 4.22 |
| 80 | 4.162E-03 | 2.08 | 4.482E-04 | 4.48 |
| 100 | 3.834E-03 | 1.92 | 4.129E-04 | 4.13 |
| 125 | 3.756E-03 | 1.88 | 4.045E-04 | 4.05 |
| 150 | 3.678E-03 | 1.84 | 3.961E-04 | 3.96 |
| 175 | 3.601E-03 | 1.80 | 3.878E-04 | 3.88 |
| 200 | 3.523E-03 | 1.76 | 3.794E-04 | 3.79 |
| 300 | 2.88E-03 | 1.44 | 3.101E-04 | 3.10 |
| 400 | 2.119E-03 | 1.06 | 2.282E-04 | 2.28 |
| 500 | 1.593E-03 | 0.80 | 1.716E-04 | 1.72 |
| 600 | 1.241E-03 | 0.62 | 1.337E-04 | 1.34 |
| 700 | 9.979E-04 | 0.50 | 1.075E-04 | 1.07 |
| 800 | 8.24E-04 | 0.41 | 8.873E-05 | 0.89 |
| 900 | 6.953E-04 | 0.35 | 7.488E-05 | 0.75 |
| 1000 | 5.973E-04 | 0.30 | 6.432E-05 | 0.64 |
| 1100 | 5.208E-04 | 0.26 | 5.608E-05 | 0.56 |
| 1200 | 4.597E-04 | 0.23 | 4.951E-05 | 0.50 |
| 1300 | 4.102E-04 | 0.21 | 4.418E-05 | 0.44 |
| 1400 | 3.693E-04 | 0.18 | 3.977E-05 | 0.40 |
| 1500 | 3.351E-04 | 0.17 | 3.609E-05 | 0.36 |
| 1600 | 3.062E-04 | 0.15 | 3.298E-05 | 0.33 |
| 1700 | 2.814E-04 | 0.14 | 3.031E-05 | 0.30 |
| 1800 | 2.601E-04 | 0.13 | 2.801E-05 | 0.28 |
| 1900 | 2.415E-04 | 0.12 | 2.60E-05 | 0.26 |
| 2000 | 2.251E-04 | 0.11 | 2.425E-05 | 0.24 |
| 2100 | 2.107E-04 | 0.11 | 2.269E-05 | 0.23 |
| 2200 | 1.979E-04 | 0.10 | 2.131E-05 | 0.21 |
| 2300 | 1.864E-04 | 0.09 | 2.008E-05 | 0.20 |
| 2400 | 1.761E-04 | 0.09 | 1.897E-05 | 0.19 |
| 2500 | 1.668E-04 | 0.08 | 1.797E-05 | 0.18 |

表2.6-8   面源(污水处理站)恶臭污染物排放估算结果

| 距离(m) | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 (mg/m3) | 占标率 (%) | 预测浓度(mg/m3) | 占标率 (%) |
| 25 | 8.768E-3 | 4.38 | 7.218E-4 | 3.18 |
| 50 | 1.182E-2 | 5.91 | 8.427E-4 | 4.27 |
| 73 | 1.412E-2 | 7.06 | 8.872E-4 | 8.87 |
| 75 | 1.394E-2 | 6.97 | 8.117E-4 | 8.12 |
| 100 | 1.172E-2 | 5.86 | 7.362E-4 | 7.36 |
| 125 | 1.0E-3 | 5.0 | 6.281E-4 | 6.28 |
| 150 | 8.28E-3 | 4.14 | 5.201E-4 | 5.20 |
| 175 | 6.56E-3 | 3.28 | 4.121E-4 | 4.12 |
| 200 | 4.84E-3 | 2.42 | 3.041E-4 | 3.04 |
| 300 | 2.52E-3 | 1.26 | 1.583E-4 | 1.58 |
| 400 | 1.563E-3 | 0.78 | 9.817E-5 | 0.98 |
| 500 | 1.079E-3 | 0.54 | 6.779E-5 | 0.68 |
| 600 | 8.002E-4 | 0.40 | 5.027E-5 | 0.50 |
| 700 | 6.232E-4 | 0.31 | 3.915E-5 | 0.39 |
| 800 | 5.038E-4 | 0.25 | 3.165E-5 | 0.32 |
| 900 | 4.184E-4 | 0.21 | 2.628E-5 | 0.26 |
| 1000 | 3.552E-4 | 0.18 | 2.232E-5 | 0.22 |
| 1100 | 3.071E-4 | 0.15 | 1.929E-5 | 0.19 |
| 1200 | 2.693E-4 | 0.13 | 1.692E-5 | 0.17 |
| 1300 | 2.39E-4 | 0.12 | 1.501E-5 | 0.15 |
| 1400 | 2.14E-4 | 0.11 | 1.345E-5 | 0.13 |
| 1500 | 1.934E-4 | 0.10 | 1.215E-5 | 0.12 |
| 1600 | 1.76E-4 | 0.09 | 1.106E-5 | 0.11 |
| 1700 | 1.613E-4 | 0.08 | 1.013E-5 | 0.10 |
| 1800 | 1.487E-4 | 0.07 | 9.34E-6 | 0.09 |
| 1900 | 1.377E-4 | 0.07 | 8.651E-6 | 0.09 |
| 2000 | 1.281E-4 | 0.06 | 8.05E-6 | 0.08 |
| 2100 | 1.197E-4 | 0.06 | 7.521E-6 | 0.08 |
| 2200 | 1.123E-4 | 0.06 | 7.053E-6 | 0.07 |
| 2300 | 1.056E-4 | 0.05 | 6.635E-6 | 0.07 |
| 2400 | 9.966E-5 | 0.05 | 6.261E-6 | 0.06 |
| 2500 | 9.429E-5 | 0.05 | 5.924E-6 | 0.06 |

根据以上估算结果可知，本次项目地面浓度最大占标率最大的污染物为面源排放的H2S ，其Pmax=8.87%＜10%。由此判定项目大气环境影响评价等级为二级。

2.6.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，建设项目地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，地表水环境影响评价工作等级判定依据见表2.6-9。

表2.6-9     水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值。 |

由于项目建成后排放的废水通过园区污水管网进入园区污水处理厂，进一步处理达标后排入蛮河。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ/T2.3-2018)中的相关要求和等级判定要求，确定本项目地表水影响评价等级为三级B。

依据《环境影响评价技术导则•地表水环境》(HJ/T2.3-2018)中有关规定，本次评价将不进行水环境影响预测，其水环境影响评价重点主要针对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性进行评价。

2.6.3地下水环境

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，经查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于Ⅰ类。

②环境敏感性

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-10。

表2.6-10      地下水环境敏感程度分级表

| 序号 | 敏感强度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源保护区。 |
| 2 | 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分极的环境敏感区。 |
| 3 | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

③建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.6-11。

表2.6-11      地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据附录该项目属于Ⅰ类项目，经比对《环境影响评价导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中所规定的环境敏感地区的条件，项目位于工业园区，为不敏感区，因此本次项目地下水环境评价等级确定为二级。

2.6.4声环境

项目建设地境功能区划执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，项目建设区域内无特殊声环境保护目标，新增噪声源主要位于厂区内，其影响范围仅限于厂内。根据《环境影响评价导则-声环境》(HJ2.4-2009)规定，本次环境噪声评价工作等级为三级。

表2.6-12    声环境评价工作等级判定表

| 等级分类 | 等级划分基本原则 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上[不含5dB(A)]，或受影响人口数量显著增多。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大。 |

2.6.6土壤环境

对照《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)表4 污染影响型评价工作等级划分表，具体见表2.6-13。

表2.6-13      污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | I类 | II类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

建设项目为Ⅰ类，占地规模为中型，建设项目敏感程度为“不敏感”，由表2-15可以确定本次土壤环境影响评价工作等级为二级。

2.6.7环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，通过判定建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，确定环境风险评价等级。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。由本报告第六章6.7小节分析可知，项目环境风险潜势为Ⅰ，由此可确定环境风险评价等级为简单分析。判别标准见表2.6-14。

表2.6-14    环境风险评价等级的划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，各环境要素评价工作等级见表2.6-15。

表2.6-15    各环境要素评价工作等级划分结果汇总

| 评价内容 | 工作等级 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 根据HJ2.2-2018中的有关分级判据。 |
| 地表水环境 | 三级B | 根据HJ2.3-2018中的有关分级判据。 |
| 地下水环境 | 二级 | 根据HJ610-2016中的有关分级判据。 |
| 声环境 | 三级 | 根据HJ2.4-2009中的有关分级判据。 |
| 土壤环境 | 二级 | 根据HJ964-2018中的有关分级判据。 |
| 环境风险 | 简单分析 | 根据HJ169-2018中的有关分级判据。 |

### 2.7评价范围、重点及时段

2.7.1评价范围

根据项目的规模和特点，结合当地环境特征，评价范围确定如下：

(1)环境空气

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.4的规定，本项目大气评价等级为二级，不需设置大气环境影响评价范围。

(2)地表水

项目纳污水体为蛮河，根据该建设项目所处的地理位置，考虑废水的排放量和排放去向，建设期和运营期都将排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理，经处理达标后废水排入蛮河。按照评价技术导则的规定，地表水环境现状的调查范围为蛮河宜城段。水环境影响分析主要针对厂区总排污口及接纳污水的园区污水处理厂。

(3)地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表3中规定，二级评价范围6~20km2，故本次地下水评价范围按20km2(5km×4km)计，评价范围为以项目为中心周边20km2(5km×4km)范围区域。

(4)噪声

评价范围为厂界外1m及200m范围内的噪声敏感点。

(5)风险

按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。调查范围按“大气环境风险二级评价范围为距离风险源点不低于3km的圆形区域”。因此，本次环评大气环境风险评价范围以生产单元为圆点，半径为3km的圆形区域。

(6)土壤

建设项目占地范围外200m范围内。

2.7.2评价重点

依据湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目的性质和特点及周围环境和环境保护目标分布情况，确定本次评价重点为：工程分析、地表水环境影响评价和大气环境影响评价、污染治理对策等。

2.7.3评价时段

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目评价时段为施工期和营运期。

### 2.8控制污染与环境保护目标

2.8.1污染控制目标

根据国家有关污染控制标准，结合项目所在地周围自然环境及社会设施现状调查结果，通过落实各项污染控制措施，本次建设项目建成投产后，控制污染目标如下：

(1)通过各项污染控制措施，确保主要污染物COD、氨氮等及工业固体废物，均控制在总量控制指标之内。

(2)确保项目废气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；废水污染物执行《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表2中间接排放标准和雷大工业园污水处理厂的接管标准；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；固体废物综合利用或合理处置，处理处置率100%。

2.8.2环境保护目标

(1)环境保护目标

①环境空气：评价区域内环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

②地表水环境：区域纳污水体――蛮河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，项目建成后不降低评价地表水体水质功能等级。

③地下水环境：确保本项目所在区域地下水水质现状不因项目的建设和运营而受到影响，保证该区域的地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

④声环境：满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

⑤土壤：满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地 筛选值标准。

(2)环境敏感目标

建设项目所在区域主要环境保护目标见表2.8-1及附图4。

表2.8-1   建设项目所在区域主要环境保护目标(环境敏感点)

| 类别 | 保护对象 | 规模 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 王淌村 | 78户273人 | ES | 1690m | GB3095-2012中二级标准 |
|  | 皂角树 | 45户144人 | ES | 722m |  |
|  | 吕岗 | 24户77人 | EN | 1940m |  |
|  | 黄山 | 30户96人 | N | 812m |  |
|  | 夏湾 | 16户51人 | WN | 2080m |  |
|  | 下刘家营 | 46户148人 | EN | 2620m |  |
|  | 徐帽庄 | 42户134人 | E | 2930m |  |
|  | 陈家楼 | 8户25人 | ES | 2230m |  |
|  | 上大堰 | 64户224人 | ES | 1220m |  |
|  | 顾家湾 | 56户196人 | ES | 2320m |  |
|  | 六里湾 | 48户153人 | ES | 2590m |  |
|  | 鲁家台 | 18户58人 | WS | 2710m |  |
|  | 姜家湾 | 15户52人 | ES | 2950m |  |
|  | 七心树 | 34户119人 | ES | 2890m |  |
|  | 胡耳冲 | 48户154人 | W | 925m |  |
| 环境风险 | 王淌村 | 78户273人 | ES | 1690m |  |
|  | 皂角树 | 45户144人 | ES | 722m |  |
|  | 吕岗 | 24户77人 | EN | 1940m |  |
|  | 黄山 | 30户96人 | N | 812m |  |
|  | 夏湾 | 16户51人 | WN | 2080m |  |
|  | 下刘家营 | 46户148人 | EN | 2620m |  |
|  | 徐帽庄 | 42户134人 | E | 2930m |  |
|  | 陈家楼 | 8户25人 | ES | 2230m |  |
|  | 上大堰 | 64户224人 | ES | 1220m |  |
|  | 顾家湾 | 56户196人 | ES | 2320m |  |
|  | 六里湾 | 48户153人 | ES | 2590m |  |
|  | 鲁家台 | 18户58人 | WS | 2710m |  |
|  | 姜家湾 | 15户52人 | ES | 2950m |  |
|  | 七心树 | 34户119人 | ES | 2890m |  |
|  | 胡耳冲 | 48户154人 | W | 925m |  |
| 地表水 | 蛮河 | 中河 | E | 约5.5km | GB3838-2002中 Ⅲ类标准 |

## 3、建设项目概况

### 3.1现有项目概况

3.1.1现有项目基本情况

湖北海宜生物科技有限公司于2014年8月委托襄阳市环境保护科学研究所承担编制完成了《湖北海宜生物科技有限公司年产6000吨酵母类饲料原料、2000吨有机微量元素饲料添加剂、15000 吨预糊化大米、5000吨预糊化小麦、5000吨大豆酶解蛋白建设项目环境影响报告书》，并于2014年12月9日襄阳市环境保护局以襄环函[2011]100号《关于湖北海宜生物科技有限公司年产6000吨酵母类饲料原料、2000吨有机微量元素饲料添加剂、15000吨预糊化大米、5000吨预糊化小麦、5000吨大豆酶解蛋白建设项目的批复》给予批复。项目实际只建设年产6000吨酵母类饲料原料生产线一条，其他“2000吨有机微量元素饲料添加剂、15000 吨预糊化大米、5000吨预糊化小麦、5000吨大豆酶解蛋白建设项目”均未建设。2015年7月20日委托襄阳市环境监测站对一期工程竣工进行环保验收监测，2016年6月襄阳市行政审批局以襄审批环验[2016]21号《关于年产6000吨酵母类饲料原料、2000吨有机微量元素饲料添加剂、15000吨预糊化大米、5000吨预糊化小麦、5000吨大豆酶解蛋白建设项目一期工程（年产6000吨酵母类饲料原料）环境影响报告书竣工环保验收有关意见的函》通过一期工程验收。

湖北海宜生物科技有限公司于 2017 年 2 月委托河北师大环境科技有限公司承担编制完成了《湖北海宜生物科技有限公司年产 4000 吨伊代欣糖、1000 吨异麦芽酮糖扩建 项目环境影响报告书》， 2017年9月19日襄阳市行政审批局以襄审批环评[2017]92号《关于湖北海宜生物科技有限公司年产 4000 吨伊代欣糖、1000 吨异麦芽酮糖扩建项目建设项目的批复》给予批复。2018年8月湖北海宜生物科技有限公司对年产 4000 吨伊代欣糖、1000 吨异麦芽酮糖扩建工程竣工进行自主环保验收，并通过了环保竣工验收。

目前湖北海宜生物科技有限公司厂区生产产品主要为：年产6000吨酵母类产品、年产 4000 吨伊代欣糖、1000 吨异麦芽酮糖。

3.1.2海宜公司现有项目环评及验收情况

海宜公司现有项目环评及验收情况见表3.1-1。

表3.1-1   海宜公司现有项目环评及验收情况表

| 名称 | 批复文号及时间 | 主要建设内容 | 验收批复文号及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《湖北海宜生物科技有限公司年产 6000 吨酵母类饲料原料、2000 吨有机微量元素饲料添加剂、15000 吨预糊化大米、5000 吨预糊化小麦、5000 吨大豆酶解蛋白建设项目环境影响报告书》 | 襄阳市环境保护局襄环函[2014]100 号 | 年产 6000 吨酵母类饲料原料生产线一条，由于公司生产发展需要，2000 吨有机微量元素饲料添加剂、15000 吨预糊化大米、5000 吨预糊化小麦、5000 吨大豆酶解蛋白建设项目均未实施。 | 襄阳市行政审批局襄审批环验[2016]21号、2016年6月 |
| 《湖北海宜生物科技有限公司年产4000 吨伊代欣糖、1000吨异麦芽酮糖扩建项目环境影响报告书》 | 襄阳市行政审批局襄审批环评[2017]92号 | 年产4000 吨伊代欣糖、1000吨异麦芽酮糖生产线一条 | 2018年4月自主验收 |

3.1.3 生产规模、产品方案

一期项目产品方案及生产规模详见表3.1-2。

表 3.1-2     产品方案及生产规模

| 序号 | 产品类别 | 数量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酵母类产品 | 6000 | 酵母水解物3000t/a、酿酒酵母抽提物2000t/a、酿酒酵母细胞壁 1000t/a(为酿酒酵母抽提物副产品)。 |
| 2 | 伊代欣糖 | 4000 | 粉体 |
| 3 | 异麦芽酮糖 | 1000 |  |

3.1.4主要建设内容

现有工程由主体工程、储运工程、公用及辅助工程及环保工程等组成，具体见表 3.1-3。

表 3.1-3   现有工程项目组成一览表

| 项目组成 | 名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 酵母类产品生产线 | 6000t/a酵母类产品生产线一条，位于10号生产车间 ，建筑面积 6800m2。设备 135 台(套)。 |
|  | 伊代欣糖、异麦芽酮糖生产线 | 4000t/a伊代欣糖、1000t/a异麦芽酮糖生产线各一条，位于1号生产车间。设备 26 台(套)， |
| 公用工程 | 办公室、宿舍 | 办公室建筑面积约 228m2，宿舍建筑面积约 680m2。 |
|  | 给排水系统 | 由园区自来水管网引入，供水水压为 0.45MPa。厂内建设完善的供排水管网 |
|  | 循环用水系统 | 低温区为300m3，高温区为190m3。冷却塔为 5 台，能力为每台400t/h。冷冻循环水箱为25 m3一个。 |
| 辅助工程 | 供热系统 | 锅炉车间2台20t/h 燃煤导热油炉（一备一用），为满足工艺需要，锅炉同时提供0.6MPa 压力的饱和蒸汽以及200°C的热导热油。 |
|  | 供电系统 | 全厂用电负荷为 3000kVA，配备有变压器，等各种配电设备。配电设备布置在专门设计的配电房。 |
|  | 空压站 | 3m3/min、6.2m3/min 和 10.7m3/min 空气压缩机各一台；118m³/min罗茨风机4台 ；60.8m³/min罗茨风机2台 |
| 环保工程 | 废水处理 | 厂区采用雨污分流制；厂区生产废水和生活污水一并进入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网汇入园区污水处理厂进一步处理；，厂区污水处理站采用的处理工艺为“UASB+ A/O+芬顿氧化” 工艺。 |
|  |  | 事故水池一座，有效容积1500 m3；初期雨水收集池一座，有效容积700 m3 |
|  | 废气处理 | 锅炉燃烧废气经文丘里麻石水膜+双碱法除尘脱硫+SNCR脱硝后由48m高烟囱外排；4 个发酵罐的发酵尾气分别经 28m 高烟囱外排；发酵原料预处理岗位产生的废气处理，经车间换气；10号车间2 台喷雾干燥塔尾气采取二级旋风除尘+水膜除尘设备进行处理，排气筒高度为 28m，共 2 个；1号车间振动干燥粉尘经二级旋风除尘+袋式除尘器处理后由15 m排气筒排放；污水处理站厌氧处理系统为生物除臭，其排气筒高度为 15m。 |
|  | 噪声 | 生产车间采用封闭式车间，生产车间墙体及窗户采用效果较好的隔音建筑材料。冷却塔、污水站布置相对远离环境敏感点处。 |
|  | 固废 | 合理处理或处置。 |
| 贮运 工程 | 原料仓库 | 原材料仓库建筑面积 8520m2 |
|  | 成品仓库 | 成品仓库建筑面积 15200m2 |

3.1.5主要原辅材料及能源消耗

现有工程主要原辅材料及能源消耗情况见表 3.1-4。

表3.1-4   现有工程主要原辅材料及能源消耗明细表

| 序号 | 项目 | 吨产品消耗量 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |
| 1 | 酵母类产品 |  |  |  |
| 1.1 | 糖蜜 | 5t | 30000t |  |
| 1.2 | N源 | 0.25t25%氨水 | 1500t |  |
| 1.3 | 磷源 | 0.07t85%磷酸 | 420t |  |
| 1.4 | 硫酸 | 0.05t | 300t |  |
| 1.5 | 硫酸镁 | 0.02t | 120t |  |
| 1.6 | 氢氧化钠 | 0.08t | 480t |  |
| 1.7 | 消泡剂 | 0.001t | 6t |  |
| 2 | 伊代欣糖产品 |  |  |  |
| 2.1 | 浓缩蔗糖异构酶 | 0.027 | 108 |  |
| 2.2 | 白砂糖 | 1.25 | 5000 |  |
| 2.3 | 葡萄糖 | 0.01 | 40 |  |
| 2.4 | 活性炭 | 0.00264 |  |  |
| 3 | 异麦芽酮糖产品 |  |  |  |
| 3.1 | 浓缩蔗糖异构酶 | 0.027 | 27 |  |
| 3.2 | 白砂糖 | 1.25 | 1250 |  |
| 3.3 | 活性炭 | 0.00264 | 2.64 |  |
| 二 | 能源 |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  | 103824t |  |
|  | 煤 |  | 17304t |  |
|  | 电 |  | 2130万kWh |  |
|  | 新鲜水 |  | 105.23万t |  |

3.1.6主要生产设备

现有工程主要生产设备见表3.1-5。

表 3.1-5   现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 酵母类产品 |
| 1 | 配料罐 | 10m3∮2400*2300 | 3 |  |
| 2 | 配料泵 | IHJ65-50-180A | 3 |  |
| 3 | 水粉混合器 | SF-30 | 1 |  |
| 4 | 液体筛分机 | YST1500-1S | 1 |  |
| 5 | 糖蜜储罐 | 6200m3 ∮23000*15000 | 2 |  |
| 6 | 糖蜜接收槽 | 45m3 ∮25000*1200*1500 | 1 |  |
| 7 | 糖蜜接收泵 | G85-1 | 1 |  |
| 8 | 糖蜜输送泵 | G60-2 | 2 |  |
| 9 | 硫酸储罐 | 20m3 ∮2500*4000 | 1 |  |
| 10 | 碱液储罐 | 50m3 ∮3500*5500 | 1 |  |
| 11 | 氨水储罐 | 50m3 ∮3500*5500 | 1 |  |
| 12 | 硫酸泵 | IHF40-25-160 | 2 |  |
| 13 | 碱液泵 | IHJ25-20-125 | 1 |  |
| 14 | 氨水泵 | IHJ32-25-160 | 1 |  |
| 15 | 热水罐 | 30m3 ∮2600*6000 | 1 |  |
| 16 | 稀碱液罐 | 30m3 ∮2600*6000 | 1 |  |
| 17 | 热水泵 | IHT80-50-250B | 1 |  |
| 18 | 稀碱液泵 | IHT80-50-250B | 1 |  |
| 19 | 糖蜜混合罐 | 15m3 ∮2400*3500 | 1 |  |
| 20 | 澄清罐 | 55m3 ∮3600*5300 | 5 |  |
| 21 | 灭菌糖蜜罐 | 50m3 ∮3200*6000 | 2 |  |
| 22 | 糖渣洗涤罐 | 15m3 ∮2000*5000 | 1 |  |
| 23 | 闪蒸罐 | 5m3 ∮1600*2500 | 1 |  |
| 24 | 板框压滤机 | XAYZ80-1000-U | 1 |  |
| 25 | 板式换热器 | BRM0.4A-1.0-20-E | 1 |  |
| 26 | 板式换热器 | BRM0.5-1.0-60-E | 1 |  |
| 27 | 喷射加热器 | TMHYB-D-5 | 1 |  |
| 28 | 喷射加热器 | TMHYB-D-7 | 1 |  |
| 29 | 糖蜜流加泵 | IHT65-40-200 | 2 |  |
| 30 | 糖清液泵 | IHT65-50-160 | 2 |  |
| 31 | 重糖液泵 | IHT65-50-125 | 1 |  |
| 32 | 糖渣处理泵 | IHT65-50-160B | 2 |  |
| 33 | 闪蒸出口泵 | IHT65-50-160 | 2 |  |
| 34 | 发酵罐 | 180m3 ∮4800*10000 | 4 |  |
| 35 | 后熟罐 | 60m3 ∮3000*8500 | 2 |  |
| 36 | 纯培罐 | 18m3 ∮2400*3500 | 1 |  |
| 37 | 氨水流加罐 | 5m3 ∮1600*2500 | 1 |  |
| 38 | 消泡剂罐 | 1m3 ∮1200*1500 | 1 |  |
| 39 | 营养盐罐 | 10m3 ∮2400*2400 | 1 |  |
| 40 | 硫酸流加罐 | 2m3 ∮1200*1400 | 1 |  |
| 41 | 充气机 | TRG18000 | 2 |  |
| 42 | 板式换热器 | BRM1.6-1.0-270-E | 2 |  |
| 43 | 过滤器 | 发酵罐及后熟罐 | 5 |  |
| 44 | 过滤器 | 纯培罐 | 1 |  |
| 45 | 发酵罐循环泵 | IHT200-150-315A | 4 |  |
| 46 | 发酵罐放料泵 |  | 1 |  |
| 47 | 后熟罐出料泵 | IHJ100-80-180A | 2 |  |
| 48 | 消泡剂泵 | 2CY-1-1/0.25 | 1 |  |
| 49 | 分离机 | HDC55 | 4 |  |
| 50 | 板式换热器 | BRM0.4A-1.0-30-E | 1 |  |
| 51 | 分离机出料泵 | IHJ65-50-179A | 3 |  |
| 52 | 安全水罐 | 10m3 ∮2400*2400 | 1 |  |
| 53 | 电动葫芦 | 分离机维修 | 1 |  |
| 54 | 酶解罐 | 55m3 ∮3400*6200 | 4 |  |
| 55 | 脱苦罐 | 15m3 ∮2000*5000 | 2 |  |
| 56 | 分离机 | DP-500 | 2 |  |
| 57 | 电动葫芦 | 提料 | 1 |  |
| 58 | 电动葫芦 | 分离机维修 | 1 |  |
| 59 | 分离机进料泵 | IHJ50-40-125 | 2 |  |
| 60 | 分离机出料泵 |  | 1 |  |
| 61 | 酶解出料泵 | IHJ65-50-180A | 2 |  |
| 62 | 脱苦出料泵 |  |  |  |
| 63 | 浓缩器 | 3t/h | 1 |  |
| 64 | 浓缩器 | 8t/h | 1 |  |
| 65 | 浓缩平衡罐 | 3m3 | 1 |  |
| 66 | 浓缩平衡罐 | 3m3 | 1 |  |
| 二 | 伊代欣糖、异麦芽酮糖产品 |
| 1 | 糖配料罐及溶解罐 | 5 m3，SUS304 | 1 |  |
| 2 | 结晶器 | 25 m3，φ2800*4000 | 2 |  |
| 3 | 结晶器 | 12 m3，φ2200*3300 | 3 |  |
| 4 | 分离机 | XG-1100AT，110kw | 1 |  |
| 5 | 分离机洗涤水罐 | 5 m3，SUS304 | 1 |  |
| 6 | 螺旋输送机和提升机 | 配套 | 1 |  |
| 7 | 糖浆暂存罐 | 10 m3，SUS304 | 2 |  |
| 8 | 糖浆暂存罐 | 15m3，SUS304 | 1 |  |
| 9 | 母液脱色罐 | 15m3、SUS304 | 1 |  |
| 10 | 板框过滤机 | 40m2，隔膜压榨 | 1 |  |
| 11 | 糖浆储罐 | 15m3、SUS304 | 1 |  |
| 12 | 糖浆灌装机 | 单头，50L 桶，3m3/h | 1 |  |
| 13 | 干燥机 | 产量 2t/h | 1 |  |
| 14 | 筛分机 | 产量 2t/h | 1 |  |
| 15 | 自动包装机 | 产量 2t/h | 1 |  |
| 16 | 双效浓缩器 | 蒸发量 2t/h | 1 |  |
| 17 | 纯化水 | 2t/h，一级 RO | 1 |  |
| 18 | 纯水罐 | 10m3，SUS304 | 2 |  |
| 19 | 工艺热水罐 | 10m3，SUS304 | 1 |  |
| 20 | 清洗热水罐 | 15m3，SUS304 | 1 |  |
| 21 | CIP 清洗剂罐 | 15m3，SUS316L | 1 |  |

3.1.7公用工程

(1)配电系统：全厂用电负荷为3000kVA，配备有变压器为4000kVA等各种配电设备。配电设备布置在专门设计的配电房。

(2)锅炉车间：锅炉房设置两台20t/h链条燃煤导热油炉（一备一用），为满足工艺需要，锅炉同时提供0.6MPa压力的饱和蒸汽以及200°C的热导热油。锅炉车间单独布置，位于厂区西南角，蒸汽以及导热油通过高空管道输送到生产厂房以及工艺设备。

(3)给、排水系统

①给水系统

现有工程给水主要为生产及消防用水，工艺生产用水量：75t/d，P=0.3Mpa，由原

厂区已有给水系统管网引入，水质和水量能够满足本项目用水需求；项目建设单位现已建成完善的给水设施，日供水能力 3000t。水源为园区自来水，输水管采用双管形式，给水干管采用环状与支状相结合的管网形式。

工业园供水区分为雷河和大雁两个供水分区，以铁路为界各划分两个子供水区，干管主要布置于东西向干道，为减少穿越铁路，各子供水区仅采用两处干管连接。给水管管径 DN400mm 以上采用球墨铸铁管，管径 DN400mm 及以下给水管采用 HDPE 管。园区供水可满足本次技改用水要求。

②排水系统

该项目所排废水进入精细化工产业园内管网。工业园排水体制为雨污分流制。雨水通过雨水管渠分片收集，汇入排泄渠道，就近排入蛮河；园区目前正在实施“一企一管”，项目建成投产后，厂区废水进入园区污水处理厂进一步处理，最终排入蛮河。

现有厂区排水采用清污分流制排水系统，排水系统设计完善并建设完成，且建有有效容积 1500m3 应急事故池，能够满足厂区事故水排水需求。

③循环用水系统：

生产车间的冷却用水全部来自循环用水系统，循环水分高温区和低温区两个循环水池，低温区为300m3，高温区为190m3。冷却塔为5台，能力为400t/h每台。冷冻循环水箱为25m3 一个。

(4)空气压缩机

根据工艺需要，配置3m3/min、6.2m3/min和10.7m3/min空气压缩机各一台；118m3/min罗茨风机4台；60.8m3/min罗茨风机2台。压缩空气通过管道输送到生产厂房以及工艺设备。

3.1.8劳动定员和工作制度

公司现有劳动定员140人，工作制度：年工作日300天，生产人员实行四班三运转，每班8小时，管理人员为常白班。

3.1.9现有工程生产工艺流程

(1)酵母类产品生产工艺

酵母类产品生产原料为酵母菌种、糖蜜、硫酸、氨水以及浓碱等，其生产工艺流程见图 3.1-1 。

(2)伊代欣糖产品生产工艺

(3)异麦芽酮糖产品生产工艺

3.1.10现有工程给排水平衡及蒸汽平衡

(1)给排水平衡

现有工程水平衡见图 3.1-4。

(2)蒸汽平衡

现有工程蒸汽平衡见下图 3.1-5。

3.1.11现有工程主要污染物产生与排放情况

(1)废气

①锅炉烟气

现有工程厂区设置两台20t/h链条燃煤导热油炉（一备一用），年用煤量17304t(采用陕西省无烟低硫煤，含硫率为1.0%)，废气中主要污染物为烟尘、SO2、NO2。燃煤烟气采用文丘里麻石水膜除尘器+碱水喷淋处理+SNCR处理，其烟尘除尘效率达到 99.5%，SO2 去除率达到 70% ，NO2去除率达到40%。排气筒高度为48m，排气筒上口内径为1.2m，烟气出口温度100℃。

表3.1-6	现有工程锅炉烟气产生排放情况表

| 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 烟气 | 废气量 | 1.68×108m3/a | 1.68×108m3/a |  |
|  | 烟尘 | 3680mg/m3 618.24t/a | 18.4mg/m3 3.09t/a | 除尘效率 99.5% |
|  | SO2 | 561mg/m3 94.25t/a | 168.3mg/m3 28.27t/a | 脱硫效率 70% |
|  | NO2 | 310mg/m3 52.08t/a | 186mg/m3 31.25t/a | 脱硝效率 40% |

由表3.1-6可知：锅炉排放污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3 中特别排放限值标准要求。

②喷雾干燥粉尘（酵母类产品）

酵母单一饲料原料生产线配备1台喷雾干燥塔对其产品进行干燥，两台喷雾干燥塔均采用旋风+水膜除尘器处理，废气经由15m高排气筒排放，旋风+水膜除尘器除尘器处理效率为99%。经核算，喷雾干燥塔粉尘产生量为686t/a，外排废气量为4.01×108Nm3/a，废气中粉尘排放量为6.86t/a(其排放速率为0.95kg/h)。

③流化床干燥粉尘（伊代欣糖、异麦芽酮糖产品）

伊代欣糖(异麦芽酮糖)生产线配备一台振动流化床干燥机对其产品进行干燥，振动流化床干燥机尾气采用二级旋风除尘+袋式除尘器处理，废气经处理后由15m 高排气筒排放，二级旋风除尘+袋式除尘器处理效率为 99.9%。粉尘产生量260t/a，外排废气量为 1500m3/h(3.96×106Nm3/a)，废气中粉尘排放量为0.26t/a(其排放速率为0.098kg/h)。

④生物除臭塔

现有工程污水处理站厌氧处理系统配备有生物除臭塔，废气经处理后由 15m 高排气筒排放，生物除臭塔处理效率为 90%。废气中H2S 、NH3产生量分别为2.8t/a、0.3t/a，外排废气量为3500m3/h(2.52×107Nm3/a)，废气中H2S 、NH3排放量分别为0.28t/a、0.03t/a。

(2)废水

现有工程废水主要有生产工艺废水、设备和车间清洗废水、冷却循环水、厂区生活污水等。现有工程废水污染物产生及排放情况见表 3.1-7。

表 3.1-7	现有工程废水排放情况一览表

| 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 排放浓度(mg/L) | 去除效率(%) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 49.99万m3/a |
| SS | 400 | 5 | 98.8 | 2.5 |
| COD | 5000 | 60 | 99.2 | 30.0 |
| BOD5 | 3000 | 18 | 99.4 | 9.0 |
| NH3-N | 200 | 5 | 97.5 | 2.5 |
| 色度(稀释倍数) | 150 | 10 | / | / |

(3)固体废物

现有工程固体废物主要包括糖蜜废渣、锅炉灰渣、污水处理污泥、废活性炭渣及厂区生活垃圾，其产生及处理情况见表3.1-8。

表3.1-8      现有工程固体废物产生及处理情况表

| 固废名称 | 产生量(t/a) | 性质 | 处置方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 糖蜜废渣 | 6597.36 | 一般工业固废 | 干燥后作为肥料外卖 |  |
| 收尘渣 | 1.98 | 一般工业固废 | 作为配料回用 | 除尘效率99% |
| 脱硫渣 | 1335 | 一般工业固废 | 外售 | 含水率80% |
| 灰渣 | 4129 | 一般工业固废 | 出售给建材企业 | 含除尘器灰渣 |
| 废活性炭 | 3.3 | 一般工业固废 | 送锅炉房焚烧 |  |
| 生活 垃圾 | 21 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运处理 | 产生量按每人每天1.0kg计 |
| 污泥 | 35 | 一般工业固废 | 环卫部门定期清运处理 |  |

湖北海宜生物科技有限公司现有工程主要污染物产生排放情况汇总见表3.1-9。

表3.1-9   现有工程主要污染物产生排放情况汇总表

| 类别 | 名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷雾干燥粉尘 | 废气量(m3/a) | 4.01×108 | 0 | 4.01×108 |
|  |  | 粉尘(t/a) | 686 | 679.14 | 6.86 |
|  | 流化床干燥粉尘 | 废气量(m3/a) | 3.96×106 | 0 | 3.96×106 |
|  |  | 粉尘(t/a) | 260 | 259.74 | 0.26 |
|  | 锅炉烟气 | 废气量(m3/a) | 1.68×108 | 0 | 1.68×108 |
|  |  | 烟尘(t/a) | 618.24 | 615.15 | 3.09 |
|  |  | SO2(t/a) | 94.25 | 65.98 | 28.27 |
|  |  | NO2(t/a) | 52.08 | 20.83 | 31.25 |
|  | 生物除臭塔臭气 | 废气量(m3/a) | 2.52×107 | 0 | 2.52×107 |
|  |  | H2S(t/a) | 2.8 | 2.52 | 0.28 |
|  |  | NH3(t/a) | 0.3 | 0.27 | 0.03 |
|  | 厂区无组织废气 | 粉尘(t/a) | 0.5 | 0 | 0.5 |
|  |  | H2S(t/a) | 0.1375 | 0 | 0.1375 |
|  |  | NH3(t/a) | 0.0086 | 0 | 0.0086 |
| 废水 | 废水 | 废水量(万m3/a) | 49.99 |
|  |  | SS(t/a) | 200 | 197.5 | 2.5 |
|  |  | COD(t/a) | 2519 | 2488.77 | 30.0 |
|  |  | BOD5(t/a) | 1499.7 | 1490.7 | 9.0 |
|  |  | NH3-N(t/a) | 100 | 97.5 | 2.5 |
| 固废 | 糖蜜废渣(t/a) | 6597.36 | 6597.36 | 0 |
|  | 收尘渣(t/a) | 1.98 | 1.98 | 0 |
|  | 脱硫渣(t/a) | 1335 | 1335 | 0 |
|  | 灰渣(t/a) | 4129 | 4129 | 0 |
|  | 污泥(t/a) | 35 | 35 | 0 |
|  | 废活性炭渣(t/a) | 3.3 | 3.3 | 0 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 21 | 21 | 0 |

3.1.12现有工程验收情况

2018 年 5 月 24 日湖北海宜生物科技有限公司根据《湖北海宜生物科技有限公司年产 4000 吨伊代欣糖、1000 吨异麦芽酮糖扩建项目竣工环境保护验收监测报告》和相关环保政策要求对本项目进行竣工环保验收。验收检测结果统计见表 3.1-10。

表 3.1-10     废水排放情况一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 样品编号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 色度 | 总磷 | 总氮 |
| 污水调节池 | 3.29 | FS01-101 | 5.24 | 184 | 5034 | 3100 | 150 | 64 | 25.0 | 171 |
|  |  | FS01-102 | 5.22 | 235 | 4898 | 3000 | 154 | 64 | 25.9 | 172 |
|  |  | FS01-103 | 5.17 | 285 | 4694 | 3200 | 134 | 64 | 24.9 | 166 |
|  | 3.30 | FS01-201 | 5.18 | 195 | 4813 | 2900 | 145 | 64 | 26.4 | 167 |
|  |  | FS01-202 | 5.17 | 240 | 4796 | 2600 | 139 | 64 | 25.6 | 171 |
|  |  | FS01-203 | 5.20 | 180 | 4558 | 2800 | 134 | 64 | 24.3 | 167 |
| UASB 池 | 3.29 | FS02-101 | 7.39 | 110 | 1216 | 836 | 102 | 64 | 22.8 | 149 |
|  |  | FS02-102 | 7.42 | 150 | 1412 | 845 | 111 | 64 | 21.9 | 150 |
|  |  | FS02-103 | 7.36 | 85 | 1327 | 866 | 91.8 | 64 | 21.3 | 148 |
|  | 3.30 | FS02-201 | 7.61 | 100 | 1156 | 793 | 112 | 64 | 23.4 | 152 |
|  |  | FS02-202 | 7.58 | 95 | 1105 | 807 | 106 | 64 | 22.2 | 153 |
|  |  | FS02-203 | 7.52 | 110% | 1207 | 814 | 102 | 64 | 24.6% | 152 |
| A/O 池+沉淀后 | 3.29 | FS03-101 | 7.66 | 50 | 643 | 105 | 8.71 | 128 | 18.5 | 42.2 |
|  |  | FS03-102 | 7.55 | 69 | 656 | 117 | 9.34 | 128 | 17.6 | 42.0 |
|  |  | FS03-103 | 7.51 | 40 | 622 | 111 | 7.44 | 128 | 18.2 | 42.7 |
|  | 3.30 | FS03-201 | 7.55 | 49 | 619 | 119 | 15.1 | 128 | 18.4 | 49.4 |
|  |  | FS03-202 | 7.59 | 41 | 605 | 133 | 17.6 | 128 | 17.3 | 49.0 |
|  |  | FS03-203 | 7.60 | 52 | 592 | 101 | 16.3 | 128 | 17.7 | 47.9 |
| 芬顿氧 化池+沉淀后 | 3.29 | FS04-101 | 7.54 | 4 | 18 | 3.5 | 5.25 | 10 | 0.050 | 21.1 |
|  |  | FS04-102 | 7.53 | 5 | 19 | 3.6 | 3.28 | 10 | 0.048 | 21.1 |
|  |  | FS04-103 | 7.59 | 4 | 16 | 2.8 | 1.12% | 10 | 0.042 | 21.4 |
|  | 3.30 | FS04-201 | 7.62 | 5 | 16 | 2.3 | 1.63 | 10 | 0.042 | 16.7 |
|  |  | FS04-202 | 7.55 | 3 | 20 | 2.9 | 1.44 | 10 | 0.045 | 16.6 |
|  |  | FS04-203 | 7.60 | 4 | 18 | 2.8 | 1.32 | 10 | 0.048 | 16.3 |
| 总排放口 | 3.29 | FS/p-101 | 7.38 | 4 | 20 | 2.1 | 4.81 | 10 | 0.054 | 19.5 |
|  |  | FS/p -102 | 7.66 | 3 | 17 | 1.7 | 3.22 | 10 | 0.051 | 19.3 |
|  |  | FS/p -103 | 7.72 | 5 | 21 | 2.0 | 1.06 | 10 | 0.048 | 18.9 |
|  | 3.30 | FS/p-201 | 7.81 | 3 | 26 | 1.6 | 1.63 | 10 | 0.045 | 15.9 |
|  |  | FS/p -202 | 7.71 | 4 | 24 | 2.2 | 1.51 | 10 | 0.051 | 15.8 |
|  |  | FS/p -203 | 7.76 | 3 | 25 | 1.7 | 1.38 | 10 | 0.048 | 15.8 |
| 《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表2 |  | 6-9 | 50 | 150 | 30 | 10 | 30 | 0.8 | 20 |
| 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) 表1 |  | 6-9 | / | 50 | 10 | 5(8) | / | 0.5 | 15 |

外排废水浓度均符合《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表2中直接排放标准要求，总氮不能达到《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) 表1中排放浓度限值要求。

表 3.1-11   锅炉房燃烧废气排气筒监测结果

| 时间 | 频次 | 标况下排气 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘排 | 烟尘排 | SO2 排 放浓度 (mg/m3) | SO2 排 | NOx 排 放浓度 (mg/m3) | NOx 排 |
|  |  | 流量(m3/h) | 放浓度 | 放速率 |  | 放速率 |  | 放速率 |
|  |  |  | (mg/m3) | (kg/h) |  | (kg/h) |  | (kg/h) |
| 2018年3月29日 | 第一次 | 28108 | 17.3 | 0.4863 | 165 | 4.6378 | 187 | 5.2562 |
|  | 第二次 | 28107 | 18.4 | 0.5172 | 152 | 4.2723 | 181 | 5.0874 |
|  | 第三次 | 28111 | 16.1 | 0.4526 | 153 | 4.3010 | 186 | 5.2286 |
| 2018年3月30日 | 第一次 | 28123 | 18.3 | 0.5147 | 157 | 4.4153 | 156 | 4.3872 |
|  | 第二次 | 28121 | 17.3 | 0.4865 | 144 | 4.0494 | 166 | 4.6681 |
|  | 第三次 | 28083 | 17.6 | 0.4943 | 140 | 3.9316 | 169 | 4.7460 |
| GB13271-2014表3标准 | 30 | / | 200 | / | 200 | / |

表 3.1-12    烘干工艺废气排气筒监测结果

| 时间 | 频次 | 标况下排气流量 (m3/h) | 烘干工艺 | 环保设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) |  |
| 2018年3月29日 | 第一次 | 12620 | 5.3 | 0.0669 | 旋风+脉冲除 尘 |
|  | 第二次 | 12540 | 5.9 | 0.0740 |  |
|  | 第三次 | 12155 | 7.6 | 0.0924 |  |
| 2018年3月30日 | 第一次 | 12302 | 6.2 | 0.0763 |  |
|  | 第二次 | 12502 | 5.7 | 0.0713 |  |
|  | 第三次 | 12782 | 5.6 | 0.0716 |  |
| GB16297-1996二级标准 | 120 | 3.5 |  |

表 3.1-13   污水站生物除臭塔废气排气筒监测结果

| 时间 | 频次 | 标况下排气流量(m3/h) | 污水站生物除臭塔排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S 排放浓度 (mg/m3) | H2S 排放速率 (kg/h) | NH3 排放浓度 (mg/m3) | NH3 排放速率 (kg/h) |
| 2018年3月29日 | 第一次 | 3330 | 11.9 | 0.0396 | 10.35 | 0.0345 |
|  | 第二次 | 3293 | 11.7 | 0.0385 | 10.20 | 0.0336 |
|  | 第三次 | 3302 | 12.8 | 0.0423 | 10.90 | 0.0360 |
| 2018年3月30日 | 第一次 | 3515 | 12.0 | 0.0422 | 8.65 | 0.0304 |
|  | 第二次 | 3516 | 16.1 | 0.0566 | 2.24 | 0.0079 |
|  | 第三次 | 3527 | 6.22 | 0.0219 | 5.46 | 0.0193 |
| GB14554-93二级标准 | / | 0.33 | / | 4.9 |

由监测结果可知：锅炉燃烧废气污染物SO2、NOx及烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中特别排放限值要求；烘干工艺废气颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求；污水站生物除臭塔废气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)二级标准要求。

验收监测期间厂界噪声监测结果见下表 3.1-14。

表 3.1-14   厂界噪声监测结果   单位：Leq[dB(A)]

| 检测点位 | 检测点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2018年3月29日 | 1#东厂界外 1m | 57.9 | 49.1 |
|  | 2#南厂界外 1m | 49.0 | 47.6 |
|  | 3#西厂界外 1m | 47.5 | 45.8 |
|  | 4#北厂界外 1m | 48.1 | 46.7 |
| 2018年3月30日 | 1#东厂界外 1m | 57.2 | 49.3 |
|  | 2#南厂界外 1m | 49.5 | 48.1 |
|  | 3#西厂界外 1m | 48.2 | 46.9 |
|  | 4#北厂界外 1m | 48.8 | 47.3 |

由监测结果可知：验收监测期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。

3.1.13现有工程在线监测结果调查

(1)锅炉烟气在线监测结果调查

公司2020年3月、4月、5月燃煤锅炉在线监测数据表明：SO2排放浓度范围为16.5mg/m3~168.3mg/m3；NO2排放浓度范围为174.1mg/m3~185.3mg/m3；烟尘排放浓度范围为6.0mg/m3~12.1 mg/m3。SO2、NO2、烟尘排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3中特别排放限值要求(见附件13)。

(2)废水在线监测结果调查

2019年 12月公司废水总排口在线监测数据表明：全厂废水排放量范围为：818.6m3/d~1609.75m3/d；COD排放浓度范围27.27mg/L~58.86mg/L；氨氮排放浓度范围为1.237mg/L~2.592mg/L。外排废水浓度均符合《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表2中直接排放标准要求(见附件14)。不能满足《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) 表1中排放浓度限值要求

3.1.14现有工程存在的主要环境问题

现有污水处理站虽然能达到《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表2中直接排放标准，但废水中总氮还不能达到《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017) 表1中排放浓度限值要求，雷大工业园目前正在实施“一企一管”，雷大工业园污水处理厂也正在进行升级改造，本次技改项目建成投入运行后，厂区废水可以进入雷大工业园污水处理厂进一步处理。

### 3.2建设项目概况

3.2.1建设项目名称、建设地点

项目名称：湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目

建设单位：湖北海宜生物科技有限公司

建设性质：技改

建设地址：襄阳精细化工产业园（雷雁大道11号），具体位置详见附图1建设项目地理位置图。

3.2.2建设规模及主要技改内容

(1)建设规模

本次技改项目建设规模为年产4000吨赤藓糖醇项目。

(2)主要技改内容

本次技改项目拟充分利用现有生产条件和设备（增加部分生产设备），切换原有6000吨酵母类产品生产产能中的4000吨产能空间，转产生产4000吨赤藓糖醇。从整个生产工艺流程和生产设备方面，酵母类产品生产与赤藓糖醇产品生产有着极高的契合度。同时，菌种的选育、生产的管理和操作、相应质量和安全体系的建立等，酵母生产都与赤藓糖醇的生产具有高度的黏性和一致性。

生产车间利用公司现有1号生产车间和10号生产车间进行生产，10号生产车间主要生产工艺为赤藓糖醇产品的发酵和过滤工艺，1号生产车间主要生产工艺为赤藓糖醇产品的提取和精制工艺。

(3)技改项目产品方案

项目技改前后公司产品方案变化情况见表3.2-1。

表3.2-1  项目技改前后公司产品方案变化情况

| 项目 | 公司产品方案 |
| --- | --- |
| 技改前 | 年产6000吨酵母类饲料原料、年产4000吨伊代欣糖、年产1000吨异麦芽酮糖 |
| 技改后 | 年产2000吨酵母类饲料原料、年产4000吨伊代欣糖、年产1000吨异麦芽酮糖、年产4000吨赤藓糖醇 |

3.2.3技改项目主要设备

技改项目主要设备情况见表3.2-2。

表3.2-2               技改项目主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 10号车间（发酵、过滤） |
| 1 | 配料罐 | 10m3 ∮2400*2300 | 不锈钢 | 3 | 利旧 |
| 2 | 碱液储罐 | 50m3 ∮3500*5500 | 碳钢 | 1 | 利旧 |
| 3 | 氨水储罐 | 50m3 ∮3500*5500 | 碳钢 | 1 | 利旧 |
| 4 | 热水罐 | 30m3 ∮2600*6000 | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 5 | 稀碱液罐 | 30m3 ∮2600*6000 | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 6 | 澄清罐 | 55m3 ∮3600*5300 | 不锈钢 | 5 | 利旧 |
| 7 | 灭菌糖蜜罐 | 50m3 ∮3200*6000 | 不锈钢 | 2 | 利旧 |
| 8 | 闪蒸罐 | 5m3 ∮1600*2500 | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 9 | 发酵罐 | 180m3 ∮4800*10000 | 不锈钢 | 4 | 利旧 |
| 10 | 纯培罐 | 2m3 ∮1200*2000 | 不锈钢 | 1 | 新购 |
| 11 | 纯培罐 | 18m3 ∮2400*3500 | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 12 | 氨水流加罐 | 5m3 ∮1600*2500 | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 13 | 消泡剂罐 | 1m3 ∮1200*1500 | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 14 | 营养盐罐 | 10m3 ∮2400*2400 | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 15 | 充气机 | TRG18000 | 不锈钢 | 2 | 利旧 |
| 16 | 罗茨风机 | 6000m3 | 不锈钢 | 4 | 利旧 |
| 17 | 板式换热器 | BRM1.6-1.0-270-E | 不锈钢 | 2 | 利旧 |
| 18 | 陶瓷膜过滤器 | 200 m2 | 不锈钢 | 1 | 新购 |
| 19 | 全自动离心机 |  | 不锈钢 | 1 | 新购 |
| 20 | 酶解罐 | 55m3 ∮3400*6200 | 不锈钢 | 4 | 利旧 |
| 21 | 脱苦罐 | 15m3 ∮2000*5000 | 不锈钢 | 2 | 利旧 |
| 22 | 浓缩器 | 3t/h | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 23 | 浓缩器 | 8t/h | 不锈钢 | 1 | 利旧 |
| 24 | 冷冻机 | 制冷量240KW | 铁 | 2 | 利旧 |
| 二 | 1号车间（提取、精制） |
| 1 | 来料储罐 | 15m3 | 304 | 1 | 利旧 |
| 2 | 板式换热器 | 20m2/台 | 316L | 1 | 新购 |
| 3 | 一脱中转罐 | 10m3 | 304 | 1 | 利旧 |
| 4 | 脱色罐 | φ1500×3000×4 | 304 | 2 | 新购 |
| 5 | 密闭式过滤机 | 15m2/台 | 304 | 2 | 1台利旧,1台新购 |
| 6 | 配碳罐 | 1m3 | 304 | 1 | 利旧 |
| 7 | 袋式过滤器 | 2m2/台 | 304 | 2 | 新购 |
| 8 | 交前罐 | Φ2000×3000×3 | 304 | 1 | 新购 |
| 9 | 板式换热器 | 20m2 | 304 | 2 | 新购 |
| 10 | 离子交换柱 | φ1200×5000×6 | 304 | 8 | 新购 |
| 11 | 盐酸罐 | Φ4000×5750 | 304 | 1 | 新购 |
| 12 | 稀酸罐 | Φ2000×3000 | 304 | 1 | 新购 |
| 13 | 回收酸罐 | Φ2000×3000 | 304 | 1 | 新购 |
| 14 | 碱罐 | Φ4000×5750 | 碳钢 | 1 | 新购 |
| 15 | 稀碱罐 | Φ2000×3000 | 碳钢 | 1 | 新购 |
| 16 | 回收碱罐 | Φ2000×3000 | 碳钢 | 1 | 新购 |
| 17 | 离子交换回收水罐 | 15m3 | 304 | 2 | 利旧 |
| 18 | 离子交换中转罐 | Φ2000×3000×3 | 304 | 1 | 新购 |
| 19 | 离子交换废水罐 | Φ2000×2500 | 304 | 1 | 新购 |
| 20 | 糖水罐 | Φ2000×3000 | 304 | 1 | 利旧 |
| 21 | 离子交换后罐 | Φ2000×3000×3 | 304 | 1 | 新购 |
| 22 | 袋式过滤器 | 2m2/台 | 304 | 2 | 1台新购 |
| 23 | 膜过滤器 | 10m3/h | 304 | 1 | 利旧 |
| 24 | 母液储罐 | 18m3 | 304 | 1 | 利旧 |
| 25 | 蒸前罐 | 15m3 | 304 | 1 | 利旧 |
| 26 | 双效蒸发器 | 2T/h | 304 | 1 | 利旧，旧蒸发器进行改造 |
| 27 | 调浆罐 | Φ1500×3200×3 | 304 | 2 | 新购 |
| 28 | 反渗透系统 | 20m3 | 304 | 1 | 新购（含石英砂和颗粒碳） |
| 29 | 浓水罐 | Φ3000×5000×3 | 304 | 1 | 新购 |
| 30 | 软水罐 | Φ3000×5000×3 | 304 | 1 | 新购 |
| 31 | 结晶罐 | 25m3 | 304 | 2 | 利旧 |
| 32 | 结晶罐 | 12m3 | 304 | 3 | 利旧 |
| 33 | 离心机 | XG-1100AT | 304 | 1 | 利旧 |
| 34 | 湿品料仓 | 0.6m3 | 304 | 1 | 利旧 |
| 35 | 卫生级皮带输送机 | DH-US2-5K | 304 | 1 | 新购 |
| 36 | 流化床干燥系统 | ZLG-7.5*1.2 | 304 | 1 | 利旧 |
| 37 | 粉体包装系统 | DH-B5-60L | 304 | 1 | 利旧 |
| 38 | 清糖浆调配罐 | 10m3 | 304 | 1 | 利旧 |
| 39 | 液体灌装机 | CZDG-B | 304 | 1 | 利旧 |
| 40 | 冷却塔 | GFNGP-400T | 304 | 1 | 利旧 |
| 41 | 热水罐 | 10m3 | 304 | 1 | 利旧 |

3.2.4项目主要原辅材料及能源

项目主要原辅材料及能源消耗见表3.2-3。

表3.2-3      项目主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 材料名称 | 年用量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |
| 1 | 固体葡萄糖 | 9000 | 外购，用于生产加工 |
| 2 | 种子 | 3000 |  |
| 3 | 酵母膏 | 252 |  |
| 4 | 柠檬酸 | 138 |  |
| 5 | 硫酸镁 | 9 |  |
| 6 | 磷酸二氢钾 | 15 |  |
| 7 | 氨水 | 180 |  |
| 8 | 氢氧化钠（40%） | 283 |  |
| 9 | 盐酸（35%） | 236 |  |
| 10 | 活性炭 | 24 |  |
| 11 | 包装物 | 160000个 |  |
| 二 | 能源 |  |  |
| 1 | 蒸汽 | 48312 | 依托现有锅炉房提供 |
| 2 | 水 | 470190 | 工业园供水系统提供 |
| 3 | 电 | 880万kWh | 工业园供电系统提供 |

### 3.3项目环境可行性分析

3.3.1《产业结构调整指导目录》(2019年)相符性分析

产业政策是国家实施宏观调控的重要手段，是树立和落实科学的发展观，促进经济增长方式转变，推进产业结构优化升级，提高经济增长质量，切实解决当前部分行业低水平盲目扩张和信贷增长过快，产业结构失衡的保障，是项目建设的依据。

经检索《产业结构调整指导目录(2019年)，本次项目属于第一类“鼓励类”第十九条“轻工”中第29款“采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外），以糖蜜为原料年产8000吨及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制剂和复合型酶制剂、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等开发、生产、应用。酵素生产工艺技术开发及工业化、规范化生产”。项目的建设符合国家产业政策。

3.3.2建设项目与城市规划相符性分析

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目位于襄阳精细化工产业园（雷河大雁工业园），用地性质为工业用地。项目建设符合襄阳精细化工产业园规划要求，建设项目与城市规划是相符合的。

3.3.3建设项目与襄阳精细化工产业园规划相符性分析

襄阳精细化工产业园位于宜城市西南部，规划范围包括大雁工业区、雷河镇及孔湾镇部分用地，北至廖河村，南抵太山庙，西临荆山余脉，总用地面积为38km2。

规划发展目标：随着中部崛起及国家“十二五”提升工业化水平关键时期的到来，借助自身相关优势，本着切实求进的管理方针，努力实现将规划区建设成为宜城市乃至襄阳市未来的现代化工业新区——一个以精细化工业为主，集研发、制造、高信息、高科技化、物流为一体的现代化专业性产业园。使得规划区成为襄阳经济圈整合集群化优势、促进产业经济发展的重要基地、展示新世纪对外开放新特点、新成就的重要窗口。

襄阳精细化工产业园已经于2019年4月完成规划环评工作，并2019年4月29日取得了襄阳市生态环境局襄环函[2019]8号《关于襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》，详见附件10。

依据《襄阳精细化工产业园总体规划》，襄阳精细化工产业园规划定位为：

产业发展定位——以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业。

生态形象定位——保护并利用优势生态资源，展现现代新型工业园区独特的生态景观结构与品牌文化形象。

功能性质定位——襄阳经济圈南部整合产业集群优势、促进产业发展的重要经济增长极，展示新时代城镇发展新特点、新成就的重要窗口。

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目位于襄阳精细化工产业园(雷河大雁工业园)，用地性质为工业用地，与园区产业发展定位一致。

3.3.4项目与《襄阳市汉江流域水环境保护条例》相符性分析

《襄阳市汉江流域水环境保护条例》于2016年10月26日襄阳市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2016年12月1日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准。条例中：

第三章 水污染防治

第十二条 汉江流域实施水环境重点保护区制度。重点保护区包括以下区域：

(一)汉江干流岸线两侧外各二千米；

(二)纳入断面水质考核的汉江支流岸线两侧为平地的向外延伸一千米，为山地的向外延伸至第一重山脊；

(三)鱼梁洲和有行政建制村的汉江干流洲滩。

在重点保护区内严禁新建、扩建工业企业、畜禽养殖场(区)及其他可能污染水环境的项目，严禁设置垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所。

此次评价项目距离汉江干流蛮河直线距离5.5km，不属于汉江流域重点保护区。

第十四条 汉江流域内所有化工企业和其他排放重点水污染物的企业应当进入工业园区。工业园区外已建化工企业和其他排放重点水污染物的企业，由市、县(市、区)人民政府责令限期搬迁、转产或关闭。化工企业和其他排放重点水污染物的企业在进入工业园区前不得扩大运营规模。

第十五条 市、县(市、区)人民政府应当加大投入，规划、建设、完善开发区、工业园区等工业集聚区污水集中处理设施和配套管网，实现排污纳管全覆盖，保障污水集中处理。

工业集聚区内的企业应当依法建设、完善企业废水预处理设施，保证排放废水达到污水集中处理设施的纳管标准。

本次技改项目位于襄阳精细化工产业园，项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经园区管网进入园区污水处理厂进一步处理，最终排入蛮河。

由此可见，项目建设符合《襄阳市汉江流域水环境保护条例》要求。

3.3.5与《关于印发湖北省生态保护红线划定方案的通知》(鄂环发[2018]8号)相符性分析

根据湖北省环境保护厅、湖北省发展和改革委员会《关于印发湖北省生态保护红线划定方案的通知》(鄂环发[2018]8号)，项目位于襄阳精细化工产业园，不在湖北省及襄阳市生态红线内，不属于限制开发区。符合生态保护红线要求。

3.3.6与《襄阳市大气污染物防治行动计划》相符性分析

《襄阳市大气污染物防治行动计划》中明确指出“制定区域清洁能源供应规划，全面控制煤炭消费总量，划定城市高污染燃料禁燃区范围，逐步由城市建成区扩展到近郊。”本项目主要使用电能、水和煤，该项目建成后废气污染物可实现达标排放，因此符合《襄阳市大气污染物防治行动计划》要求。

3.3.7与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知(国发【2018】22号)相符性分析

依据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知(国发【2018】22号)中要求：实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。

本次项目主要涉及粉尘污染物的排放，依据本次环评要求，本项目将对粉尘进行有效处理保证其达标排放，因此项目的建设与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的要求是相符的。

3.3.8环境功能相容性分析

根据宜城市环境功能区划，项目所在地空气质量目标为满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单中二级标准；地表水蛮河为Ⅲ类功能区；声环境质量为3类功能区。

根据本次环评对项目在建设期和运行期间可能产生的环境影响的预测分析，项目实施后不会对大气、地表水、声环境、地下水及土壤等环境要素造成明显的影响，区域各项环境质量指标可以满足功能区划的要求；项目在拟建地建设符合当地环境功能的区划的要求。

3.3.9“三线一单”控制要求的相符性分析

(1)与湖北省生态红线相符性分析

根据《湖北省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》(鄂政发[2018]30号)规定，湖北省生态保护红线总面积4.15万平方公里，占全省国土面积的22.3%。湖北省生态保护红线总体呈现“四屏三江一区”基本格局。“四屏”指鄂西南武夷山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区、鄂东北大别山区四个生态屏障，主要生态功能为水源涵养、生物多样性维护和水土保持；“三江”指长江、汉江和清江干流的重要水域及岸线；“一区”指江汉平原为主的重要湖泊湿地，主要生态功能为生物多样性维护和洪水调蓄。

本项目所在区域不在湖北省划定的生态红线保护范围内。与湖北省生态保护红线相符。

(2)与襄阳市汉江流域水环境保护条例红线相符性分析

本次技改项目位于襄阳精细化工产业园(雷河大雁工业园)，距离蛮河直线距离约5.5km，不在《襄阳市汉江流域水环境保护条例》重点保护区范围内，项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经园区管网进入园区污水处理厂进一步处理，最终排入蛮河。因此符合《襄阳市汉江流域水环境保护条例》规定。

(3)与环境质量底线的相符性分析

本项目所在区域空气环境质量达不到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，为不达标区；监测期间评价区域特征因子硫化氢、氨监测浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准值要求。项目区域声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，项目纳污水体蛮河蛮河的监测断面高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷及石油类超标，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求。项目区域地下水监测点总大肠菌群超过标准，其他地下水指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2018)中Ⅲ类标准。项目所在地各监测点监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地标准要求。

①项目与水环境功能的相符性分析

本项目建设不占用水域，厂区采用分区防渗措施防止污染物外渗透，项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经园区管网进入园区污水处理厂进一步处理，最终排入蛮河。项目废水排放对蛮河影响较小，因此项目的建设符合相关水环境功能的要求。

②项目与大气环境功能的相符性分析

项目所在区域大气环境为二类区，目前为不达标区，属于大气环境受体敏感重点管控区，区域内禁止在居民住宅区等人员密集区域或者幼儿园、学校、医院、养老院、办公区等场所及其周边，从事生产恶臭气体的生产经营活动，区域内建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代。

根据《大气污染防治年度实施计划指南(试行)》(环办函[2014]362号)、《襄阳市环境保护“十三五”规划》、《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动方案》(鄂环发[2018]7号)、《省人民政府关于印发湖北省打赢蓝天保卫战行动计划(2018-2020)的通知》(鄂环发[2018]44号)等，结合宜城市大气污染防治工作实际，制定宜城市大气污染防治攻坚实施方案。

综上所述，项目建设地环境空气质量会逐步得到改善。

③项目与声环境功能区的相符性分析

项目所在区域为3类声功能区，根据声环境影响预测，该项目的建设对周边的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此该项目项目的建设符合声环境区要求。

④项目于地下水功能区的相符性分析

该项目所在区域地下水环境为三类区，根据地下水环境影响预测，该项目的建设对区域地下水影响较小，符合地下水环境功能区要求。

综上所述，项目的建设不会突破当地环境质量底线。

(4)与资源利用上线的对照分析

该项目生产过程中所用的资源主要为水资源、电能、煤。项目所在地水资源丰富，且技改项目运行过程中水资源、电能、煤消耗量均比技改前较少，故项目符合资源利用上线标准。

(5)与环境准入负面清单的对照

对照国家、地方及行业产业政策和《市场准入负面清单草案》等环境准入负面清单进行说明。

①与《产业结构调整指导目录》(2019年)相符性分析

本次项目属于第一类“鼓励类”第十九条“轻工”中第29款“采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外），以糖蜜为原料年产8000吨及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制剂和复合型酶制剂、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等开发、生产、应用。酵素生产工艺技术开发及工业化、规范化生产”。项目符合《产业结构调整指导目录》(2019年)要求。

②与《限制用地目录(2012年本)》相符性分析

该项目用地不在国家《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2013年本)》中。

③与《市场准入负面清单草案》(试点版)相符性分析

经查《市场准入负面清单草案》(试点版)，项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

④与《湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析

本次项目属于环境治理基础设施建设项目，项目建设地位于襄阳精细化工产业园。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园等环境敏感区。项目符合《湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》要求。

综上所述，本项目符合国家、地方及行业产业政策和《市场准入负面清单草案》等环境准入负面清单要求。

## 4、工程分析

### 4.1技改项目生产工艺

赤藓糖醇产品生产原料主要为酵母菌种、葡萄糖、酵母粉、玉米浆、柠檬酸氨、无机盐（硫酸镁、磷酸二氢钾）和水等。赤藓糖醇产品生产工艺流程及产污环节见图4.1-1。

赤藓糖醇产品工艺流程说明：

1、发酵：发酵罐按数量投入葡萄糖及营养物，加水定容至需要体积。然后用蒸汽灭菌，降至发酵温度，将培养好的种子接入发酵罐，控制好发酵参数，开始发酵。发酵结束，进入到下一工序膜过滤。

2、膜过滤：用膜过滤设备将发酵液中分离为不含菌体的清液和含菌体的浓液。含菌体浓液再用卧螺离心机分离出湿菌体(废酵母)，烘干作为有机肥出售，离心机分离出的清液进入污水处理。膜过滤分离出的清液进入下一工序浓缩工序。

3、浓缩：发酵清液在三效浓缩设备中，以蒸汽为加热介质进行蒸发浓缩，达到要求比重，进入下一工序结晶工序。

4、结晶：浓缩液打入结晶缸，开降温水，按照结晶曲线进行降温结晶，达到要求的温度，结晶液进入下一工序离心工序。

结晶液通过全自动离心机将其中晶体分离出来，为一次结晶体，分离出的液体为一次母液。一次母液再经浓缩、结晶、离心得到二次结晶和二次母液，依此直到四次母液进行浓缩喷雾干燥，作为有机肥出售。所得的一次、二次、三次、四次晶体进入下一工序溶晶、脱色、过滤工序。

5、溶晶、脱色、过滤：将晶体投入溶晶罐，加定量水，升温溶解，按要求添加活性炭进行脱色处理，然后用板框进行过滤，得到清液。

6、离子交换：清液经阴阳离子交换树脂，去除料液中的杂离子，进入下一工序二次浓缩、二次结晶、离心、再经三次浓缩、三次结晶、离心，

7、最后经烘干干燥、包装工序，得到成品赤藓糖醇。

### 4.2 技改项目赤藓糖醇物料平衡

技改项目赤藓糖醇物料平衡情况见图4.2-1。

### 4.3项目用排水情况及水平衡分析

4.3.1用排水情况

①生产系统用水

本次项目生产赤藓糖醇工艺用水为598m3/d，蒸汽用量为200m3/d，损耗为40m3/d，冷凝水回收量为166m3/d，废水排放量为592m3/d

②设备以及地面清洗用水

项目生产过程中需对生产设备和车间地面进行定期清洗，每天约需清洗水3.3m3/d，排放量约为 2.6m3/d。

③循环冷却系统用水

本项目所需循环水量为 200m3/h。项目循环冷却水补充量为960m3/d，蒸发损耗量为640m3/d，排放量为320m3/d。

④生活用水

项目劳动定员约60 人，在现有公司内调配。每人每天用水量取 100L。则生活用水量为 6m3/d，排放系数取 0.8，则年生活废水排放量为 4.8m3/d。

4.3.2水平衡

①技改项目水平衡

本次技改项目水平衡情况见图4.3-1。

②技改项目完成后全厂水平衡

技改项目完成后全厂水平衡平衡见图4.3-2。

4.3.3蒸汽平衡

①技改项目蒸汽平衡见图4.3-3。

②技改项目完成后全厂蒸汽平衡见图4.3-4。

### 4.4技改项目主要污染源分析

4.4.1废水污染源

(1)废水种类

①工艺废水

项目工艺废水主要来自发酵罐、离心机等产生的高浓度有机废水，产生量40m3/d，其特点为：废水呈弱酸性，CODcr、BOD5值均较高，废水可生化性强，同时由于废水中含蛋白质，废水中有一定氨氮负荷。主要污染的因子为COD，可高达10000~20000mg/L。

②设备、地面清洗废水

生产设备及车间地面清洗用水13.3m3/d，项目设备、地面清洗废水10.3m3/d，这部分水为间断排放，且水质波动较大。

生活污水：

本次项目劳动员工60人，在现有厂区生产人员中调配，其主要污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮及动植物油等。

(2)水污染源强及治理措施

项目废水治理依托厂区污水处理站，项目产生的工艺废水、设备地面清洗废水和生活污水一起进入厂污水处理站进行处理，处理达到《酵母工业污染物排放标准》表2间接排放标准和雷大工业园污水处理厂接管标准后排入雷大工业园污水处理厂进一步处理。

项目废水污染物产生及排放情况见表4.4-1。

表4.4-1         项目废水排放情况一览表

| 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 193020m3/a |  |
| SS | 400 | 77.2 | 5 | 0.97 |
| COD | 5000 | 965 | 60 | 11.58 |
| BOD5 | 3000 | 579 | 18 | 3.47 |
| NH3-N | 200 | 38.6 | 5 | 0.97 |
| 总磷 | 30 | 5.79 | 0.5 | 0.1 |
| 总氮 | 300 | 57.9 | 20 | 3.86 |
| 色度(稀释倍数) | 150 | / | 10 | / |

4.4.2废气污染源

发酵尾气(G1)：产生于生产线上四个发酵罐，主要成分为水蒸汽、发酵产生的CO2这类降解产生的小分子物质。因为尾气内无其他污染物质，发酵罐上排气口可直接排放。

项目拟对发酵尾气进行高空稀释排放处理，尾气含少量 CO2 气体通过15m 高的排气管道引至车间外排放。对周围环境影响较小。

干燥粉尘(G2)：本次项目流化床干燥粉尘利用1号生产车间现有除尘装置（二级旋风除尘+袋式除尘器）进行处理，处理后废气经由15m 高排气筒排放，二级旋风除尘+袋式除尘器处理效率为99.9%。外排废气量为10.8×106Nm3/a (1500Nm3/h)，粉尘排放量为0.08t/a(其排放速率为 0.011kg/h)，粉尘排放浓度为14.6mg/m3。

项目废气污染物产生及排放情况见表4.4-2。

表4.4-2      项目废气污染物产生及排放情况一览表

| 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 削减量(t/a) | 排放浓度及排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流化床干燥粉尘(G2) | 废气量 | 1.08×107m3/a |  | 1.08×107m3/a |  |
|  | 粉尘 | 7400mg/m3 80t/a | 2554.2 | 7.4mg/m3 0.08t/a | 除尘效率99.9% |

4.4.3噪声

项目主要噪声源为冷却塔、离心风机、空压机及各类水泵等设备噪声，其源强声压级在80~95dB(A)之间。项目拟采取隔声罩、减振垫，风管设消声器等措施，降低车间外噪声。其噪声源强见表4.4-3。

表4.4-3        项目主要设备噪声源强

| 噪声源 | 数量 | 所在位置 | 噪声源强dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 2 | 车间 | 80 | 选用低噪音设备、安装减振底座、设专门空压机房 | 60 |
| 各类泵 | 6 | 生产车间、污水站等 | 85 | 选用低噪声设备、安装减震底座、泵房隔声 | 65 |
| 离心风机 | 1 | 生产车间 | 90~95 | 选用低噪设备、安装减震底座、厂房隔声 | 70 |
| 冷却塔 | 2 | 冷却水池上方 | 85 | 选用超低噪音设备、安装减振底座、设置声屏障 | 65 |

4.4.4固体废物

项目产生的固体废物包括废酵母、废母液、废活性炭及职工生活垃圾，其产生及处理情况如下：

废酵母：项目废酵母产生量为2520t/a，作为有机肥出售。

废母液：项目废母液产生量为1500t/a，作为有机肥出售。

废活性炭：项目废活性炭每天产生量约0.09t，产生量约27t/a，送厂区锅炉房焚烧。

生活垃圾：技改项目劳动定员60人。生活垃圾以每人每天0.5kg计，年产生活垃圾9t，由园区环卫部门一起集中收集处置。

技改项目建成后固体废物产生情况见表4.4-4。

表4.4-4      项目固体废物产生表

| 固废名称 | 产生源 | 产生量(t/a) | 性质 | 处置方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废酵母 | 生产线 | 2520 | 一般工业固废 | 作为有机肥出售 |  |
| 废母液 | 生产线 | 1500 | 一般工业固废 | 作为有机肥出售 |  |
| 废活性炭 | 生产线 | 27 | 一般工业固废 | 送厂区锅炉房焚烧 |  |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 9 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运处理 |  |
| 合计 | 2556 |  |  |  |

4.4.5技改项目主要污染物产生排放汇总

技改项目主要污染物产生排放情况汇总见表4.4-5。

表4.4-5    技改项目主要污染物产生排放情况汇总表

| 类别 | 名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 流化床干燥粉尘(G4) | 废气量(m3/a) | 1.08×107 |  | 1.08×107 |
|  |  | 粉尘(t/a) | 80 | 79.92 | 0.08 |
| 废水 | 生产废水 生活污水 | 废水量(m3/a) | 193020 | 0 | 193020 |
|  |  | SS(t/a) | 77.2 | 76.23 | 0.97 |
|  |  | COD(t/a) | 965 | 953.42 | 11.58 |
|  |  | BOD5(t/a) | 579 | 575.53 | 3.47 |
|  |  | NH3-N(t/a) | 38.6 | 37.63 | 0.97 |
|  |  | 总磷(t/a) | 5.79 | 5.69 | 0.1 |
|  |  | 总氮(t/a) | 57.9 | 54.04 | 3.86 |
| 固体废物 | 废酵母(t/a) | 2520 | 2520 | 0 |
|  | 废母液(t/a) | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 废活性炭(t/a) | 27 | 27 | 0 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 9 | 9 | 0 |

4.4.6项目技改前后污染物排放“三本账”情况

项目技改前后污染物排放“三本账”情况见表4.4-6。

| 类别 | 污染物名称 | 现有项目排放量 | “以新带老”削减量 | 技改项目 | 技改项目完成后 全厂总体排放量 | 技改前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |
| 有组织废气 | 喷雾干燥粉尘 | 废气量(m3/a) | 4.01×108 | 2.67×108 | 0 | 0 | 0 | 1.34×108 | -2.67×108 |
|  |  | 粉尘(t/a) | 6.86 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | -4.57 |
|  | 锅炉烟气 | 废气量(m3/a) | 1.68×108 | 7×106 | 0 | 0 | 0 | 1.61×108 | -7×106 |
|  |  | 烟尘(t/a) | 3.09 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | -0.13 |
|  |  | SO2(t/a) | 28.27 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 27.10 | -1.17 |
|  |  | NO2(t/a) | 31.25 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | -1.30 |
|  | 生物除臭塔臭气 | 废气量(m3/a) | 2.52×107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52×107 | 0 |
|  |  | H2S(t/a) | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
|  |  | NH3(t/a) | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
|  | 流化床干燥粉尘 | 废气量(m3/a) | 3.96×106 | 0 | 1.08×107 | 0 | 1.08×107 | 1.476×107 | +1.08×107 |
|  |  | 粉尘(t/a) | 0.26 | 0 | 80 | 79.92 | 0.08 | 0.34 | +0.08 |
| 无组织废气 | 厂区粉尘 | 粉尘(t/a) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 厂区臭气 | NH3(t/a) | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 |
|  |  | H2S(t/a) | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 |
| 废水 | 废水量(万t/a ) | 49.99 | 27.39 | 19.3 | 0 | 19.3 | 41.90 | -8.09 |
|  | SS (t/a ) | 2.5 | 1.37 | 77.2 | 76.23 | 0.97 | 2.1 | -0.4 |
|  | COD (t/a ) | 30.0 | 16.44 | 965 | 953.42 | 11.58 | 25.14 | -4.86 |
|  | BOD5(t/a) | 9.0 | 4.93 | 579 | 575.53 | 3.47 | 7.54 | -1.46 |
|  | NH3-N(t/a) | 2.5 | 1.37 | 38.6 | 37.63 | 0.97 | 2.1 | -0.4 |
| 固废 | 糖蜜废渣(t/a) | 6597.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 收尘渣(t/a) | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 脱硫渣(t/a) | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 灰渣(t/a) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥(t/a) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭(t/a) | 3.3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废酵母 | 0 | 0 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废母液 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |

表4.4-6    项目技改前后污染物排放“三本账”情况

4.4.7非正常排放情况分析

项目非正常排放主要体现在产生的废气、废水未经处理直接排放的状况，本次按最不利情况考虑，即废水、废气处理效率为零的事故情况，项目非正常状况下排放情况见表4.4-7。

表4.4-7    项目非正常排放情况一览表

| 类别 | 名称 | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 废气量(m3/a) | 10.8×106 | / |
|  |  | 粉尘 | 80 | 7400 |
| 废水 | 项目废水 | 废水量(m3/a) | 193020 | / |
|  |  | SS | 38.6 | 200mg/L |
|  |  | CODCr | 965.1 | 5000mg/L |
|  |  | BOD5 | 386.0 | 2000mg/L |
|  |  | NH3-N | 19.3 | 100mg/L |

### 4.5清洁生产分析

清洁生产是指从源头开始，通过采用清洁的生产技术和设备，结合资源综合利用，对生产进行全过程控制，最大限度地减少生产过程中的污染物排放量，减轻末端处理压力，使最终排放进入环境的污染物量降至最少。

根据国家环境保护政策关于推行清洁生产意见和要求，本次项目清洁生产分析从原辅材料及产品的清洁性，工艺和设备的先进性，能耗利用及污染物排放指标等几个方面进行评述。

4.5.1原辅材料和产品的清洁性分析

本次技改项目产品赤藓糖醇为生物发酵制品，通过葡萄糖进行发酵、浓缩等环节制备而成，其产品质量符合《食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇》(GB26404-2011)，属于符合相关卫生条件的清洁产品。

4.5.2工艺和设备先进性分析

项目产品各项指标均符合国家标准要求。本项目将在厂区内成立产品检测和研发中心，配备先进的检测设备和仪器，力求做好产品的质量控制工作。项目投产后，公司还将积极与其它从事食品研发的科研机构以及高校保持紧密的合作关系，提高公司先进的技术水平和生产能力。项目在赤藓糖醇系列产品的生产中，采用符合先进水平的发酵、提取、浓缩和干燥技术。为充分提高效率，减少物耗、能耗和污染物的排放量，将污染预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类的风险。

4.5.3能源利用及污染物排放指标分析

技改项目的建设符合国家和地方有关环境保护法律法规，污染物排放达到国家排放标准和总量控制要求。

项目产生的废水，经厂区内的污水处理站处理达到《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表2中间接排放标准和雷大工业园污水处理厂进水水质要求，经园区污水管网排入雷大工业园污水处理厂进一步处理，项目废水的排放基本不会改变周围地表水环境现状。

项目生产过程中产生的有组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准要求（颗粒物最高允许排放浓度限值 120mg/m3）排放，无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3）；技改项目废气排放对大气环境影响较小。

项目产生的固体废物主要是废酵母、废母液、废活性炭等固体废物。本项目为 B1469 其他调味品、发酵制品制造项目，原料利用率较高，项目生产运营过程中产生的废酵母、废母液作为有机肥外售，废活性炭送厂区锅炉房焚烧处理。

故本项目污染物产生量较少，符合清洁生产的要求。

4.5.4清洁生产结论

本次技改项目在选择生产原料、生产工艺及生产设备时充分考虑到了清洁生产的要求。项目投产后，在物耗、能耗、排污等方面均可满足中等清洁生产的基本要求，达到或接近国内先进水平。

综上所述，项目的建设符合清洁生产要求。

4.5.5清洁生产完善建议

(1)根据ISO9000/ISO14000制定一系列可行的质量管理体系和环境管理系统(EMS)，建立和健全相应的规章制度做到专人负责，层层落实。

(2)员工在上岗前都必须进行严格的培训，使每个员工都树立起清洁生产的意识，将制定的各项清洁生产措施落到实处。

(3)建立有严格的审计制度，使各项措施在实施中得到落实并不断完善；并配备专职环保技术和管理人员，负责厂内环境管理、监督以及对外与环保行政主管部门联系并接受监督。

(4)建立激励机制和公平的奖惩制度，组织安全文明生产，提高全体员工的责任心和敬业精神等。

## 5、区域环境现状调查与评价

### 5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

宜城市位于湖北省西北部，汉江中游。东界随州、枣阳，南接钟祥、荆门，西邻南漳，北抵襄阳。地处东经111°57´~112°45´，北纬31°26´~31°54´。东西宽76km，南北长53km，总面积2115km2。

本次项目位于襄阳精细化工产业园，东临雷雁大道，距离荆襄高速公路、207国道6.5km，，地理位置优越，交通便利。详见附图1地理位置图。

5.1.2地形、地质、地貌和矿产资源

地形：宜城市地貌整体上是东、西两面群山环抱，中部平原北高南低，向南敞开。东西两翼分别为大洪山、荆山余脉，中为汉江河谷地带。汉江纵贯全市中部，把宜城市分割成东、西两大部分，自然形成了一条沟通南阳盆地和汉江平原的走廊。东部和西部多丘陵和低山，中部为低平岗和平原地带，整个地貌较有规律，以汉江为基点向两侧延伸，形成了较明显的梯级台阶，即汉江—河地—岗地—丘陵。

地质：宜城市属扬子区大巴山—大洪山分区宜城小区。区内除寒武系下统水井沱组、石牌组、志留系上统、泥盆系下统、三迭系中上统、侏罗系和白垩系下统及老第三系外，其它地层均有出露。

地貌：宜城版图呈”蝴蝶状”。整个地形变化较有规律，汉水将全境自然分割为东西两大部分，以汉水为界，分别往东部西部呈平原、丘陵、山地变势，阶梯式延伸。东西两面环山高起，中部河谷平原，北高南低，向南敞开。东部属大洪山余脉，北端山脉呈东西走向，南端多南北走向，微向西南倾斜，与襄阳、枣阳、随州交界处到汉江冲积平原为低山丘陵区，板桥店红山大坡和讴乐乡洪山大坡，海拔高程均为555m，为境内最高峰。西部包括刘猴、李挡全部及朱市、雷河、孔湾部分地区，属荆山余脉，多呈南北走向，为丘陵区、海拔高程162~497m。中部和西北部的岗丘地区，海拔高程在50~150m之间，包括小河、朱市、龙头、郑集、雷河、璞河、南营、王集等乡镇的部分地区，璞河镇八角庙村河滩处，海拔高程为44m，是境内地面最低点。海拔在150m以上的山地面积431.1km2，占总面积的20.4%，海拔在50~150m之间的丘陵面积1622.9km2，占总面积的76.8%；海拔在50m以下的平原面积59km2，占总面积的2.8%。

规划区位于荆山余脉，地处低山丘陵向平原过渡地段，焦柳铁路以西多为低山丘陵、以东多为岗地平原，地形起伏较小。地势总体呈南高北低、西高东低，地面高程多在60--80m之间。地质条件良好，但是用地由于受到铁路、山体影响，空间增长呈现出西北向东南倾斜的带状格局，又受到水库、农田、山林分割，呈现部分块状特征。

矿产资源：境内已发现的矿产资源有铅矿、铝土矿、磷矿、矿泉水、耐火粘土、高岭土、铁矾土、膨润土、砖瓦粘土、石灰石、白云石、硅石、方解石、大理石、云母、氧化铁红、煤、镓、铁、石英砂等20余种，已被开发利用的有12种。主要分布在”两山一线”，即东南两山、随南线，已探明的矿石储藏量14亿吨。

(1)铜、铅、银多金属矿储量70多万吨，储藏价值1亿多元；

(2)铝土矿储量800多万吨，居全省第一；

(3)硅石储量达1500万吨，平均品位达98%属特级矿。

(4)耐火粘土总储量3600万吨；

(5)磷块岩储量400万吨；

(6)白云岩储量3亿吨位上；

(7)石灰岩总储量2亿吨以上，平均含氧化钙54%以上，属一级系中南地区罕见的大型优质石灰石矿；

(8)白云母储藏于孔湾夫子垭的杨坡群片岩中，共有6条矿脉；

(9)膨润土储量37.56万吨，品级Ⅱ至Ⅲ级；

(10)矿泉水出露于板桥上湾张集，被命名为含偏硅酸、锶、溴、氟、硒的矿泉水，日自然溢出量达2200吨，系1987年国家首批公布的八大优质天然矿泉水之一。

5.1.3气候特征

宜城属亚热带季风性湿润气候，四季分明。春秋季短，冬夏季长。冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风。冬冷夏热，陆性率64%，有典型的大陆气候特征。

境内各地年降水量在800~1000mm之间，年平均降水天数为116.4d。降水分布趋势是东西山区多于中部丘陵平原区，北部少，南部多。历年自然降水状况大致是丰雨年、缺雨年和正常年各占三分之一。

日照时数多年平均为1835.1h，日照百分率为44%，为全省日照时数高值区。一年中日照最多的月份是8月，占56%，最少的是2、3月，占36%。

年平均气温16.3℃。气温一般1月为最冷，平均2.6℃，7月最热，平均28℃。

常年最多风向为西北风，平均风速1.9m/s，最大风速达20m/s(1972年)。

宜城市近年来气象要数数据见表5.1-1。

表5.1-1    宜城市近年来气象要数数据

| 要素 | 项目 | 宜城 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 历年平均值 | 16.3℃ |
| 降水 | 历年平均值 | 915.2mm |
| 日照 | 历年平均值 | 1835.1h |
| 蒸发 | 历年平均值 | 1386.2mm |
| 相对湿度 | 历年平均值 | 77% |
| 风速风向 | 历年平均值 | 1.9m/s |
|  | 最大风速 | 20.0m/s/N/-7/12/2004 |
|  | 主导风向 | NW |
| 重要天气日数及 其历史气候概率 | ≥0.1mm降水日数 | 平均次数 | 116d |
|  |  | 历史最多 | 145d/64,82 |
|  |  | 历史最少 | 62d/09 |
|  |  | 气候概率 | 31.8% |
|  | 暴雨日数 | 平均次数 | 2 |
|  |  | 历史最多 | 7/63,07 |
|  |  | 历史最少 | 1/13年 |
|  |  | 气候概率 | 0.7% |

5.1.4水文

(1)宜城市河流水系

宜城市境内河流以汉水为主干，构成”扇形状”。汉水以东主要有莺河、落花河、牌坊河、响水沟、南洲河、麻雀河、连江河、黑石沟等支流，汉水以西主要有蛮河、木渠沟、碑河等。流域面积在5km2以上的河流共103条，全长1096.3km，其中100km2以上(一级)9条，50至100km2(二级)7条，5至50km2(三级)87条。境内河流已开发57条，占河流总数的55.33%。

汉江又称汉水，是长江最大支流。宜城境段，俗称大河，境内河段长59km，汇纳蛮河、莺河等大小支流十余条。流域面积2113km2，水能蕴藏量达12540kW，最大洪峰流量达52400m3/s，为境内最大河流。

蛮河又称小河，境内河段长63km，汇纳大小河流24条，流域面积663.6km2，水能蕴藏量4465kW。上游建三道河水库、石门水库等，从南漳、武镇到宜城岛口，修建了百里长渠。

莺河又称南泉河，境内河段长59.4km，汇纳大小河流23条，流域面积403.9km2。于上游宜城、枣阳交界处建有大型水库——莺河一库，于马头山东建中型水库——莺河二库；下游建有小(二)型水库7座。水能蕴藏量1776kW，已开发520kW。已利用面积302.6km2，占整个流域面积79.6%。莺河一库总库容11950万m3，莺河二库总库容8240万m3。

本次项目纳污水体为蛮河，古称鄢水、夷水。源出有二：一为南漳县茅坪西山之清凉河；一为保康县聚龙山北麓，称三道河。二源相汇于南漳清泉北，即为蛮河。东历武镇，经界碑头、申家咀进入县境申家湾村北。过朱市向东南经雷河、孔湾至璞河镇岛口村东与汉水汇合人钟祥境，全长179.4km，年径流量4.67亿m3，平均流量14.8m3/s。宜城市90%以上的工农业排放的污染物通过不同的渠道最终汇入了汉江和蛮河。

(2)襄阳精细化工产业园水文概况

地表水：襄阳精细化工产业园地表水资源量为0.685亿m3，区域内主要水库为沙河水库、牛捞水库和冷泉水库。

沙河水库位于评价区的雷河镇泉水村，为小(一)型水库，主要以灌溉为主，兼有防洪、养殖功能，库容为512.7万m3，坝高19.8m，平均水深6.39m。

牛捞水库位于评价区中部的雷河镇新集村，为小(二)型水库，主要以灌溉为主，兼有防洪、养殖功能，库容为30.86万m3，坝高6.8m，平均水深2.11m。

冷泉水库位于评价区中部生态功能区的孔湾镇王埫村，为小(一)型水库，主要以灌溉为主，兼有防洪、养殖功能，库容为217万m3，坝高11.5m，平均水深3.32m。

地下水：根据宜城市水资源公报，规划区地下水资源储量为0.1814亿m3。根据湖北省水文地质大队的《湖北省水文地质孔编录表》以及《湖北省水冷泉文地质图及说明书》查得，该区域中的雷河鄂西北化工厂地下含水层深36.20m，含水层厚度24.0m，单位涌水量29.39t/h·m，说明该区域地下水资源量属一般。据测算，该区域地下水储量约为8600万m3，pH7.4，全铁离子0.60mg/L，水质总硬度17.3(德度)，矿化度422mg/L，水化学类型HCM。

河道情况：工业园区内无较大的河道，主要有4条小流域，即：胡耳河流域、冷泉流域、王埫流域和谭家湖流域。流域全长37.3km，其中：胡耳河流域长14.5km，冷泉流域长5.5km，王埫流域长9.8km，谭家湖流域长7.5km。这4条小流域均为蛮河上的支流域。河道宽度15~28m。因这4条小流域均为暴雨洪水，属季节性河流。河道比降均在3~4‰之间。扩散系数1.82~2.13。

5.1.5水产资源

(1)鱼类资源

鱼类饵料丰富，野生水生动物资源丰富，其中名贵鱼类75种，分隶于56属，14科，其中鲤科48种。在75种鱼类中，绝大多数是广布性种类，如鲤、鲫、三角鲂、长春鳊、蒙古红鲌、翘嘴红鲌、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳜等。主要的经济鱼类有：草鱼、铜鱼、长春鳊、鲤、誊条、蒙古红鲌、银飘鱼、细鳞斜颌鲴、鳃、长吻、鲢、青鱼、翘嘴红鲌、吻筋、圆筒吻纳、黄颡鱼属、拟尖头红鲌、赤眼鳟、银鲴、鳙、鳜、逆鱼、鲫、鲌、三角鲂、花鳍、鲶，还有青虾、龟、鳖、野鸭等一批有较高经济价值的水生动物。

(2)水生植物

水生维管束植物有35种，分隶于2门，2纲，19科。主要经济水生植物有：芦苇、莲、藕、荸荠、茭白、快藕等。

5.1.6土壤、生物资源

宜城市位于汉江二级阶地向三级阶地过渡区，主要土壤特征为黄褐色粘土层，表层20~30cm为耕作层，下面为原始土层，结构紧密。

宜城地处北亚热带季风气候，有利于生物生长繁殖，生物种类较多，资源丰富。农、林、牧、副、鱼等生物资源种类共有1190种，其中：植物910种，动物类280余种。农作物品种313个，粮食品种257个，其中水稻141个，小麦62个，大麦9个，豌豆8个，黄豆12个，其它秋杂粮25个。棉花品种13个，油料品种28个，绿肥6个(以紫云英、苕子为主)；境内树种资源比较丰富，常见主要树种有54科150多种。其中：用材林、薪炭林种50多种，经济林树种25种，园林观赏树种43种，竹子6种；引进树种10余种。主要灌木、藤本植物30多种。野生动物有70余种、主要有：鸟类32种，爬行类5种，两栖类5种，兽类11种。

评价区范围内没有珍贵物种和国家保护动植物，不存在生物多样性问题。

### 5.2社会环境概况

5.2.1行政区划与人口分布

宜城市现辖8个镇、2个街道办事处，1个经济开发区，1个工业园区。小河镇、郑集镇、孔湾镇、刘猴镇、雷河镇、王集镇、板桥店镇、流水镇、鄢城街道办事处、南营街道办事处、宜城经济开发区、大雁工业园区。

2019年末，宜城全市户籍总人口55.91万人，其中城镇人口25.41万人，农村人口30.50万人，户籍城镇化率达到45.4%，全市常住人口(指常住在本市半年以上人口)52.54万人，常住城镇化率达到50.7%。

襄阳精细化工产业园现状总人口10200人，包括雷河镇部分、孔湾镇部分以及大雁工业园。其中，涉及到雷河镇下辖6个行政村：廖河村、前锋村、泉水村、胡耳村、新集村、和平村；涉及到孔湾镇的下辖村落有：太山庙村、石桥头、王淌村、吕岗村。

5.2.2社会经济发展

宜城市2019年全市完成地区生产总值(GDP)367.73亿元，可比增长8.1%。其中：第一产业完成增加值55.06亿元，可比增长3.3%；第二产业完成增加值170.99亿元，可比增长9.3%；第三产业完成增加值141.68亿元，可比增长8.5%。三次产业结构由2018年的15:46.8:38.2调整为15:46.5:38.5。在第三产业中，交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、营利性服务业及非营利性服务业增加值分别增长4.1%、5.4%、6.8%、14.8%、4.1%、19.1%和7.4%。

宜城市2019年全年居民消费价格比上年上涨2.4%，分类别看，食品烟酒价格比上年上涨7.2%，衣着价格下降1.8%，居住价格上涨0.9%，生活用品及服务价格下降2.1%，交通和通信价格下降0.8%，教育文化和娱乐价格上涨2.1%，医疗保健价格上涨2.6%，其他用品和服务价格上涨2.3%。商品零售价格比上年上涨2.3%。

2019年宜城市全年农林牧渔业增加值58.19亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。全市农林牧渔业总产值96.83亿元，其中：农业产值  49.34亿元，林业产值2.03亿元，牧业产值31.12亿元，渔业产值6.66亿元,农林牧渔服务业7.68亿元。全年粮食播种面积101千公顷，谷物种植面积为97.87千公顷，经济作物播种面积50.08千公顷，油料种植面积,24.36千公顷，棉花种植面积5.91千公顷。全年粮食总产量64.94万吨，谷物总产量63.83万吨，棉花总产量5335吨，油料产量6.84万吨。

2019年宜城市工业生产保持稳定增长。全市规模以上工业企业达到175家，实现总产值484.91亿元，同比增长13.1%。规模工业增加值增幅同比增长10.1%；

2019年宜城市全年规模以上工业销售产值为462.98亿元，同比增长11.3%，产品销售率为95.5%，全年规模以工业企业实现利润33.09亿元。2019年，全市农产品加工、精细化工、新能源材料、装备电子、建材等五大支柱产业共完成产值476.74亿元，占规模工业总产值的98.3%。

2019年宜城市全市全年农用化肥施用量（按折纯算）3.12万吨,农药使用量2314吨，农村用电量15532万千瓦时；全市有效灌溉面积达30.74千公顷。

2019年宜城市全市资质三级以上建筑企业30家，实现建筑业产值62.9亿元，同比增长15.8%。实现利润3.6亿元。新开工房屋建筑施工面积226.5万平方米，同比增长6.9%。

2019年宜城市全年完成固定资产投资(不含农户)253.66亿元，增长12.4%，其中房地产开发投资完成32.49亿元，增长9.8%。全市商品房销售面积68.8万平方米，实现商品房销售额30.1亿元。按产业划分，全市一、二、三次产业投资分别为15.17亿元、122.1亿元和116.4亿元，第一产业同比下降12.9%，第二和第三产业分别增长14.1%和15.0%。全市5个在建重点建设项目（中车交通汉江捷运装备总部基地，万众纱业6万锭紧密纺、300台大圆织布机，宜城莱公山谷田园综合体，华润宜城喜山二期和红花堰一、二期风电，汉江雅口航运枢纽），全年完成投资15.6亿元，占固定资产投资的比重为6.1%。

2019年宜城市全年亿元以上新开工项目45个。其中：第一、二和三产业亿元以上新开项目分别为1个、26个和18个；亿元以上新开工项目完成投资60.2亿元。

2019年宜城市全年实现社会消费品零售总额147.76亿元，增长12.0%。分城乡看，城镇实现零售额116.45亿元，增长12.6%；乡村实现零售额31.31亿元，增长9.9%。分行业看，批发业完成零售额32.71亿元，同比增长28.2%，零售业完成零售额89.81亿元，同比增长6.5%；住宿业完成零售额2.74亿元，同比增长14.3%，餐饮业完成零售额22.50亿元，同比增长14.2%。

### 5.3环境质量现状调查与评价

5.3.1环境空气质量现状调查与评价

5.3.1.1常规例行监测

本次评价收集了宜城市近三年的环境空气常规例行监测数据，根据宜城市环境监测站提供的监测数据，将宜城市2016-2018年环境空气质量监测数据统计于表5.3-1。

表5.3-1    宜城市2016-2018年环境空气质量

| 年度 | 点位 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年均浓度(ug/m3) | 年均浓度(ug/m3) | 年均浓度(ug/m3) |
| 2016 | 宜城 | 7 | 19 | 109 |
| 2017 | 宜城 | 12 | 26 | 103 |
| 2018 | 宜城 | 15 | 28 | 98 |
| 标准值 | / | 60 | 40 | 70 |

图5.3-1    2016年~2018年宜城市空气质量分析图

由上表和上图可知，2016-2018年宜城市SO2、NO2年均浓度均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，PM10年均浓度不满足二级标准要求，超标原因是监测站监测点位于主城区，城区居民生产生活产生的粉尘污染较重。

根据《襄阳市“十三五”建筑工地施工扬尘整治项目清单》和《2018年宜城市政府工作报告》不完全统计，仅2018年宜城市区就有大小10个工地在同时建设，且建设周期均超过一年；有中医院小区、老电视台家属院小区等24个棚改项目在稳步进行，涉及鲤鱼湖片区、滨江片区、老浆沟综合治理片区、五条路片区、上大堰及经济开发区等5个片区；五条路、白庙三期等6个还建安置点。由此可见，2016年至2018年，宜城市城区建设及基础设施建设发展较快，所以造成2016~2018年PM10上升。

为了进一步分析宜城市年内月均浓度变化趋势，宜城市环保局向我单位提供了2017~2018年度的环境空气质量月均浓度，得到2017~2018年度月均结果，具体见表5.3-2~表5.3-4以及图5.3-2和图5.3-3。

表5.3-2    2017年度宜城市城区环境空气质量一览表

| 月份 | SO2 μg/m3 | NO2 μg/m3 | PM10 μg/m3 | PM2.5 μg/m3 | CO1 mg/m3 | O32 μg/m3 | 优良天数达标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 | - |
| 1月 | 14 | 35 | 178 | 96 | 1.5 | 66 | 38.7 |
| 2月 | 12 | 26 | 137 | 72 | 1.2 | 81 | 57.1 |
| 3月 | 14 | 28 | 121 | 57 | 1.2 | 101 | 77.4 |
| 4月 | 14 | 22 | 95 | 42 | 1.0 | 112 | 86.7 |
| 5月 | 10 | 20 | 101 | 39 | 0.8 | 139 | 58.1 |
| 6月 | 7 | 16 | 77 | 39 | 0.8 | 128 | 80.0 |
| 7月 | 7 | 12 | 53 | 29 | 0.8 | 112 | 90.3 |
| 8月 | 8 | 13 | 57 | 33 | 0.9 | 119 | 96.8 |
| 9月 | 8 | 20 | 58 | 32 | 1.0 | 101 | 86.7 |
| 10月 | 12 | 23 | 65 | 33 | 1.1 | 82 | 100.0 |
| 11月 | 18 | 39 | 132 | 62 | 1.2 | 74 | 73.3 |
| 12月 | 24 | 52 | 161 | 73 | 1.2 | 63 | 58.1 |

注：1: CO为日均浓度第95百分位数值，2: O3日最大8小时值为第90百分位数值。

注：图中红线双箭头线为环境空气二级标准的标准线

图5.3-2    2017年1~12月宜城市城区环境空气质量变化趋势图

表5.3-3    2018年度宜城市城区环境空气质量一览表

| 日期 | PM2.5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | O3_8h (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | 优良天数 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 83 | 166 | 67 | 46 | 19 | 1 | 14 | 48.3% |
| 2月 | 67 | 126 | 89 | 36 | 21 | 1 | 15 | 57.7% |
| 3月 | 43 | 100 | 97 | 28 | 18 | 1 | 27 | 90.0% |
| 4月 | 35 | 99 | 107 | 21 | 18 | 1 | 22 | 91.7% |
| 5月 | 29 | 75 | 114 | 18 | 13 | 1 | 23 | 92.0% |
| 6月 | 27 | 70 | 142 | 16 | 11 | 1 | 21 | 70.0% |
| 7月 | 24 | 52 | 120 | 15 | 10 | 1 | 29 | 93.5% |
| 8月 | 26 | 60 | 145 | 16 | 9 | 1 | 21 | 70.0% |
| 9月 | 29 | 75 | 125 | 25 | 12 | 1 | 23 | 76.7% |
| 10月 | 38 | 94 | 133 | 37 | 16 | 1 | 24 | 80.0% |
| 11月 | 57 | 110 | 83 | 34 | 15 | 1 | 19 | 70.4% |
| 12月 | 93 | 172 | 57 | 47 | 18 | 1 | 13 | 46.4% |
| 平均值 | 45 | 98 | 108 | 28 | 15 | 1.2 | 251 | 74.5% |

注：图中红线双箭头线为环境空气二级标准的标准线

图5.3-4    2018年1~12月宜城市城区环境空气质量变化趋势图

根据以上图表的分析，可见宜城市2017~2018年环境空气质量并不能满足《环境空气质量标准》(GB3085-2012)中二级标准，主要超标子为PM10、PM2.5、NO2。宜城市的春季和冬季为PM10、PM2.5污染最为严重，全年仅7月~10月各指标均可以满足环境空气二级标准，NO2仅在2017年12月、2018年1月和2018年12月超过了环境空气二级标准。污染最为严重的时节主要是冬季和春季。

根据环保、气象部门多年监测资料、结合地理条件综合分析，秋、冬、春三季空气质量区受域输送影响逐渐增大。同时，地处“南襄隘道”风口子，通过“方城缺口”与华北平原相通，加之山体的阻挡以及襄阳风速小、风力弱(常年平均风速1.9m/s)，不利于污染物的扩散及清除，受华北季节环境气候影响，区域输送的贡献率可达30%左右。北方一旦出现重污染天气，污染气团随北风入侵我市后形成静稳状态，极易造成雾霾滞留，导致污染指数较省内其他城市更高，持续时间更长。

5.3.1.2项目所在园区环境现状

本次评价于2018年6月28日委托湖北博测检测技术有限公司对规划区域环境空气进行为期7天的现状调查。

(1)监测时间及监测点位

监测时间及监测点位见表5.3-4。

表5.3-4   环境空气质量现状监测时间及监测点位

| 检测点位编号 | 点位位置 | 东经 | 北纬 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 上岗上(居住服务综合区) | 112°10'19.89” | 31°37'59.57” | 2018年6月28日~2018年7月4日 |
| Q2 | 雷河镇(精细化工产业区) | 112°11'32.93” | 31°37'29.48” |  |
| Q3 | 台子上 | 112°13'27.75” | 31°37'45.15” |  |
| Q4 | 龙王冲 | 112°10'22.17” | 31°35'58.42” |  |
| Q5 | 吕岗村(生态涵养区) | 112°12'50.77” | 31°36'04.27” | 2018年7月5日~2018年7月11日 |
| Q6 | 上大堰(基础化工产业区) | 112°13'02.81” | 31°34'19.03” |  |
| Q7 | 太山庙村(陶瓷产业区) | 112°13'33.24” | 31°33'33.92” |  |
| Q8 | 孔湾镇(敏感点) | 112°17'03.60” | 31°34'05.52” |  |

(2)监测项目和监测频次

监测项目：TSP、SO2、NO2、PM10和TVOC。监测频次：SO2、NO2、做小时和日均监测，PM10、TSP只做日均浓度监测，TVOC做一次值监测。

(3)评价标准

项目空气质量的TSP、PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》(GB18883-2002)。

(4)检测方法及主要仪器设备

检测方法及主要仪器设备见表5.3-5。

表5.3-5    环境空气检测方法及主要仪器设备

| 检测项目 | 分析方法、依据 | 方法检出限 | 仪器名称、型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 (小时均值) | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 | 综合大气采样器 JCH-6120 XC-024-026 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 二氧化硫 (日均值) | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 0.004mg/m3 | 大气颗粒物综合采样器ME5701 XC-044-046 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 二氧化氮 (小时均值) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | 大气颗粒物综合采样器 ME5701 XC-044-047 综合大气采样器 JCH-6120 XC-024-027 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 二氧化氮 (日均值) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 0.003mg/m3 | 大气颗粒物综合采样器 ME5701 XC-044-047 综合大气采样器 JCH-6120 XC-024-027 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 大气颗粒物综合采样器ME5701 XC-044、045 电子天平 ME204C/02 JC-011 |
| PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 0.010mg/m3 | 大气颗粒物综合采样器 ME5701 XC-044-046 电子天平ME204/02JC-011 |
| TVOC | 室内空气质量标准 热解吸/毛细管气相色谱法 GB/T 18883-2002(附录C) | 0.5ug/m3 | 综合大气采样器 JCH-6120 XC-026、027 气相色谱仪GC9720II JC-003 |

(4)监测结果

本次评价区域环境空气质量监测统计结果见表5.3-6。

表5.3-6    环境空气现状监测结果一览表    mg/m3

| 监测点位 | 监测 项目 | 采样 时间 | 小时浓度(mg/m3) | 日均浓度(mg/m3) | 超标 率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | Cmax占标率(%) | 浓度范围 | Cmax占标率(%) |  |  |
| Q1 | SO2 | 7天 | 0.007~0.013 | 2.6 | 0.006~0.009 | 6 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.008~0.023 | 11.5 | 0.009~0.019 | 0.238 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.08~0.09 | 60 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.09~0.13 | 14.44 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 0.0008~0.0071 | 1.18 | / | / | 0 | 达标 |
| Q2 | SO2 | 7天 | 0.007~0.014 | 2.8 | 0.006~0.01 | 6.67 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.014~0.036 | 18 | 0.015~0.031 | 38.75 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.08~0.1 | 66.67 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.1~0.15 | 16.67 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 0.0008~0.0069 | 1.15 | / | / | 0 | 达标 |
| Q3 | SO2 | 7天 | 0.007~0.011 | 2.2 | 0.005~0.009 | 6 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.012~0.033 | 16.5 | 0.014~0.027 | 33.75 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.08~0.1 | 66.67 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.1~0.14 | 15.56 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 未检出 | / | / | / | 0 | 达标 |
| Q4 | SO2 | 7天 | 0.007~0.044 | 8.8 | 0.006~0.009 | 6 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.009~0.025 | 12.5 | 0.01~0.022 | 27.5 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.07~0.09 | 60 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.1~0.12 | 13.33 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 未检出 | / | / | / | 0 | 达标 |
| Q5 | SO2 | 7天 | 0.007~0.012 | 2.4 | 0.007~0.01 | 6.67 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.009~0.02 | 10 | 0.009~0.016 | 20 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.08~0.1 | 66.67 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.09~0.12 | 13.33 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 0.0025~0.0034 | 0.567 | / | / | 0 | 达标 |
| Q6 | SO2 | 7天 | 0.007~0.012 | 2.4 | 0.007~0.01 | 6.67 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.0013~0.034 | 17 | 0.015~0.029 | 36.25 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.08~0.11 | 73.33 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.1~0.13 | 14.44 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 0.0008~0.0068 | 1.13 | / | / | 0 | 达标 |
| Q7 | SO2 | 7天 | 0.007~0.013 | 2.6 | 0.008~0.01 | 6.67 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.009~0.024 | 12 | 0.009~0.019 | 23.75 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.07~0.1 | 66.67 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.09~0.12 | 13.33 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 0.0008~0.0068 | 1.13 | / | / | 0 | 达标 |
| Q8 | SO2 | 7天 | 0.007~0.013 | 2.6 | 0.007~0.01 | 6.67 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 0.0012~0.031 | 15.5 | 0.013~0.028 | 35 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | / | / | 0.08~0.1 | 66.67 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | / | / | 0.1~0.14 | 15.56 | 0 | 达标 |
|  | TVOC |  | 0.0007~0.0029 | 0.48 | / | / | 0 | 达标 |

(5)环境空气质量现状评价

监测结果并比照标准值可以看出：精细化工园区在监测期间评价区域SO2、NO2等的小时浓度值及TSP、PM10日均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；TVOC满足《室内空气质量标准》(GB18883-2002)标准要求。

5.3.1.3特征污染物现状监测

本次评价于2020年5月9日~15日委托湖北博测检测技术有限公司对项目区域内环境空气特征污染物HCl、氨、H2S进行为期7天的现状调查。

(1)监测时间及监测点位

监测时间及监测点位见表5.3-7。

表5.3-7   环境空气质量现状监测时间及监测点位

| 序号 | 位置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 夏湾 | 氯化氢（1小时和日均）、氨（1小时值）、硫化氢（1小时值） |
| Q2 | 厂区 |  |
| Q3 | 顾家湾 |  |

- 评价标准

评价标准见表5.3-8。

表5.3-8    环境空气质量现状评价标准

| 污染物名称 | 标准值/（μg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 1h平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D：其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 日均 | 15 |  |
| 氨 | 1h平均 | 200 |  |
| 硫化氢 | 1h平均 | 10 |  |

- 检测方法及主要仪器设备

检测方法及主要仪器设备见表5.3-9。

表5.3-9   环境空气检测方法及主要仪器设备表

| 检测项目 | 分析方法、依据 | 检出限 | 仪器名称、型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.2mg/m3 | 离子色谱仪 ICS-600 JC-006 |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》 | 0.001mg/m3 | 紫外可见分光光度计UV-765 JC-008 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | 紫外可见分光光度计UV-1600 JC-009 |

- 监测结果

特征污染物现状监测统计结果见表5.3-10。

表5.3-10    本次评价区域环境空气质量补充监测结果一览表    单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测项目 | 采样 时间 | 小时浓度(mg/m3) | 超标率 (%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | Cmax占标率(%) |  |  |
| Q1夏湾 | 硫化氢 | 7天 | ND~0.003 | 30 | 0 | 达标 |
|  | 氨 |  | 0.05~0.1 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 |  | ND | / | 0 | 达标 |
| Q2厂区 | 硫化氢 | 7天 | 0.001~0.003 | 30 | 0 | 达标 |
|  | 氨 |  | 0.1~0.13 | 65 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 |  | ND | / | 0 | 达标 |
| Q3顾家湾 | 硫化氢 | 7天 | ND~0.003 | 30 | 0 | 达标 |
|  | 氨 |  | 0.07~0.11 | 55 | 0 | 达标 |
|  | 氯化氢 |  | ND | / | 0 | 达标 |
| 监测点位 | 监测项目 | 采样 时间 | 日均浓度(mg/m3) | 超标率 (%) | 达标 情况 |
|  |  |  | 浓度范围 | Cmax占标率(%) |  |  |
| Q1夏湾 | 氯化氢 | 7天 | ND | / | 0 | 达标 |
| Q2厂区 | 氯化氢 |  | ND | / | 0 | 达标 |
| Q3顾家湾 | 氯化氢 |  | ND | / | 0 | 达标 |

从上表可以看出，本次项目区域特征污染物现状监测结果均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D：其他污染物空气质量浓度参考限值。

5.3.2地表水环境质量现状调查与评价

5.3.2.1常规例行监测

(1)蛮河朱市断面常规例行监测

蛮河朱市断面近三年(2016-2018年)常规监测数据见表5.3-11~表5.3-13。

表5.3-11可知：虽然蛮河朱市断面2016年各污染物年均浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，但总磷月均浓度4月、5月、7月不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，达到Ⅳ类标准要求；COD月均浓度在3月不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，达到Ⅳ类水质。

表5.3-12可知：在蛮河朱市断面2017年各污染物年均浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，且全年各月均浓度均满《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。

表5.3-13可知：蛮河朱市断面2018年各污染物年均浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，但2月氨氮浓度超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，但与2016年和2017年相比，蛮河朱市断面水质有所改善。

对比2016年~2018年蛮河朱市断面常规监测水质因子浓度可知，蛮河朱市断面水质到2017年起有所改善。

蛮河朱市段主要污染因子总磷、氨氮、COD、BOD5、高锰酸盐指数变化趋势见图5-5~图5-9。(2018年BOD5、高锰酸盐指数部分数据缺失，因此，BOD5、高锰酸盐指数只统计到2017)

图5.3-5    蛮河朱市段总磷变化趋势    单位：mg/L

图5.3-6    蛮河朱市段氨氮变化趋势    单位：mg/L

图5.3-7    蛮河朱市段BOD5变化趋势    单位：mg/L

图5.3-8    蛮河朱市段高锰酸盐指数变化趋势    单位：mg/L

图5.3-9    蛮河朱市段COD变化趋势    单位：mg/L

由图5.3-5~图5.3-9可知，2016年间蛮河朱市段总磷、COD浓度不稳定达标，但到2017年后，蛮河朱市段总磷、COD全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，2018年，蛮河朱市段总磷、COD全部满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。由此可见，2016~2018年间朱市断面逐渐有所好转。

(2)蛮河孔湾断面常规例行监测

蛮河孔湾断面近三年(2016-2018年)常规监测数据见表5.3-14~表5.3-16。

由表5.3-14可知：2016年蛮河孔湾段面只有8月、10月和11月满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，其他均未达到Ⅲ类水标准，主要为总磷、氨氮和高锰酸盐指数超标。总磷在2016年1月均值浓度不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，达到劣Ⅴ类标准。

由表5.3-15可知：2017年蛮河孔湾段面除1月、10月和12月未满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，主要为总磷、氨氮指数超标，其余均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。

由表5.3-16可知：2018年蛮河孔湾段面除1月、4月和12月未满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，主要为总磷、CODcr指数超标，其余均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求；和2016年、2017年相比，水质有所改善。

对比2016年~2018年蛮河孔湾段常规监测水质因子浓度可知，蛮河孔湾断水质到2017年水质有所改善。

蛮河孔湾段主要污染因子总磷、氨氮、COD、BOD5、高锰酸盐指数变化趋势见图5.3-10~图5.3-14。

图5.3-10    蛮河孔湾段总磷变化趋势    单位：mg/L

图5.3-11    蛮河孔湾段氨氮变化趋势    单位：mg/L

图5.3-12    蛮河孔湾段BOD变化趋势    单位：mg/L

图5.3-13    蛮河孔湾段高锰酸盐指数变化趋势    单位：mg/L

图5.3-14    蛮河孔湾段COD变化趋势    单位：mg/L

从图5.3-10。可以看出，2016年间蛮河孔湾段总磷超标情况严重，总磷月平均浓度最大可达到0.403mg/L，达到地表水环境质量劣V类；但到2017后，经过蛮河综合整治、截污管网建设及污水处理厂运行后，该段总磷浓度有所下降，仅2017年1月超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，达到Ⅳ类水质；但2017年其余各月均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。2018年12月超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，达到Ⅴ类水质；其余各月均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。

从图5.3-11可以看出，2018年蛮河孔湾段氨氮均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。但较2016年和2017年相比，略有下降。特别是2018年氨氮年均浓度为0.63mg/L，比2016年的0.80mg/L和2017年的0.69mg/L分别下降21.3%和8.7%。

从图5.3-12可以看出，2016年~2018年蛮河孔湾段BOD浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求，虽然2017年全年BOD浓度高于2016年该段BOD浓度，但2017年，该段BOD浓度维持在比较稳定的水平。

从图5.3-13可以看出，2016年蛮河孔湾段高锰酸盐指数超标情况严重，其月平均浓度最大可达到7.6mg/L，达到地表水环境质量Ⅳ类标准；但到2017后，经过蛮河综合整治、截污管网建设及污水处理厂运行后，该段高锰酸盐指数浓度有所下降，已经能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。2018年高锰酸盐指数浓度能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。

从图5.3-14可以看出，2016年蛮河孔湾段COD浓度超标情况严重，其月平均浓度最大可达到28mg/L，该指数为地表水环境质量Ⅳ类标准；但到2017后，经过蛮河综合整治、截污管网建设及污水处理厂运行后，该段COD浓度有所下降，2017年全年浓度均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。2018年除1月、4月、12月超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准，达到Ⅳ类水质；其余各月均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。

由图5.3-10~图5.3-14可知，2016~2018年见蛮河孔湾段逐渐有所好转。

表5.3-11    蛮河朱市断面2016年常规监测结果一览表单位：mg/L、pH无量纲

| 月份 | PH | 总磷 | 氨氮 | DO | BOD | 石油类 | 砷 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | CODcr | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.11 | 0.098 | 0.373 | 8.1 | 1.11 | 0.02 | 0.0035 | 4.64 | 0.016 | 0.00015 | 0.002 | 0.011 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 10.8 | 0.129 |
| 2 | 8.13 | 0.103 | 0.353 | 8.15 | 1.14 | 0.02 | 0.0035 | 4.48 | 0.017 | 0.00015 | 0.002 | 0.013 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 11.6 | 0.124 |
| 3 | 8.23 | 0.129 | 0.154 | 8.11 | 1.1 | 0.02 | 0.0035 | 4.88 | 0.015 | 0.00015 | 0.002 | 0.011 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 22 | 0.129 |
| 4 | 8.13 | 0.256 | 0.191 | 9.32 | 1.1 | 0.02 | 0.0035 | 4.32 | 0.011 | 0.00015 | 0.002 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 11.6 | 0.129 |
| 5 | 8.1 | 0.272 | 0.169 | 6.96 | 3.08 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 5.25 | 0.038 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 11.2 | 0.128 |
| 6 | 7.9 | 0.138 | 0.449 | 7.5 | 2.2 | 0.01 | 0.007 | 4.16 | 0.039 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 11.2 | 0.128 |
| 7 | 7.7 | 0.251 | 0.835 | 4.83 | 3.8 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 3.38 | 0.19 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.0005 | 11.2 | 0.134 |
| 8 | 8.3 | 0.184 | 0.818 | 7.3 | 2.1 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 4.26 | 0.313 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.0005 | 13.8 | 0.128 |
| 9 | 8.2 | 0.197 | 0.248 | 4.83 | 3.8 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 3.42 | 0.298 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.0005 | 12.2 | 0.126 |
| 10 | 7.9 | 0.131 | 0.147 | 6.8 | 2.8 | 0.01 | 0.007 | 4.1 | 0.213 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 12.8 | 0.155 |
| 11 | 8 | 0.171 | 0.471 | 7.95 | 2.72 | 0.01 | 0.007 | 3.33 | 0.555 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 12 | 0.148 |
| 12 | 8.1 | 0.192 | 0.121 | 8.2 | 1.76 | 0.01 | 0.0003 | 3.3 | 0.05 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 12.3 | 0.127 |
| 标准值 | 6~9 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≥5 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 |

表5.3-12    蛮河朱市断面2017年常规监测结果一览表单位：mg/L、pH无量纲

| 月份 | PH | 总磷 | 氨氮 | DO | BOD | 石油类 | 砷 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | CODcr | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0.19 | 0.731 | 8.04 | 1.78 | 0.02 | 0.0035 | 3.33 | 0.05 | 0.00015 | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 12 | 0.133 |
| 2 | 7.3 | 0.193 | 0.723 | 4.2 | 3.8 | 0.01 | 0.0003 | 3.41 | 0.055 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 13.7 | 0.149 |
| 3 | 7.4 | 0.175 | 0.168 | 6.8 | 2.8 | 0.01 | 0.0003 | 4.61 | 0.063 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 16.2 | 0.144 |
| 4 | 7.9 | 0.13 | 0.17 | 6.79 | 2.9 | 0.01 | 0.0003 | 4.2 | 0.05 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 18.4 | 0.133 |
| 5 | 7.4 | 0.08 | 0.02 | 6.8 | 2.9 | 0.01 | 0.0003 | 3.42 | 0.03 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 12 | 0.15 |
| 6 | 7.4 | 0.11 | 0.48 | 6.82 | 3.07 | 0.01 | 0.0003 | 4.51 | 0.07 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 13 | 0.141 |
| 7 | 7 | 0.09 | 0.09 | 8.52 | 2.87 | 0.01 | 0.0003 | 4.57 | 0.05 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 18 | 0.05 |
| 8 | 7.2 | 0.1 | 0.08 | 8.6 | 2.79 | 0.01 | 0.0003 | 4.61 | 0.07 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 14 | 0.05 |
| 9 | 7.2 | 0.14 | 0.56 | 6.74 | 2.71 | 0.01 | 0.0003 | 3.94 | 0.53 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 15 | 0.05 |
| 10 | 7.5 | 0.17 | 0.77 | 7.47 | 2.4 | 0.01 | 0.0003 | 4.58 | 0.055 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 17 | 0.05 |
| 11 | 7.9 | 0.07 | 0.26 | 6.97 | 2.53 | 0.01 | 0.0003 | 4.57 | 0.085 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 8 | 0.05 |
| 12 | 7.4 | 0.07 | 0.52 | 8.07 | 1.88 | 0.01 | 0.0003 | 3.94 | 0.057 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 9 | 0.05 |
| 标准值 | 6~9 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≥5 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 |

表5.3-13    蛮河朱市断面2018年常规监测结果一览表单位：mg/L、pH无量纲

| 月份 | PH | 总磷 | 氨氮 | DO | BOD | 石油类 | 砷 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | CODcr | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.7 | 0.10 | 0.94 | 8.09 | 1.95 | 0.01 | 0.003 | 3.95 | 0.068 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 20 | 0.05 |
| 2 | 7.6 | 0.07 | 1.12 | 8.22 | 1.85 | 0.01 | 0.0003 | 4.62 | 0.063 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 12 | 0.05 |
| 3 | 7.7 | 0.07 | 0.45 | 6.24 | 2.12 | 0.01 | 0.0003 | 3.96 | 0.07 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 18 | 0.05 |
| 4 | 7.5 | 0.11 | 0.19 | / | / | 0.01 | 0.0003 | / | / | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 20 | / |
| 5 | 7.5 | 0.049 | 0.15 | / | / | 0.01 | 0.0003 | / | 0.038 | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 10 | / |
| 6 | 7.3 | 0.13 | 0.64 | 7.55 | 3.16 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.31 | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 7 | / |
| 7 | 7.6 | 0.14 | 0365 | 8.07 | 2.02 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.53 | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 14 | / |
| 8 | 7.5 | 0.099 | 0.214 | 7.25 | 1.89 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.515 | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 8 | / |
| 9 | 7.3 | 0.065 | 0.46 | 6.34 | 1.90 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.192 | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 11 | / |
| 10 | 7.6 | 0.05 | 0.496 | 7.09 | 1.65 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.53 | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 12 | / |
| 11 | 7.1 | 0.049 | 0.559 | 7.95 | 1.93 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.186 | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.0003 | 12 | / |
| 12 | 7.4 | 0.07 | 0.593 | 7.85 | 2.09 | 0.01 | 0.0003 | / | / | 0.0003 | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0002 | 18 | / |
| 标准值 | 6~9 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≥5 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 |

表5.3-14    蛮河孔湾断面2016年常规监测结果一览表单位：mg/L、pH无量纲

| 月份 | PH | 总磷 | 氨氮 | DO | BOD | 石油类 | 砷 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | CODcr | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.09 | 0.339 | 1.438 | 8.13 | 1.7 | 0.02 | 0.0035 | 7.44 | 0.027 | 0.00015 | 0.002 | 0.01 | 0.0005 | 0.005 | 0.41 | 0.0005 | 18.4 | 0.133 |
| 2 | 8.12 | 0.206 | 1.338 | 8.11 | 1.68 | 0.02 | 0.0035 | 7.36 | 0.022 | 0.00015 | 0.002 | 0.011 | 0.0005 | 0.005 | 0.038 | 0.0005 | 19.2 | 0.131 |
| 3 | 7.32 | 0.351 | 1.707 | 8.06 | 1.57 | 0.02 | 0.0035 | 7.6 | 0.024 | 0.00015 | 0.002 | 0.013 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 28 | 0.135 |
| 4 | 8.12 | 0.37 | 1.552 | 9.87 | 1.61 | 0.02 | 0.0035 | 6.56 | 0.013 | 0.00015 | 0.002 | 0.023 | 0.0005 | 0.005 | 0.077 | 0.0005 | 19.2 | 0.133 |
| 5 | 8.2 | 0.403 | 0.999 | 6.26 | 2.83 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 7.59 | 0.043 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.077 | 0.0005 | 19.2 | 0.126 |
| 6 | 7.8 | 0.288 | 0.761 | 7.3 | 2.1 | 0.01L | 0.007 | 5.92 | 0.041 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.025 | 0.0005 | 17.6 | 0.149 |
| 7 | 7.8 | 0.212 | 0.829 | 4.81 | 3.7 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 5.71 | 0.251 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.08 | 0.0005 | 18.3 | 0.143 |
| 8 | 8.2 | 0.16 | 0.238 | 7.6 | 2.2 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 5.6 | 0.348 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.08 | 0.0005 | 11.6 | 0.145 |
| 9 | 8.3 | 0.174 | 0.069 | 4.81 | 3.7 | 5.00×10-3 | 0.0035 | 5.68 | 0.303 | 0.00015 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.08 | 0.0005 | 15.6 | 0.136 |
| 10 | 8 | 0.146 | 0.204 | 6.75 | 3.2 | 0.01 | 0.007 | 5.39 | 1.085 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 16.5 | 0.159 |
| 11 | 7.7 | 0.198 | 0.404 | 8.07 | 3.04 | 0.01 | 0.007 | 5.3 | 0.625 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 13 | 0.15 |
| 12 | 7.9 | 0.256 | 0.09 | 8.23 | 1.81 | 0.01 | 0.0003 | 3.81 | 0.05 | 0.0003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 13.6 | 0.143 |
| 标准值 | 6~9 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≥5 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 |

表5.3-15    蛮河孔湾断面2017年常规监测结果一览表单位：mg/L、pH无量纲

| 月份 | PH | 总磷 | 氨氮 | DO | BOD | 石油类 | 砷 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | CODcr | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.1 | 0.227 | 0.671 | 4.98 | 3.78 | 0.02 | 0.0035 | 5.26 | 0.05 | 0.00015 | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.005 | 0.41 | 0.0005 | 15.2 | 0.145 |
| 2 | 7.6 | 0.197 | 0.973 | 4.23 | 3.7 | 0.01 | 0.0003 | 4.85 | 0.06 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 16.6 | 0.154 |
| 3 | 7.4 | 0.194 | 0.638 | 6.75 | 3.2 | 0.01 | 0.0003 | 5.65 | 0.063 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 18.6 | 0.154 |
| 4 | 7.9 | 0.2 | 0.82 | 6.76 | 3.2 | 0.01 | 0.0003 | 5.7 | 0.05 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 19.9 | 0.145 |
| 5 | 7.5 | 0.19 | 0.24 | 6.7 | 3.2 | 0.01 | 0.0003 | 5.33 | 0.03 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 13 | 0.148 |
| 6 | 7.1 | 0.17 | 0.62 | 6.88 | 3.31 | 0.01 | 0.0003 | 5.65 | 0.07 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 14 | 0.144 |
| 7 | 6.8 | 0.09 | 0.25 | 8.34 | 3.11 | 0.01 | 0.0003 | 5.74 | 0.07 | 0.0003L | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 19 | 0.05L |
| 8 | 7.4 | 0.17 | 0.3 | 8.41 | 3.07 | 0.01 | 0.0003 | 5.65 | 0.085 | 0.0003L | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 14 | 0.05L |
| 9 | 7.5 | 0.19 | 0.65 | 6.86 | 2.92 | 0.01 | 0.0003 | 5.14 | 0.575 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 16 | 0.05L |
| 10 | 7.9 | 0.19 | 1.52 | 8.59 | 2.71 | 0.01 | 0.0003 | 4.62 | 0.077 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 14 | 0.05L |
| 11 | 7.9 | 0.11 | 0.37 | 7.96 | 2.89 | 0.01 | 0.0003 | 5.65 | 0.095 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 11 | 0.05L |
| 12 | 7.5 | 0.12 | 1.25 | 8.17 | 2.1 | 0.01 | 0.0003 | 5.11 | 0.092 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 11 | 0.05L |
| 标准值 | 6~9 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≥5 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 |

表5.3-16    蛮河孔湾断面2018年常规监测结果一览表单位：mg/L、pH无量纲

| 月份 | PH | 总磷 | 氨氮 | DO | BOD | 石油类 | 砷 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | CODcr | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.9 | 0.18 | 0.94 | 8.25 | 2.23 | 0.01 | 0.003 | 5.13 | 0.128 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 26 | 0.05L |
| 2 | 7.8 | 0.11 | 0.9 | 6.50 | 3.23 | 0.01 | 0.0003 | 4.58 | 0.063 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 15 | 0.05L |
| 3 | 7.9 | 0.12 | 0.98 | 6.24 | 3.17 | 0.01 | 0.0003 | 5.11 | 0.095 | 0.0003L | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 20 | 0.05L |
| 4 | 7.2 | 0.07 | 0.81 | / | / | 0.01 | 0.0003 | / | / | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 21 | / |
| 5 | 7.6 | 0.182 | 0.23 | / | / | 0.01 | 0.0003 | / | 0.046 | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 10 | / |
| 6 | 7.5 | 0.13 | 0.68 | 7.45 | 2.98 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.32 | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 6 | / |
| 7 | 7.6 | 0.14 | 0.428 | 8.15 | 2.29 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.71 | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 13 | / |
| 8 | 7.6 | 0.108 | 0.305 | 7.91 | 2.05 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.572 | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 10 | / |
| 9 | 7.5 | 0.105 | 0.506 | 6.98 | 2.49 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.21 | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 6 | / |
| 10 | 7.8 | 0.075 | 0.507 | 6.99 | 1.79 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.71 | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0001 | 5 | / |
| 11 | 7.4 | 0.020 | 0.584 | 8.11 | 2.30 | 0.01 | 0.0003 | / | 0.184 | 0.0003L | 0.004 | / | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.0002 | 15 | / |
| 12 | 7.5 | 0.32 | 0.643 | 7.99 | 2.13 | 0.01 | 0.0003 | / | / | 0.0003L | 0.004 | / | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0003 | 24 | / |
| 标准值 | 6~9 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≥5 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.2 |

5.3.2.2现状监测

区域内及周边分布有沙河水库、牛捞水库和冷泉水库，水库的现状主要功能为农业灌溉、养殖及防洪。园区污水处理尾水最终进入蛮河。为了解水库和蛮河现状水质，本次评价委托湖北博测检测技术有限公司于2018年7月1日至7月3日对沙河水库、牛捞水库、冷泉水库和蛮河等水体水质进行采样监测。

(1)监测点位布设

监测点位见表5.3-17。

表5.3-17    地表水监测点位布设情况

| 检测点位编号 | 检测点位位置 |
| --- | --- |
| W1 | 精细化工产业园南区污水处理厂尾水入蛮河上游约500m |
| W2 | 精细化工产业园南区污水处理厂尾水入蛮河下游约1000m |
| W3 | 精细化工产业园南区污水处理厂尾水入蛮河下游约3500m |
| W4 | 牛捞水库(污水处理厂排口上游500m) |
| W5 | 精细化工产业园北区污水处理厂排口下游500m |
| W6 | 精细化工产业园北区污水处理厂入蛮河上游约500m |
| W7 | 精细化工产业园北区污水处理厂入蛮河下游约1000m |
| W8 | 沙河水库 |
| W9 | 冷泉水库 |
| W10 | 牛捞水库 |

(2)监测项目、地表水检测方法及主要仪器设备

①监测项目：pH、高锰酸盐指数、BOD5、DO、氨氮、总氮、挥发酚、六价铬、总磷、COD、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铅、石油类、硫化物。

②地表水检测方法及主要仪器设备

地表水检测方法及主要仪器设备见表5.3-18。

表5.3-18   地表水检测方法及主要仪器设备表

| 检测项目 | 分析方法、依据 | 方法检出限 | 仪器名称、型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920−1986 | — | pH计 PHSJ-3F JC-014 |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB11892-1989 | 0.5 | 滴定管 A级 50mL |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 0.5mg/L | 生化培养箱 FZ-019 |
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489－1987 | 0.2 | 滴定管 A级 50mL |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 | 紫外可见分光光度计UV-765 JC-008 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 | 紫外可见分光光度计UV-765 JC-008 |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003 | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 0.001 | 紫外可见分光光度计UV-765 JC-008 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01 | 紫外可见分光光度计UV-765 JC-008 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 | 滴定管 A级 50mL |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.02 | ICS-600 离子色谱仪 JC-006 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003 | 原子荧光仪 AFS-8220 JC-002 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004 | 原子荧光仪 AFS-8220 JC-002 |
| 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.001 | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.001 | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 | 红外分光测油仪 OL1010-A JC-007 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 0.005 | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |

(3)评价标准

蛮河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。

根据宜城市水务局提供资料，沙河水库、牛捞水库、冷泉水库三座水库主要功能均以灌溉为主、兼有防洪以及养殖功能，因此，此三座水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准限值要求。

表5.3-19    《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III及Ⅴ类标准要求

| 项目 | pH | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 溶解氧 | 氨氮 | 总氮 | 挥发酚 | 六价铬 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 6~9 | ≤6 | ≤4 | ≥5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2(湖、库0.05) |
| Ⅴ类标准 | 6~9 | ≤15 | ≤10 | ≥2 | ≤2.0 | ≤2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.4(湖、库0.2) |
| 项目 | COD | 氟化物 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 镉 | 铅 | 石油类 | 硫化物 |
| III类标准 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| Ⅴ类标准 | ≤40 | ≤1.5 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1 | ≤1 |

(4)监测结果及评价

各监测点位水质监测因子监测结果如表5.3-20、表5.3-21所示。

表5.3-20   蛮河检测结果    单位：mg/L、pH无量纲

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年7月1日 | 2018年7月2日 | 2018年7月3日 |  |  |
| W1：精细化工产业园南区污水处理厂尾水入蛮河上游约500m | pH | 7.53 | 7.6 | 7.58 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 7.7 | 8 | 7.2 | ≤6 | 超标 |
|  | BOD5 | 4.4 | 4.6 | 5 | ≤4 | 超标 |
|  | 溶解氧 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | ≥5 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.54 | 1.62 | 1.59 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 总氮 | 3.59 | 3.68 | 3.5 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 挥发酚 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | ≤0.2 | 超标 |
|  | COD | 11 | 12 | 13 | ≤20 | 达标 |
|  | 氟化物 | 1.08 | 0.93 | 0.95 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 砷 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 汞 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | ≤0.05 | 超标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 | 达标 |
| W2：精细化工产业园南区污水处理厂尾水入蛮河下游约1000m | pH | 7.61 | 7.65 | 7.57 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 9 | 9.3 | 8.3 | ≤6 | 超标 |
|  | BOD5 | 7.7 | 8.5 | 7.4 | ≤4 | 超标 |
|  | 溶解氧 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | ≥5 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.44 | 1.51 | 1.47 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 总氮 | 3.6 | 3.55 | 3.47 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 挥发酚 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | ≤0.2 | 超标 |
|  | COD | 18 | 21 | 18 | ≤20 | 超标 |
|  | 氟化物 | 1.11 | 1 | 1.03 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0.004 | 未检出 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 砷 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 汞 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.21 | 0.2 | 0.17 | ≤0.05 | 超标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 | 达标 |
| W3：精细化工产业园南区污水处理厂尾水入蛮河下游约3500m | pH | 7.53 | 7.58 | 7.55 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 8.8 | 9 | 8.6 | ≤6 | 超标 |
|  | BOD5 | 6.4 | 5 | 4.4 | ≤4 | 超标 |
|  | 溶解氧 | 6.8 | 6.7 | 7 | ≥5 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.42 | 1.47 | 1.46 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 挥发酚 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | ≤0.2 | 超标 |
|  | COD | 15 | 13 | 11 | ≤20 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 砷 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 汞 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | ≤0.05 | 超标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 | 达标 |

表5.3-21    水库检测结果    单位：mg/L、pH无量纲

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年7月1日 | 2018年7月2日 | 2018年7月3日 |  |  |
| W8：沙河水库 | pH | 8.14 | 8.21 | 8.18 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | ≤15 | 达标 |
|  | BOD5 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | ≤10 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 7 | 7.1 | 6.8 | ≥2 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.48 | 1.51 | 1.49 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ≤0.1 | 达标 |
|  | COD | 23 | 25 | 22 | ≤40 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.86 | 0.76 | 0.75 | ≤1.5 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 砷 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | ≤1 | 达标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1 | 达标 |
| W9：冷泉水库 | pH | 8.22 | 8.3 | 8.28 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | ≤15 | 达标 |
|  | BOD5 | 7.4 | 8.1 | 7.1 | ≤10 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | ≥2 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.54 | 1.56 | 1.52 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ≤0.1 | 达标 |
|  | COD | 18 | 20 | 17 | ≤40 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.61 | 0.78 | 0.68 | ≤1.5 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 砷 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | ≤1 | 达标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1 | 达标 |
| W10：牛捞水库 | pH | 8.27 | 8.33 | 8.29 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | ≤15 | 达标 |
|  | BOD5 | 9.2 | 11.3 | 10.6 | ≤10 | 超标 |
|  | 溶解氧 | 6.7 | 6.8 | 7 | ≥2 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.54 | 1.58 | 1.55 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ≤0.1 | 达标 |
|  | COD | 24 | 28 | 25 | ≤40 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.63 | 0.52 | 0.48 | ≤1.5 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 砷 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ≤0.001 | 达标 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | ≤1 | 达标 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1 | 达标 |

由表5.3-20蛮河的现状监测断面高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷及石油类超标，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求。蛮河的监测断面水质超标原因是蛮河沿线分布有居民居住、宜城市经济开发区和雷河·大雁工业园，居民生活污水未全部收集进入污水处理厂；宜城市经济开发区和雷河·大雁工业园配套的污水处理厂未能正常稳定运行，污水处理厂尾水的排放对蛮河水环境造成一定程度影响，本规划化工产业园污水处理厂建设并正常运营后，应对现有雷河·大雁工业园配套的污水处理厂需进行提标升级改造，执行更严格标准后会对污水厂尾水排放口下游蛮河水环境有一定程度的改善作用。

由表5.3-21可知，冷泉水库和沙河水库能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准限值要求。牛捞水库BOD5超标；水库水质超标原因是水库现状用途主要为农业灌溉、养殖及防洪，农业面源和渔业养殖对水质影响较大，水库功能用途将以景观、防洪为主，水库功能转换后对水库水质有一定程度的改善。

5.3.3地下水环境质量现状调查与评价

5.3.3.1园区地下水环境质量现状调查与评价

本次评价委托湖北博测检测技术有限公司于2018年6月28日日对园区区域地下水进行取样及分析。

(1)监测点位布设

监测点位见表5.3-22。

表5.3-22    地下水监测点位布设情况

| 监测点位编号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| D1 | 上岗上(居住服务综合区) |
| D2 | 台子上 |
| D3 | 吕岗村(生态涵养区) |
| D4 | 上大堰(基础化工产业区) |
| D5 | 太山庙村(陶瓷产业区) |

(2)监测项目及分析方法

监测项目：检测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、碘化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、苯。

分析方法具体方法见表5.3-23。

表5.3-23    地下水检测方法及主要仪器设备

| 检测项目 | 分析方法、依据 | 方法检出限 | 仪器名称、型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (无量纲) | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920−1986 | - | pH计 PHSJ-3F JC-014 |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987 | 0.05mmol/L | 滴定管 A级 50mL |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018mg/L | ICS-600 离子色谱JC-006 |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.007mg/L | ICS-600 离子色谱JC-006 |
| 铁 | 分光光度法 |  |  |
| 锰 | 原子吸收光谱法 |  |  |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.05 | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.05 | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚基蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |  |  |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 0.005 mg/L | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 钠 | 原子吸收光谱法 |  |  |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12−2006(2.1) | 20mg/L | 生化培养箱 FZ-019 |
| 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.016mg/L | ICS-600 离子色谱JC-006 |
| 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.016mg/L | ICS-600 离子色谱JC-006 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 UV-765 JC-008 |
| 碘化物 | 分光光度法 |  |  |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | 原子荧光仪AFS-8220 JC-002 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | 原子荧光仪AFS-8220 JC-002 |
| 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.001mg/L | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 0.001mg/L | 紫外可见分光光度计UV-765 JC-008 |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.001mg/L | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
| 三氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |  |
| 苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |  |

(3)评价标准

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。具体见表5.3-24。

表5.3-24  《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 单位：mg/L、pH无量纲

| 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 8.5≤pH≤9.0 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| 项目 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 氰化物 |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.50 | ≤0.02 | ≤200 | ≤3.0 | ≤1.00 | ≤20.0 | ≤0.05 |
| 项目 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 苯 |  |
| 标准值 | ≤0.08 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤60 | ≤10.0 |  |

(4)监测结果及评价

监测统计结果见表5.3-25。

表5.3-25    地下水检测结果    单位：mg/L、pH无量纲

| 检测项目 | 检测点位 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |  |  |
| pH | 7.41 | 7.22 | 7.28 | 7.56 | 7.76 | 8.5≤pH≤9.0 | 达标 |
| 总硬度 | 185 | 446 | 450 | 187 | 185 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 288 | 210 | 376 | 320 | 182 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | 8.11 | 60.6 | 62.3 | 9.90 | 1.47 | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | 9.02 | 21.4 | 21.8 | 8.53 | 0.033 | ≤250 | 达标 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | 0.04 | 未检出 | ≤0.10 | 达标 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.00 | 达标 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.002 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3 | 达标 |
| 氨氮 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | ≤0.50 | 达标 |
| 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.02 | 达标 |
| 钠 | 0.71 | 0.71 | 0.21 | 0.71 | 0.11 | ≤200 | 达标 |
| 总大肠菌群 | 330 | 700 | 1100 | 130 | 210 | ≤3.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.00 | 达标 |
| 硝酸盐 | 0.51 | 2.25 | 2.21 | 0.57 | 0.24 | ≤20.0 | 达标 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 | 达标 |
| 碘化物 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ≤0.08 | 达标 |
| 汞 | 0.00058 | 0.00052 | 0.00056 | 0.00062 | 0.00071 | ≤0.001 | 达标 |
| 砷 | 0.0089 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0013 | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005 | 达标 |
| 六价铬 | 未检出 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ≤0.05 | 达标 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01 | 达标 |
| 三氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤60 | 达标 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤10.0 | 达标 |

由表5-27可以看出：规划园区各地下水监测点总大肠菌群超过标准，其他地下水指标可以满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2018)中Ⅲ类标准。总大肠菌群是因为各监测点位于农村地区，农业面源污染造成的。

5.3.3.2厂区地下水环境质量现状调查与评价

(1)监测布点

根据项目情况，本次地下水监测点设置1个，见表5.3-26。

表5.3-26    地下水监测点

| 序号 | 名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 厂区 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量(CODMN法，以O2计)、硫酸盐、硫化物、氯化物、总大肠菌群、甲苯、苯、锌、硫化物、铜。 |

(2)监测项目

1）八大离子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

2）基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量(CODMN法，以O2计)、硫酸盐、硫化物、氯化物、总大肠菌群、甲苯、苯、锌、硫化物、铜。

(3)监测频次

监测频次：监测一天，一天一次。

(4)基本因子

表5.3-27    地下水环境质量标准Ⅲ类    单位：mg/L，pH无纲量

| 项目 | pH | 溶解性总固体 | 氟化物 | 硫酸盐 | 氰化物 | 挥发酚 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5≤pH≤8.5 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 铅 | 六价铬 | 氯化物 | 苯(ug/L) | 甲苯 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤250 | ≤10.0 | ≤700 | ≤0.001 |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 耗氧量 | 总硬度 | 硝酸盐 | 硫化物 | 氨氮 | 铜 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤3.0 | ≤450 | ≤20.0 | ≤0.02 | ≤0.50 | ≤1.00 |
| 项目 | 锰 | 锌 | 甲苯 | 铁 |  |  |  |
| 标准值 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤700 | ≤0.3 |  |  |  |

(5)监测结果及评价

监测统计结果见表5.3-28。

表5.3-28    地下水监测结果    单位：mg/L、pH无量纲

| 检测项目 | 监测点位 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区 |  |  |
| 钾* | 2.16 | / | / |
| 钠* | 62.1 | / | / |
| 钙* | 99.6 | / | / |
| 镁* | 20.5 | / | / |
| 碳酸根* | ND | / | / |
| 碳酸氢根* | 248 | / | / |
| pH（无量纲） | 8.05 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
| 氨氮 | 0.134 | ≤0.50 | 达标 |
| 氯化物 | 5.59 | ≤250 | 达标 |
| 硫酸盐 | 6.98 | ≤250 | 达标 |
| 硝酸盐 | 2.06 | ≤20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | ND | ≤1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | ND | ≤0.002 | 达标 |
| 氰化物 | ND | ≤0.05 | 达标 |
| 砷 | 0.0026 | ≤0.01 | 达标 |
| 汞 | 0.00027 | ≤0.001 | 达标 |
| 六价铬 | ND | ≤0.05 | 达标 |
| 总硬度 | 270.16 | ≤450 | 达标 |
| 铅 | ND | ≤0.01 | 达标 |
| 氟化物 | 0.946 | ≤1.0 | 达标 |
| 镉 | ND | ≤0.005 | 达标 |
| 铁 | ND | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | ND | ≤0.10 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 498 | ≤1000 | 达标 |
| 耗氧量（高锰酸盐指数） | 2.4 | ≤3.0 | 达标 |
| 硫化物 | ND | ≤0.02 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ≤700 | 达标 |
| 苯 | ND | ≤700 | 达标 |
| 锌 | 0.0153 | ≤1.00 | 达标 |
| 铜 | ND | ≤1.00 | 达标 |

由表5.3-28可以看出：规划园区各地下水监测点总大肠菌群超过标准，其他地下水指标可以满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2018)中Ⅲ类标准。总大肠菌群是因为各监测点位于农村地区，农业面源污染造成的。

5.3.4声环境质量现状调查与评价

（1）监测布点

沿厂界和环境敏感点布设4个监测点，详见表5.3-29。

表5.3-29    噪声监测布点

| 点号 | 位置 |
| --- | --- |
| N1 | 东厂界外吕岗5组（声环境敏感点） |
| N2 | 南厂界外一米 |
| N3 | 西厂界外一米 |
| N4 | 北厂界外一米 |

（2）监测及评价方法

评价区环境噪声测量方法按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)附录B《声环境功能区监测方法》有关规定，分别进行噪声现状监测及数据处理。

（3）评价标准

根据该厂所在位置和该区功能，此次评价区域厂界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准，见表5.3-30。

表5.3-30    噪声评价标准    单位：dB(A)

| 适宜区域 | 昼间 | 夜间 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界 | 65 | 55 | GB12348-2008中3类 |
| 敏感点 | 60 | 50 | GB3096-2008中2类 |

（4）监测结果

环境噪声现状监测结果详见表5.3-31。

表5.3-31    环境噪声现状监测结果    单位：dB(A)

| 序号 | 功能类别 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 东厂界外吕岗5组（声环境敏感点） | 53 | 43 | 60 | 50 | 达标 |
| N2 | 南厂界外一米 | 55 | 45 | 65 | 55 | 达标 |
| N3 | 西厂界外一米 | 56 | 42 | 65 | 55 | 达标 |
| N4 | 北厂界外一米 | 51 | 40 | 65 | 55 | 达标 |

（5）环境噪声监测现状评价结论

从表5.3-31现状监测情况分析：1~4#厂界噪声监测点测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求，项目建设地声环境质量良好。

5.3.5土壤环境质量现状调查与评价

（1）监测点位及采样深度布设

监测点位及采样深度见表5.3-32。

表5.3-32    土壤监测点位及采样深度表

| 序号 | 位置 | 深度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区外西侧 | 表层样 | 农用地，监测pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
| T2 | 厂区内(北) | 柱状 | 特征因子硫化物、氨氮 |
| T3 | 厂区内(中) | 柱状 | 其中0~0.5m中，取0~0.2m一个表层样，监测45项基本因子和特征因子石油烃类；其余监测特征因子硫化物、氨氮 |
| T4 | 厂区内(东南) | 柱状柱状 | 特征因子硫化氢、氨氮 |
| T5 | 厂区外吕岗5组 | 表层样 | 45项基本因子和特征因子硫化物、氨氮 |

(2)监测项目及执行标准

T1为农用地，监测因子：监测pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，其应满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值标准要求。

表5.3-33   《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》

| 项目 | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300pH≤5.5 |

T2~T5应执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准，T5应执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值标准具体标准值见表5.3-34。

表5.3-34   《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》  单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 第一类 用地筛选值 | 第二类用地筛选值 | 序号 | 监测项目 | 第一类 用地筛选值 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 26 | 苯 | 1 | 4 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 27 | 氯苯 | 68 | 270 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 35 | 硝基苯 | 34 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 36 | 苯胺 | 92 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 42 | 䓛 | 490 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 45 | 萘 | 25 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 46 | 石油烃 | 826 | 4500 |

(3)分析方法

分析方法见表5.3-35.

表5.3-35    检测方法及主要仪器设备

| 检测项目 | 分析方法、依据 | 检出限 | 仪器名称、型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH（无量纲） | 土壤中pH值的测定 NY/T 1377-2007 | — | pH计 PHSJ-3F JC-014 |
|  | 镉 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法NY/T 1613-2008 | 0.2mg/Kg | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
|  | 铜 |  | 2mg/Kg |  |
|  | 铅 |  | 5mg/Kg |  |
|  | 镍 |  | 2mg/Kg |  |
|  | 铬 |  |  |  |
|  | 锌 |  |  |  |
|  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2mg/Kg | 原子吸收分光光度计 ICE-3500 JC-001 |
|  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.01mg/Kg | 原子荧光仪 AFS-8220 JC-002 |
|  | 汞 |  | 0.002mg/Kg |  |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0μg/kg | Agilent 7890B/5977MS |
|  | 氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 |  | 1.5μg/kg |  |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  | 1.3μg/kg |  |
|  | 氯仿 |  | 1.1μg/kg |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |  |
|  | 四氯化碳 |  | 1.3μg/kg |  |
|  | 苯 |  | 1.9μg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 土壤 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg | Agilent 7890B/5977MS |
|  | 苯 |  | 1.9μg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 甲苯 |  | 1.3μg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 氯苯 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 乙苯 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 间，对-二甲苯 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 苯乙烯 |  | 1.1μg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
|  | 1,4-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |  |
|  | 苯胺 | 《土壤和沉积物中苯胺、阿特拉津、3,3’-二氯联苯胺及多溴联苯（PBB）的测定 气相色谱质谱法》（JXZK-3-BZ410-2019）(等同于USEPA8270E-2018 ) | 0.2mg/kg | Agilent 6890N/5973N MS |
|  | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.06mg/kg | Agilent 6890N/5973N MS |
|  | 硝基苯 |  | 0.09mg/kg |  |
|  | 萘 |  | 0.09mg/kg |  |
|  | 苯并（a）蒽 |  | 0.1mg/kg |  |
|  | 䓛 |  | 0.1mg/kg |  |
|  | 苯并（b）荧蒽 |  | 0.2mg/kg |  |
|  | 苯并（k）荧蒽 |  | 0.1mg/kg |  |
|  | 苯并（a）芘 |  | 0.1mg/kg |  |
| 土壤 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg | Agilent 6890N/5973N MS |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1mg/kg |  |
|  | 总石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6mg/kg | Agilent 7890B |
|  | 硫化物 | 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017 | 0.04mg/kg | 紫外分光光度计 TU 1900 |
|  | 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | 0.10mg/kg | 紫外分光光度计 TU 1900 |

（4）监测结果

土壤现状监测结果详见表5.3-36~表5.3-38。

表5.3-36     T1 厂区外西侧土壤检测结果

| 检测项目 | 检测结果（mg/kg） | 标准值（mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 厂区外西侧 |  |  |
| pH（无量纲） | 6.23 | 5.5＜pH≤6.5 | 达标 |
| 镉 | ND | 0.3 | 达标 |
| 汞 | 0.124 | 1.8 | 达标 |
| 砷 | 15.2 | 40 | 达标 |
| 铅 | 19.9 | 90 | 达标 |
| 铬 | 38.6 | 150 | 达标 |
| 铜 | 23.3 | 50 | 达标 |
| 镍 | 29.9 | 70 | 达标 |
| 锌 | 91.4 | 200 | 达标 |
| 注：“ND”表示检测结果为未检出。 |

表5.3-37   T2~T5特征因子土壤检测结果    单位mg/kg

| 采样点位 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 硫化物* | 氨氮* | 总石油烃* |
| T2厂区内（北）0.5m | 0.08 | 0.84 | / |
| T2厂区内（北）1.5m | 0.05 | 0.53 | / |
| T2厂区内（北）2.5m | 0.14 | 0.75 | / |
| T3厂区内（中）0.2m | / | / | 51 |
| T3厂区内（中）1.5m | 0.06 | 0.12 | / |
| T3厂区内（中）2.5m | 0.06 | 0.25 | / |
| T4厂区内（东南）0.5m | 0.07 | 0.52 | / |
| T4厂区内（东南）1.5m | 0.11 | 1.42 | / |
| T4厂区内（东南）2.5m | 0.22 | 1.40 | / |
| T5厂区外潘家湾0.5m | 0.21 | 8.31 | 50 |
| 标准值 | / | / | 826 |
| 达标情况 |  |  | 达标 |
| 注：土壤中的“硫化物、氨氮及总石油烃”数据来自分包方江西志科检测技术有限公司提供的检测报告《ZK20B0456S02》。 |

表5.3-38    土壤检测结果    单位mg/kg

| 检测项目 | 检测结果及达标情况 |
| --- | --- |
|  | T3厂区内（中）0.2m | 标准值 | 达标情况 | T5厂区外潘家湾0.5m | 标准值 | 达标情况 |
| 砷 | 16.0 | 20 | 达标 | 16.8 | 60 | 达标 |
| 镉 | ND | 20 | 达标 | ND | 65 | 达标 |
| 六价铬 | 4.65 | 3.0 | 达标 | 4.19 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 64.4 | 2000 | 达标 | 25.0 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 22.8 | 400 | 达标 | 20.9 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.083 | 8 | 达标 | 0.106 | 38 | 达标 |
| 镍 | 36.0 | 150 | 达标 | 30.8 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳* | ND | 0.9 | 达标 | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿* | ND | 0.3 | 达标 | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷* | ND | 12 | 达标 | ND | 37 | 达标 |
| 1,1 二氯乙烷* | ND | 3 | 达标 | ND | 9 | 达标 |
| 1,2 二氯乙烷* | ND | 0.52 | 达标 | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯* | ND | 12 | 达标 | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | ND | 66 | 达标 | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯* | ND | 10 | 达标 | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷* | ND | 94 | 达标 | ND | 616 | 达标 |
| 1,2 二氯丙烷* | ND | 1 | 达标 | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | ND | 2.6 | 达标 | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | ND | 1.6 | 达标 | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯* | ND | 11 | 达标 | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷* | ND | 701 | 达标 | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷* | ND | 0.6 | 达标 | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯* | ND | 0.7 | 达标 | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷* | ND | 0.05 | 达标 | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯* | ND | 0.12 | 达标 | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯* | ND | 1 | 达标 | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯* | ND | 68 | 达标 | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯* | ND | 560 | 达标 | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯* | ND | 5.6 | 达标 | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯* | ND | 7.2 | 达标 | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯* | ND | 1290 | 达标 | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯* | ND | 1200 | 达标 | ND | 1200 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯* | ND | 163 | 达标 | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯* | ND | 222 | 达标 | ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯* | ND | 34 | 达标 | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺* | ND | 92 | 达标 | ND | 260 | 达标 |
| 2-氯酚* | ND | 250 | 达标 | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并（a）蒽* | ND | 5.5 | 达标 | ND | 15 | 达标 |
| 苯并（a）芘* | ND | 0.55 | 达标 | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并（b）荧蒽* | ND | 5.5 | 达标 | ND | 15 | 达标 |
| 苯并（k）荧蒽* | ND | 55 | 达标 | ND | 151 | 达标 |
| 䓛* | ND | 490 | 达标 | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并（a,h）蒽* | ND | 0.55 | 达标 | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并（1,2,3-c,d）芘* | ND | 5.5 | 达标 | ND | 15 | 达标 |
| 萘* | ND | 25 | 达标 | ND | 70 | 达标 |
| 1、“ND”表示检测结果为未检出；2、土壤中“挥发性有机物、半挥发性有机物”数据来自分包方江西志科检测技术有限公司提供的检测报告《ZK20B0456S02》。 |

从表5.3-36~表5.3-38可看出，项目所在地各监测点监测指标均能够满足相应的土壤环境质量标准限值要求，项目周围区域土壤环境质量现状较好。

### 5.4区域污染源调查与评价

5.4.1调查内容

对评价区域主要排污企业的基本状况及主要污染物排放情况进行调查，本次环评工作的污染源调查因子如下：

大气环境污染源调查因子：SO2、NOx；

水环境污染源调查因子：COD、氨氮。

5.4.2调查结果

本评价污染源调查涉及的企业主要包括已生产企业。调查结果见表5.3-39。

表5.3-39    评价区域现状工业污染源调查表

| 填报单位详细名称 | 曾用名 | 详细地址街(村)、门牌号 | 行业类别名称 | 排水去向类型名称 | 受纳水体名称 | 主要产品生产情况 | COD排放量(吨) | 氨氮排放量(吨) | 二氧化硫排放量(吨) | 氮氧化物排放量(吨) | 烟(粉)尘排放量(吨) | 挥发性有机物(VOCs)排放量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北海宜生物科技有限公司 |  | 雷雁大道11号 | 其他调味品、发酵制品制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 酵母类产品 | 32.3696 | 3.2712 | 54.4000 | 24.9900 | 20.4000 |  |
| 湖北佳特新材料有限公司 |  | 雷雁大道 | 有机化学原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 环保聚酯浆料 | 0.0113 |  | 0.2880 | 1.3471 | 0.3957 | 1.9289 |
| 湖北新鄂西化工有限公司 | 湖北金源化工股份有限公司 |  | 氮肥制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 液氨 | 14.9180 | 9.3238 | 113.9502 | 6.5880 | 141.7644 | 0.0016 |
| 湖北华恒达化工有限公司 |  | 雷雁大道 | 有机化学原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 抗氧剂565 | 0.0323 |  |  | 1.8336 |  | 0.3416 |
| 襄阳东阳汽车零部件有限公司 | 襄阳永恒汽车零部件有限公司 | 雷雁大道南路014号 | 汽车零部件及配件制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | L42L | 1.8312 |  | 0.2640 | 1.2349 |  | 21.1781 |
| 宜城市雪涛纸业有限公司 |  |  | 机制纸及纸板制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 卫生纸 | 2.6500 | 0.3250 | 0.5100 | 1.0200 | 7.8000 | 0.0001 |
| 湖北诺鑫生物科技有限公司 |  | 雷大路9号 | 有机化学原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 邻磺酰胺基苯甲酸甲酯 | 2.2239 | 0.1944 | 11.5200 | 7.0560 | 10.9824 | 0.0024 |
| 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 湖北新楚钟肥业有限公司 | 雷雁大道5号 | 磷肥制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 硫酸 | 2.1069 | 0.5829 | 195.7134 | 7.2037 | 19.9922 | 0.1782 |
| 宜城市长风纸业有限公司 |  |  | 其他纸制品制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 60克普瓦纸 | 35.0000 | 2.0000 |  |  |  |  |
| 湖北龙祥磷化有限公司 |  | 化工路1号 | 磷肥制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 硫酸 |  |  | 8.3600 |  | 0.1440 |  |
| 襄阳楚天化纤有限责任公司 |  |  | 人造纤维(纤维素纤维)制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 黏胶短纤 | 21.9854 | 2.2341 |  |  |  | 25.7623 |
| 湖北禹晖化工有限公司 |  | 雷雁大道2号 | 磷肥制造 | 其他 | 蛮河 | 钙镁磷肥 |  |  | 7.8726 | 7.9000 | 1.3936 |  |
| 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 |  | 雷雁大道 | 有机化学原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 五乙酰葡萄糖 | 3.7500 | 0.0300 | 0.0484 | 0.2263 |  | 0.0106 |
| 湖北东方化工有限公司 |  |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 |  | 17 | 5.4 | 327 | 77.8 | 42.09 |  |
| 宜城市宏信树脂有限公司 |  |  | 化学制造 | 其他 | 蛮河 | 酚醛树脂 | 0.313 | 0.031 | 0.17 | 0.102 | 0.02 | 3.6961 |
| 湖北世宏塑业有限公司 |  | 孔上线上大堰站东南950米 | 塑料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 塑料编织袋 | 1.52 | 0.36 | 0.311 | 0.034 | 0.96 | 0.966 |
| 宜城市宏信工贸有限公司 |  | 孔上线西 | 橡胶和塑料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 塑料编织袋 | 1.36 | 0.321 | 0.11 | 0.010 | 0.25 | 0.561 |
| 宜城市华生建材厂 |  |  | 水泥制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 水泥板 | 0.12 | 0.03 |  |  | 0.678 |  |
| 宜城市华威化工有限公司 |  |  | 化学原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 二硫化碳 | 0.250 | 0.025 | 0.136 | 0.082 | 0.016 | 2.957 |
| 宜城市偏头山磷矿有限公司 |  |  | 矿石开采 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 磷矿石 |  |  |  |  | 0.723 |  |
| 宜城市润镜化工有限公司 |  |  | 化学原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 医药中间体生产 | 0.203 | 0.0201 | 0.1105 | 0.0663 | 0.013 | 2.402 |
| 宜城市三友矿业有限公司 |  |  | 矿石开采 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 白云沙、磷矿石 |  |  |  |  | 0.559 |  |
| 宜城市大平水晶工艺品有限公司 |  | 水晶路1号 |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 水晶工艺品 | 0.298 | 0.06 | 0.039 | 0.212 | 1.36 | 2.22 |
| 宜城成雄织造有限公司 |  | 楚风大道与250省道交叉口东南100米 | 纺织制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 尿不湿 | 0.103 | 0.013 |  |  | 0.225 |  |
| 湖北鑫统领万象科技有限公司 |  |  | 其他基础化学原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 |  | 0.095 | 0.0158 | 0.0096 | 4..28 | 0.02 | 0.1 |
| 湖北普星特化学试剂有限公司 |  | 雷雁大道88号 | 化工原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 试剂硫酸 | 1.053 | 0.291 | 0.9785 | 3.602 | 9.996 | 0.089 |
| 宜城市环能气体有限公司 |  | 金源大道 | 化工原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 二氧化碳 | 1.327 | 0.367 | 1.23 | 4.538 | 1.260 | 0.112 |
| 襄阳东方氧化铁颜料有限公司 |  |  | 化工原料制造 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 |  | 1.586 | 0.439 | 1.037 | 5.424 | 3.059 | 0.134 |
| 宜城市粟兴粮贸有限公司 |  |  | 农产品 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 大米 |  |  |  |  | 0.36 |  |
| 宜城市中天矿业有限公司 |  |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 重钙 |  |  |  |  | 0.322 |  |
| 宜城华康光学有限责任公司 |  |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 光学元件 | 0.470 | 0.047 | 0.255 | 0.153 | 0.030 | 0.554 |
| 宜城市致远石料有限公司 |  |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 矿产品加工生产 |  |  |  |  | 0.63 |  |
| 宜城市华中燃化有限公司 |  |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 煤炭加工及销售 | 0.344 | 0.034 | 0.187 | 0.112 | 0.022 | 4.066 |
| 湖北一天现代农业食品有限公司 |  | 华光路与032乡道交叉口东南200米 |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 食品 |  |  |  |  | 0.452 |  |
| 襄阳东方包装制品有限公司 |  |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 塑料制品 | 1.459 | 0.346 | 0.299 | 0.033 | 0.922 | 0.927 |
| 湖北增鑫化工有限公司 |  | 廖河村二组 |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 制品及化肥 | 1.190 | 0.329 | 0.778 | 4.068 | 2.294 |  |
| 宜城万鑫矿业有限公司 |  | 胡耳村 |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 沙石料 |  |  |  |  | 0.334 |  |
| 宜城锦宜化工有限公司 |  |  |  | 直接进入江河湖、库等水环境 | 蛮河 | 水晶工艺品 | 0.328 | 0.066 | 0.043 | 0.233 | 1.496 | 2.442 |

(1)园区工业废水污染排放特点分析如下：

①主要污染物：现有园区内工业企业废水排放量约69.399万吨/年(1901吨/天)，污染物排放量分别为COD145.90t/a，氨氮26.1563t/a。

②重点污染源：水污染物排放量最大的宜城市长风纸业有限公司、湖北海宜生物科技有限公司、湖北新鄂西化工有限公司、宜城市长风纸业有限公司、襄阳楚天化纤有限责任公司、湖北东方化工有限公司，六家企业污染源等标负荷比分别为COD83.122%、氨氮84.99%。

③园区现状企业废水排放量为69.399万吨/年(1901吨/天)。大雁工业污水处理厂现状处理规模1.5万吨/天，主要处理大雁片区工业园。园区均缺乏健全的污水集中收集处理设施。

④达标排放情况：企业污水自行处理后排放，基本能满足接管要求。

(2)园区工业废水污染排放特点分析如下

①主要污染物：现有园区内工业企业排放大气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物和VOCs，污染物排放量分别为SO2725.620t/a，NOX155.8689t/a、颗粒物270.963t/a和VOCs70.6299t/a。

②重点污染源：大气污染物排放量中SO2、NOX、颗粒物排放量最大的前几名企业分别是湖北海宜生物科技有限公司、湖北诺鑫生物科技有限公司、嘉施利(宜城)化肥有限公司、湖北东方化工有限公司，企业污染源等标负荷比分别为SO281.121%、NOX75.095%、颗粒物34.493%；VOCs排放量最大的前几名企业分别为襄阳东阳汽车零部件有限公司、襄阳楚天化纤有限责任公司、宜城市宏信树脂有限公司，等标负荷比为71.692%。

③园区内企业均做到了达标排放，基本满足区域环境功能区要求。

④园区内有部分企业产生和排放大气污染物量较大，是园区重要废气污染源，也是今后重点管控对象，应强化治理措施，提高净化效率。

## 6、环境影响预测与评价

### 6.1环境空气影响预测与评价

6.1.1气象观测资料调查与分析

(1)气象资料来源及有效性分析

该项目位于湖北省宜城市西南部，厂址距宜城市气象台(经纬度为：31.714182N，112.243840E)约15km。

(2)常规地面气象资料统计分析

根据宜城市气象站观测的近年连续一年的地面气象数据，对项目所在地的温度、风速、风向风频、大气稳定度及混合层高度进行统计。

①温度

当地年平均气温月变化情况见表6.1-1，年平均气温月变化曲线见图6.1-1。从年平均气温月变化资料中可以看出宜城市7月份平均气温最高(30.13ºC)，1月份气温平均最低(2.47ºC)。

表6.1-1        年平均温度的月变化表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(ºC) | 2.47 | 4.82 | 12.05 | 17.13 | 22.55 | 26.64 | 30.13 | 29.35 | 22.34 | 18.11 | 11.36 | 5.35 |

图6.1-1  年平均温度的月变化图

②风速及风向

宜城市月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表6.1-2和表6.1-3，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图6.1-2和图6.1-3。该市各季及全年各风向、平均风速及频率见表6.1-4和6.1-5。各季及年各风向、平均风速及频率玫瑰图见图6.1-4和图6.1-5。

表6.1-2       年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.69 | 2.04 | 2.34 | 2.24 | 2.00 | 1.96 | 2.60 | 2.21 | 1.45 | 1.53 | 1.56 | 1.59 |

图6.1-2 年平均风速的月变化曲线图

从月平均风速统计资料中可以看出宜城市7月份平均风速最高(2.61m/s)，9月份平均风速最低(1.45m/s)。

表6.1-3         季小时平均风速的日变化

| 风速(m/s) 小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.15 | 2.24 | 2.16 | 1.85 | 1.58 | 1.63 | 1.80 | 1.69 | 2.22 | 2.69 | 2.63 | 2.59 |
| 夏季 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.43 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.56 | 1.87 | 1.95 | 1.99 | 2.07 |
| 秋季 | 1.34 | 1.27 | 1.17 | 1.20 | 1.14 | 1.16 | 1.07 | 1.17 | 1.46 | 1.72 | 2.10 | 2.19 |
| 冬季 | 1.50 | 1.64 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.34 | 1.36 | 1.30 | 1.38 | 1.65 | 2.01 | 2.10 |
| 风速(m/s) 小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.82 | 3.12 | 3.11 | 3.36 | 3.40 | 2.95 | 2.73 | 2.76 | 2.57 | 2.56 | 2.35 | 2.22 |
| 夏季 | 2.33 | 2.46 | 2.75 | 2.83 | 2.95 | 3.11 | 2.72 | 2.46 | 2.38 | 2.34 | 2.22 | 1.96 |
| 秋季 | 2.21 | 2.28 | 2.25 | 2.38 | 2.19 | 1.72 | 1.91 | 1.86 | 1.65 | 1.62 | 1.49 | 1.45 |
| 冬季 | 2.24 | 2.36 | 2.39 | 2.55 | 2.33 | 1.99 | 1.92 | 2.02 | 1.85 | 1.79 | 1.68 | 1.51 |

图6.1-3 季小时平均风速的日变化曲线图

从各季小时日平均风速统计资料中可以看出宜城市在春季最高，冬季风速最低，一天内16：00的平均风速最高。

表6.1-4    年均风频的月变化、季变化及年均风频(%)表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 19.35 | 1.61 | 2.42 | 0.81 | 1.61 | 4.84 | 7.26 | 8.06 | 2.42 | 0.81 | 3.23 | 2.42 | 8.06 | 8.87 | 6.45 | 13.71 | 8.06 |
| 二月 | 16.07 | 1.79 | 3.57 | 1.79 | 1.79 | 2.68 | 13.39 | 9.82 | 2.68 | 1.79 | 0.89 | 0.00 | 4.46 | 6.25 | 13.39 | 14.29 | 5.36 |
| 三月 | 15.32 | 5.65 | 3.23 | 0.81 | 2.42 | 5.65 | 12.10 | 12.10 | 4.84 | 1.61 | 0.00 | 0.81 | 1.61 | 5.65 | 4.84 | 20.97 | 2.42 |
| 四月 | 15.83 | 1.67 | 2.50 | 4.17 | 0.83 | 10.00 | 17.50 | 15.83 | 5.83 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 5.83 | 1.67 | 4.17 | 10.00 | 2.50 |
| 五月 | 12.10 | 1.61 | 1.61 | 3.23 | 0.81 | 2.42 | 12.90 | 18.55 | 5.65 | 1.61 | 0.81 | 1.61 | 4.84 | 3.23 | 15.32 | 12.10 | 1.61 |
| 六月 | 9.17 | 2.50 | 3.33 | 5.00 | 2.50 | 5.83 | 12.50 | 21.67 | 5.00 | 4.17 | 0.83 | 1.67 | 4.17 | 1.67 | 10.83 | 8.33 | 0.83 |
| 七月 | 4.84 | 1.61 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 20.97 | 41.13 | 8.06 | 3.23 | 3.23 | 1.61 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 1.61 | 0.81 |
| 八月 | 11.29 | 4.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.42 | 14.52 | 17.74 | 5.65 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 8.06 | 8.87 | 8.06 | 10.48 | 0.00 |
| 九月 | 10.83 | 3.33 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 9.17 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 5.00 | 8.33 | 6.67 | 6.67 | 11.67 | 5.83 |
| 十月 | 13.71 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 4.03 | 8.06 | 8.06 | 5.65 | 1.61 | 0.81 | 2.42 | 15.32 | 7.26 | 8.87 | 12.10 | 4.84 |
| 十一月 | 17.50 | 6.67 | 0.83 | 1.67 | 4.17 | 3.33 | 3.33 | 5.00 | 4.17 | 0.83 | 6.67 | 0.83 | 7.50 | 7.50 | 10.83 | 14.17 | 5.00 |
| 十二月 | 14.52 | 6.45 | 2.42 | 0.81 | 0.81 | 3.23 | 12.10 | 4.03 | 4.03 | 1.61 | 4.84 | 0.81 | 12.10 | 10.48 | 7.26 | 10.48 | 4.03 |
| 全年 | 13.36 | 3.36 | 1.92 | 2.12 | 1.64 | 4.32 | 12.05 | 14.32 | 5.00 | 1.58 | 2.53 | 1.64 | 7.05 | 6.03 | 8.01 | 11.64 | 3.42 |
| 春季 | 14.40 | 2.99 | 2.45 | 2.72 | 1.36 | 5.98 | 14.13 | 15.49 | 5.43 | 1.09 | 0.54 | 1.09 | 4.08 | 3.53 | 8.15 | 14.40 | 2.17 |
| 夏季 | 8.42 | 2.99 | 1.36 | 2.72 | 1.09 | 3.53 | 16.03 | 26.90 | 6.25 | 2.99 | 2.17 | 1.63 | 5.43 | 4.89 | 6.25 | 6.79 | 0.54 |
| 秋季 | 14.01 | 4.12 | 1.10 | 1.92 | 2.75 | 4.12 | 7.14 | 7.42 | 5.22 | 0.82 | 4.40 | 2.75 | 10.44 | 7.14 | 8.79 | 12.64 | 5.22 |
| 冬季 | 16.67 | 3.33 | 2.78 | 1.11 | 1.39 | 3.61 | 10.83 | 7.22 | 3.06 | 1.39 | 3.06 | 1.11 | 8.33 | 8.61 | 8.89 | 12.78 | 5.83 |

图6.1-4      宜城市风向玫瑰图

由表6.1-4和图6.1-4可知：宜城市全年SSE风向频率较高，风频为14.32%，其次频率较高为N，占全年风频的13.36%。

表6.1-5          宜城市全年各风向风速一览表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.53 | 2.60 | 1.47 | 0.40 | 1.05 | 2.03 | 2.03 | 2.11 | 1.00 | 1.40 | 0.98 | 0.77 | 1.18 | 1.06 | 1.63 | 2.21 | 1.69 |
| 二月 | 3.23 | 3.80 | 0.85 | 1.10 | 0.95 | 1.27 | 2.16 | 3.46 | 2.00 | 0.70 | 0.90 | 0.00 | 1.42 | 1.13 | 1.67 | 2.03 | 2.04 |
| 三月 | 2.95 | 1.70 | 1.28 | 1.20 | 1.30 | 2.51 | 3.21 | 3.30 | 1.93 | 0.95 | 0.00 | 2.60 | 1.60 | 1.07 | 2.03 | 2.21 | 2.34 |
| 四月 | 2.77 | 2.70 | 1.70 | 1.06 | 1.60 | 1.52 | 2.60 | 2.95 | 1.31 | 0.00 | 1.90 | 0.50 | 0.94 | 1.60 | 3.28 | 2.63 | 2.24 |
| 五月 | 1.67 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 2.80 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 1.36 | 1.75 | 1.30 | 1.20 | 1.47 | 1.10 | 2.24 | 2.35 | 2.00 |
| 六月 | 1.87 | 0.70 | 1.88 | 1.08 | 0.70 | 1.47 | 2.27 | 2.81 | 1.73 | 1.66 | 0.40 | 1.40 | 1.16 | 1.10 | 2.15 | 2.06 | 1.96 |
| 七月 | 1.73 | 2.65 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.23 | 2.54 | 3.29 | 3.74 | 0.95 | 1.80 | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | 2.40 | 2.60 |
| 八月 | 2.83 | 2.95 | 0.90 | 0.70 | 2.10 | 1.57 | 2.29 | 3.03 | 2.64 | 1.45 | 1.40 | 2.00 | 1.27 | 1.36 | 1.63 | 2.08 | 2.21 |
| 九月 | 2.39 | 1.55 | 1.20 | 0.93 | 0.57 | 1.18 | 1.78 | 1.99 | 1.11 | 0.00 | 0.96 | 0.90 | 1.21 | 1.10 | 1.05 | 2.23 | 1.45 |
| 十月 | 2.61 | 1.43 | 1.05 | 1.45 | 0.65 | 1.08 | 1.85 | 2.32 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 0.67 | 1.13 | 0.97 | 1.46 | 1.96 | 1.53 |
| 十一月 | 2.52 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 1.20 | 0.85 | 1.50 | 2.08 | 1.14 | 1.30 | 0.69 | 0.40 | 1.19 | 1.27 | 1.37 | 1.95 | 1.56 |
| 十二月 | 1.99 | 2.09 | 1.93 | 0.40 | 0.40 | 1.68 | 2.27 | 2.32 | 1.32 | 1.10 | 0.78 | 1.00 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 2.24 | 1.59 |
| 春季 | 2.50 | 2.07 | 1.41 | 1.08 | 1.08 | 1.60 | 2.33 | 2.87 | 1.82 | 1.24 | 1.02 | 1.08 | 1.19 | 1.14 | 1.76 | 2.17 | 1.93 |
| 夏季 | 2.52 | 1.83 | 1.42 | 1.21 | 1.66 | 1.97 | 2.67 | 2.86 | 1.52 | 1.35 | 1.60 | 1.38 | 1.24 | 1.16 | 2.37 | 2.34 | 2.19 |
| 秋季 | 2.28 | 2.28 | 1.68 | 0.96 | 1.05 | 1.44 | 2.40 | 3.11 | 2.88 | 1.36 | 1.48 | 1.55 | 1.20 | 1.23 | 1.93 | 2.10 | 2.26 |
| 冬季 | 2.52 | 1.77 | 1.15 | 1.27 | 0.90 | 1.06 | 1.76 | 2.13 | 1.07 | 1.03 | 0.83 | 0.78 | 1.16 | 1.11 | 1.32 | 2.04 | 1.51 |
| 全年 | 2.58 | 2.46 | 1.36 | 0.75 | 0.88 | 1.75 | 2.17 | 2.72 | 1.42 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 1.21 | 1.10 | 1.50 | 2.15 | 2.01 |

图6.1-5     宜城市风速玫瑰图

由表6.1-5及图6.1-5可知，宜城市年平均风速为2.01m/s。

③污染系数

为综合反应风速、风向对污染物输送及稀释等方面的综合影响，采用污染系数进行分析，计算式如下：

式中：——某方位污染风频(即污染系数)(%)；

——风向频率(%)；

——全年平均风速(m/s)；

——某方位平均风速(m/s)。

由此可得宜城市2015年各月、各季及年各方位污染系数统计结果，其结果见表6.1-6，各月、各季及年各风向污染系数玫瑰图见图6.1-6。

表6.1-6           各月、各季及年各方位污染系数表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 7.65 | 0.62 | 1.65 | 2.03 | 1.53 | 2.38 | 3.58 | 3.82 | 2.42 | 0.58 | 3.30 | 3.14 | 6.83 | 8.37 | 3.96 | 6.20 | 3.63 |
| 二月 | 4.98 | 0.47 | 4.20 | 1.63 | 1.88 | 2.11 | 6.20 | 2.84 | 1.34 | 2.56 | 0.99 | 0.00 | 3.14 | 5.53 | 8.02 | 7.04 | 3.31 |
| 三月 | 5.19 | 3.32 | 2.52 | 0.68 | 1.86 | 2.25 | 3.77 | 3.67 | 2.51 | 1.69 | 0.00 | 0.31 | 1.01 | 5.28 | 2.38 | 9.49 | 2.87 |
| 四月 | 5.71 | 0.62 | 1.47 | 3.93 | 0.52 | 6.58 | 6.73 | 5.37 | 4.45 | 0.00 | 0.44 | 1.66 | 6.20 | 1.04 | 1.27 | 3.80 | 3.11 |
| 五月 | 7.25 | 1.15 | 1.24 | 2.31 | 0.29 | 0.97 | 5.73 | 7.42 | 4.15 | 0.92 | 0.62 | 1.34 | 3.29 | 2.94 | 6.84 | 5.15 | 3.23 |
| 六月 | 4.90 | 3.57 | 1.77 | 4.63 | 3.57 | 3.97 | 5.51 | 7.71 | 2.89 | 2.51 | 2.08 | 1.19 | 3.59 | 1.52 | 5.04 | 4.04 | 3.66 |
| 七月 | 2.80 | 0.61 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 1.97 | 8.26 | 12.50 | 2.16 | 3.40 | 1.79 | 1.29 | 3.66 | 4.03 | 0.00 | 0.67 | 2.89 |
| 八月 | 3.99 | 1.64 | 0.90 | 1.16 | 0.39 | 1.54 | 6.34 | 5.85 | 2.14 | 1.11 | 1.73 | 0.81 | 6.35 | 6.52 | 4.94 | 5.04 | 3.15 |
| 九月 | 4.53 | 2.15 | 0.69 | 2.69 | 4.39 | 4.24 | 5.62 | 4.61 | 5.25 | 0.00 | 6.07 | 5.56 | 6.88 | 6.06 | 6.35 | 5.23 | 4.40 |
| 十月 | 5.25 | 1.69 | 1.53 | 1.11 | 2.48 | 3.73 | 4.36 | 3.47 | 5.82 | 1.79 | 0.81 | 3.61 | 13.56 | 7.48 | 6.08 | 6.17 | 4.31 |
| 十一月 | 6.94 | 3.34 | 0.64 | 1.04 | 3.48 | 3.92 | 2.22 | 2.40 | 3.66 | 0.64 | 9.67 | 2.08 | 6.30 | 5.91 | 7.91 | 7.27 | 4.21 |
| 十二月 | 7.30 | 3.09 | 1.25 | 2.03 | 2.03 | 1.92 | 5.33 | 1.74 | 3.05 | 1.46 | 6.21 | 0.81 | 10.52 | 9.36 | 6.60 | 4.68 | 4.21 |
| 全年 | 5.34 | 1.62 | 1.36 | 1.96 | 1.52 | 2.70 | 5.17 | 4.99 | 2.75 | 1.27 | 2.48 | 1.52 | 5.92 | 5.29 | 4.55 | 5.36 | 3.36 |
| 春季 | 5.71 | 1.63 | 1.73 | 2.25 | 0.82 | 3.04 | 5.29 | 5.42 | 3.57 | 0.81 | 0.34 | 0.79 | 3.29 | 3.04 | 3.44 | 6.15 | 2.96 |
| 夏季 | 3.69 | 1.31 | 0.81 | 2.83 | 1.04 | 2.45 | 6.68 | 8.65 | 2.17 | 2.20 | 1.47 | 1.05 | 4.53 | 3.98 | 3.24 | 3.23 | 3.08 |
| 秋季 | 5.56 | 2.33 | 0.96 | 1.51 | 3.06 | 3.89 | 4.06 | 3.48 | 4.88 | 0.80 | 5.30 | 3.53 | 9.00 | 6.43 | 6.66 | 6.20 | 4.23 |
| 冬季 | 6.46 | 1.35 | 2.04 | 1.48 | 1.58 | 2.06 | 4.99 | 2.65 | 2.15 | 1.39 | 3.56 | 1.34 | 6.88 | 7.83 | 5.93 | 5.94 | 3.60 |

由表6.1-6和图6.1-6可见，就各季来看，秋季污染系数最大，冬季次之；就全年来看W方位的污染系数较大，因此评价区以厂区西方位受工程大气污染影响最大，东E方位受污染机率最小。

图6.1-6        污染系数图

④大气稳定度

利用宜城市近年气象资料计算得稳定度结果如表6.1-7。可看出，在年、季大气稳定度变化中，全年不稳定类(A~C-D)占27.05%，中性类(D类)占27.47%，稳定类(E~F)占45.48%，以D类稳定度出现频率最高，表明该地区大气稳定度以稳定居多。

表6.1-7       各时刻、各月、各季及年大气稳定度频率分布(%)表

| 月份 | A | B | B-C | C | C-D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 44.35 | 0.00 | 20.97 | 22.58 |
| 二月 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 51.79 | 0.00 | 35.71 | 3.57 |
| 三月 | 0.00 | 16.13 | 6.45 | 5.65 | 0.81 | 31.45 | 0.00 | 26.61 | 12.90 |
| 四月 | 0.00 | 20.83 | 2.50 | 7.50 | 1.67 | 31.67 | 0.00 | 20.83 | 15.00 |
| 五月 | 0.00 | 14.52 | 2.42 | 14.52 | 0.00 | 34.68 | 0.00 | 24.19 | 9.68 |
| 六月 | 0.00 | 17.50 | 5.83 | 10.00 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 23.33 | 16.67 |
| 七月 | 0.00 | 11.29 | 4.84 | 12.90 | 2.42 | 35.48 | 0.00 | 20.16 | 12.90 |
| 八月 | 0.00 | 19.35 | 4.84 | 12.10 | 0.81 | 25.00 | 0.00 | 18.55 | 19.35 |
| 九月 | 0.00 | 19.17 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 18.33 | 12.50 |
| 十月 | 0.00 | 23.39 | 3.23 | 6.45 | 0.81 | 1.61 | 0.00 | 16.13 | 48.39 |
| 十一月 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 26.67 | 46.67 |
| 十二月 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 25.00 | 48.39 |
| 全年 | 0.00 | 14.38 | 2.74 | 9.38 | 0.55 | 27.47 | 0.00 | 22.95 | 22.53 |
| 春季 | 0.00 | 17.12 | 3.80 | 9.24 | 0.82 | 32.61 | 0.00 | 23.91 | 12.50 |
| 夏季 | 0.00 | 16.03 | 5.16 | 11.68 | 1.09 | 29.08 | 0.00 | 20.65 | 16.30 |
| 秋季 | 0.00 | 17.58 | 1.92 | 7.97 | 0.27 | 15.93 | 0.00 | 20.33 | 35.99 |
| 冬季 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 32.22 | 0.00 | 26.94 | 25.56 |

6.1.2环境空气保护目标

项目环境空气保护目标见表6.1-8。

表6.1-8     项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m | 目标 规模 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址 方向 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 王淌村 | 112.22345 | 31.57495 | 78户273人 | 环境 空气 | 二类区 | ES | 1690m |
| 皂角树 | 112.21509 | 31.57861 | 45户144人 |  |  | ES | 722m |
| 吕岗 | 112.22251 | 31.59725 | 24户77人 |  |  | EN | 1940m |
| 黄山 | 112.20646 | 31.59389 | 30户96人 |  |  | N | 812m |
| 夏湾 | 112.19779 | 31.60332 | 16户51人 |  |  | WN | 2080m |
| 下刘家营 | 112.23101 | 31.59886 | 46户148人 |  |  | EN | 2620m |
| 徐帽庄 | 112.23959 | 31.58409 | 42户134人 |  |  | E | 2930m |
| 陈家楼 | 112.22929 | 31.57459 | 8户25人 |  |  | ES | 2230m |
| 上大堰 | 112.21590 | 31.57389 | 64户224人 |  |  | ES | 1220m |
| 顾家湾 | 112.22427 | 31.56702 | 56户196人 |  |  | ES | 2320m |
| 六里湾 | 112.22096 | 31.56109 | 48户153人 |  |  | ES | 2590m |
| 鲁家台 | 112.18938 | 31.56062 | 18户58人 |  |  | WS | 2710m |
| 姜家湾 | 112.23676 | 31.57184 | 15户52人 |  |  | ES | 2950m |
| 七心树 | 112.23809 | 31.57846 | 34户119人 |  |  | ES | 2890m |
| 胡耳冲 | 112.19311 | 31.58322 | 48户154人 |  |  | W | 925m |

6.1.3废气排污节点分析

根据工程分析，技改项目废气污染源主要来源于流化床干燥粉尘排气筒有组织点源废气，粉尘经二级旋风除尘+袋式除尘器处理后经 15m高排气筒外排。锅炉燃烧废气经文丘里麻石水膜除尘器+碱水喷淋处理+SNCR处理后由48m高烟囱排放，由于技改项目完成后较技改前全厂用煤量减少，燃煤废气各污染物排放浓度和排放量均减少，因此本次技改项目环评将不再对锅炉燃烧废气进行预测。本次项目废气污染源强参数见表6.1-9。

表6.1-9     项目废气污染源参数表

| 污染源 | 排气点名称 | 污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 流化床干燥粉尘排气筒 | 颗粒物 | 经过二级旋风除尘+袋式除尘器处理后通过直径为0.6m，高度为15m排气筒排放 |

6.1.4大气环境预测

依据第2.6.1小节中环境空气评价等级估算结果，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定，可不进行进一步预测。

6.1.5大气污染物排放量核算

根据项目工程分析内容，并结合大气污染物预测估算结果可知，项目大气污染物有组织排放量核算见表6.1-10，大气污染物年排放量核算见表6.1-11。

表6-10    项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/ (kg/h) | 核算年排放量/ (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 | / | / |
| 一般排放口 |
| 1 | 粉尘排气筒 | 颗粒物 | 7.4 | 0.011 | 0.08 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 0.08 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.08 |

表6.1-11      大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.08 |

6.1.7大气环境防护距离与卫生防护距离

由于本次技改项目生产过程卫生条件要求较高，原料投加过程粉尘产生量极小，可忽略不计，厂区无组织排放源仍为厂区污水处理站排放的臭气。因此技改项目建成后卫生防护距离将执行该公司现有工程环评报告及批复的污水处理站卫生防护距离100m，技改项目厂址处最近的敏感点为潘家湾（目前基本已搬迁完毕），其距离污水处理站边界最近距离为 145m。

6.1.8环境空气影响评价小结

经预测，正常情况条件下，项目点源、面源排放的污染因子的最大地面落地浓度均小于标准浓度，最大占标率均＜10%。废气排放对周围环境空气和敏感目标影响较小。

项目执行卫生防护距离为100m。根据现场踏勘，厂区最近的敏感点——东面的潘家湾（目前基本已搬迁完毕）距离厂区无组织恶臭产生单元污水处理站为145米，能够满足该项目卫生防护距离100m要求。建设单位应主动与当地规划部门联系，配合相关部门做好大气环境/卫生防护距离内的规划控制工作，卫生防护距离内，不得再规划新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。

### 6.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ/T2.3-2018)中的相关要求和等级判定要求，确定本项目地表水影响评价等级为三级B，因此根据项目的工程特点以及排污特点，地表水环境影响分析主要是从污染物种类及排放浓度、排放量及排污去向进行分析。

6.2.1给排水情况

本次技改项目产生的废水主要为生产废水和生活污水，排放量为193020m3/a(约643.4m3/d)。

6.2.2废水排放去向

该项目废水经过厂区污水处理站处理达标后通过园区污水管网，进入雷大工业园污水处理厂进一步处理后排入蛮河。

6.2.3废水类别

根据项目工程分析中水平衡分析及废水污染物排放分析，该项目废水排放量为193020m3/a，主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮等。

6.2.4废水水质分析

本次技改项目废水经过厂区污水处理站处理后达到《酵母工业污染物排放标准》表2间接排放标准和雷大工业园污水处理厂接管标准，经园区截污管网进入雷大工业园污水处理厂进一步处理。项目废水产生排放情况见表6.2-1。

表6.2-1        项目废水产生排放情况表

| 项目 | 污染物 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) | 《酵母工业水污染物排放标准》间接排放标准 | 雷大工业园污水处理厂接管标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 （193020 m3/a） | COD | 5000 | 965 | 60 | 11.58 | 400 | 500 |
|  | BOD5 | 3000 | 579 | 18 | 3.47 | 80 | 350 |
|  | SS | 400 | 77.2 | 5 | 0.97 | 100 | 400 |
|  | 氨氮 | 200 | 38.6 | 5 | 0.97 | 25 | 45 |
|  | 总磷 | 30 | 5.79 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 8 |
|  | 总氮 | 300 | 57.9 | 20 | 3.86 | 40 | 70 |
|  | 色度 | 150 | / | 10 | / | 80 | 64 |

从表6.2-1分析可以看出，项目废水经厂区污水处理站处理后达到《酵母工业水污染物排放标准》间接排放标准和雷大工业园污水处理厂接管标准，由园区污水管网输送至雷大工业园污水处理厂进行进一步处理，达标后排入蛮河。项目废水排放对纳污水体蛮河影响较小。

### 6.3声环境影响预测与评价

(1)噪声源

项目营运期主要噪声源为冷却塔、离心机、空压机及各类水泵等设备噪声，本次评价拟选择设备同时运行噪声为主要声源值进行预测，室外1m处噪声值约为70dB(A)。

(2)预测模式

☆条件概化

①考虑声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和消声作用；

②考虑声源至受声点的距离衰减；

③空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。

☆预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)推荐的模式：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级

a、如已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按如下公式计算：

LP(r)=Lw+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度(sr)立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

b、如已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按如下公式计算：

LP(r)= LP(r0)-A

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下面公式计算：

式中：LPi(r) —预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下列公式计算：

LA(r)=LAw+Dc-A

或 LA(r)= LA(r0)-A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

②室内声源等效

如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按如下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按如下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：S为透声面积，m2。

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

④总声压级计算

(3)预测结果及分析

此次预测对高噪声设备噪声贡献值与厂界、敏感点现状噪声进行叠加，叠加结果见表6.3-1。

表6.3-1    厂界、敏感点噪声叠加计算表    单位：dB(A)

| 监测点位 | 现状监测值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界E | 53 | 43 | 31.6 | 53 | 43.2 | 65 | 55 |
| 2# | 厂界S | 55 | 45 | 33.4 | 55 | 45.2 |  |  |
| 3# | 厂界W | 56 | 42 | 25.6 | 56 | 42 |  |  |
| 4# | 厂界N | 51 | 40 | 21.2 | 51 | 40 |  |  |

从表6.3-1可以看出：项目运营期间，采取必要的噪声防治措施后，各监测点昼、夜间噪声叠加值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求；因此本评价认为，在落实本报告提出的减声降噪措施前提下，项目运营过程中不会造成噪声扰民现象。

### 6.4固废环境影响与评价

(1)固废的影响途径

固体废弃物不适当地堆置会产生有毒有害气体，污染周围大气，废物经雨水淋溶有毒有害物质会随淋滤水迁移，污染附近江河湖泊及地下水。

对于可回收固废，若不能及时回收，则增加了固废的数量且浪费了资源；对于不可回收的固废，一定要有处理措施，不能随意乱丢乱弃，危险废物若不能得到很好的收集和处置，则会严重污染土地和水体，必须交由处理资质单位处置。

(2)固废产生、处置状况及其分类

依据工程分析，该项目产生的固体废物主要为粗、细格栅间和沉沙池内产生的栅渣和沉砂、污泥脱水机房产生的污泥以及生活垃圾。其产生及处置情况见表6.4-1。

表6.4-1    固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 性质 | 产生量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酵母 | 一般固废 | 2520t/a | 作为有机肥出售 |
| 2 | 废母液 | 一般固废 | 1500t/a | 作为有机肥出售 |
| 3 | 废活性炭 | 一般固废 | 27t/a | 送厂区锅炉房焚烧 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 9t/a | 环卫部门统一收集处理 |

(3)固废影响分析小结

由表6.4-1可以看出：该项目产生的固废均有合理的处理、处置方式，处理处置率达到100%，对环境影响甚微。只要该项目在建成投入使用后，只要管理部门加强对固体废弃物的管理，及时收集，妥善处理处置，则不会对周围环境产生明显的不利影响。

### 6.5地下水环境影响评价

6.5.1地下水潜在污染源分析

根据建设项目工程分析和建设特点，建设项目在厂区各污水池防渗措施到位，污水管道运行正常的情况下，污水发生渗漏的可能性很小，地下水基本不会受到污染。若排污设备出现故障、污水管道破裂或污水收集系统发生开裂、渗漏等现象，在这几种非正常工况下，废水将对地下水造成点源或面源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水含水层中进行运移。因此本研究主要考虑非正常状况条件下(排污设备出现故障、处理池发生开裂、渗漏、防渗失效等)污染物在含水层中的迁移变化规律。

6.5.2水文地质情况

拟建项目不取用地下水，拟建项目所在地的附近居民生活用水全部由园区供水管网供给，水源来自蛮河，不取用地下水，生产废水不排入地下水；项目对地下水潜在污染多发生在生产运行阶段，集中在厂区废水收集管网或事故池的渗漏。

(1)场地地层

场地地层自上而下为素填土、第四系冲洪积粉质粘土(粘土)、二叠系栖霞组中等风化灰岩组成。

①层素填土(Q4ml)：为红褐色-杂色，主要以粘性土为主，夹有碎石，碎石含量约10%，局部含量密集，碎石主要为中风化灰岩，岩质较硬。主要由粘性土混碎石、角砾组成，碎石、角砾约占10%，呈中风化状，一般约2~50cm，最大约80cm。

②-1(Q4al)粘土：红褐色-黄褐-褐黄色，硬塑，其天然含水量为23.9%，天然重度为19.6KN/m3，孔隙比0.698，液性指数0.11，压缩系数a0.1~0.2=0.19。

③-2(Q4al)粉质粘土：红褐色-黄褐色，可塑，其天然含水量为27.2%，天然重度为19.1KN/m3，孔隙比0.787，液性指数0.39，压缩系数a0.1~0.2=0.22，本层属中等压缩性土，层厚较大。

④-2 层含角砾粉质粘土(Q3al+pl)：红褐-褐黄-褐色，软塑，其天然含水量为32.2%，天然重度为18.0KN/m3，孔隙比0.960，液性指数0.76，压缩系数a0.1~0.2=0.27，本层属中等压缩性土。

⑤粘土夹角砾(Q3al+pl)：褐红色，可塑，含铁锰氧化物，主要为粘土为主，局部夹角砾，约5%-20%，粒径在0.5-1cm左右，分布不连续。

⑥角砾(Q3al+pl)：青灰色-灰褐色，中密-密实，主要骨架成分为石灰岩屑，粒经0.5-5.0cm，磨圆度差，充填粗砾和粘性土，埋深较大，下部基岩浅部有溶洞。

⑦中风化灰岩(P)：较完整，基本质量等级为Ⅱ级，属较硬岩。

⑧a溶隙)洞充填物：本次局部钻孔揭露溶洞，溶洞内大部分均有充填，充填物主要为粉质粘土夹角砾，地表亦可见溶隙、溶槽，充填粉质粘土，其主要成分为粉粘粒，湿，呈软塑~可塑状，局部硬塑状，本层相对中风化泥灰岩、灰岩，强度较低，差异性大，溶洞分布不连续，且在垂直方向上出现多个溶洞。

(2)水文地质条件

建设场地的地貌单元属低山山坡及山间凹地，地貌形态单一。地势总体呈西高东低、南高北低，场地地下水类型较简单，以地表水和上层滞水为主，上层滞水由地表水体和大气降水补给，受其影响水位时有升降，场地地下水的流向特点是山体上的地下水流向蛮河，项目区处地下水自西向东流动，流向蛮河，最终流向汉江，流动形式以渗流为主。

建设场地地下水类型为弱潜水及基岩裂(孔)隙水，地下水位受大气降水影响较大，富水性弱。根据当地水文地质资料，水质类型为HCO3-Ca型，矿化度小于1g/L。贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大量的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性土层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。为降低污染风险，建议工程施工时，采用粘性土进行换填，并进一步碾压夯实，同时做好防渗处理。

该项目污水污泥处理单元和储罐区等构筑物渗漏事故可能会对局部上层滞水带来污染风险。通过拟建项目场地地基处理，各构筑物地面混凝土固化剂进行硬化，管道按规范施工防止渗漏，不会对厂区周围地下水造成污染。

据调查，评价区内与影响地下水的其他人类活动较少，区内以农业为主，基本不对地下水水位、水质造成影响。地表径流条件较好，可利用地形自然排水。周边居民生活用水全部为自来水，地下水未被利用。

6.5.3地下水预测与评价

(1)预测因子及预测情景

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。根据项目信息，选取典型的污染物高锰酸盐指数(CODMn)作为预测因子，污染物正常排放工况下及事故排放工况的预测情景为无防渗措施条件下的渗漏，污染物事故排放工况的预测情景为厂区污水池破损泄露，预测时长为30年。

(2)预测模型结果

污染物正常排放工况下的潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

erfc()—余误差函数。

计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，详见表6.5-1和表6.5-2。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

D=aL×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

D—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度，m；

m—指数

表6.5-1     地下水含水层参数表

| 项目 | 渗透系数K(cm/s)* | 水力坡度 I(‰) | 孔隙度 n |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 9.26×10-4 | 0.4 | 0.42 |

注：K*参考《江汉-洞庭平原流域水文模型与地下水数值模型耦合模拟研究》中区域孔隙潜水含水层(Qh)渗透系数为0.52m/d；I：项目选址区水力坡度为0.3‰~0.5‰，本次评价取0.5‰；孔隙度n参考《地下水水文学》中经验值：黏土的孔隙度约0.42。

表6.5-2     含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | 指数m | 弥散度 aL(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96×10-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78×10-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.80×10-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.30×10-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67×10-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11×10-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.30×10-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63×10-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07×10-2 |

计算参数结果见表6.5-3。

表6.5-3      计算参数一览表

| 项目 | 地下水实际流速(m/d) | 弥散D(m3/d) | 污染源强C0(CODMn)mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 8.82×10-4 | 3.5×10-6 | 166.67 |

注：一般CODCr/CODMn=3~5，污染源强 C0（CODMn）浓度根据本项目高浓度废水 COD平均浓度500mg/L，折算为CODMn166.67mg/L。

(3)预测结果

CODMn污染物地下运移范围计算结果见表6.5-4。

表6.5-4         CODMn污染物地下运移范围计算结果一览表

| 时间d 距离m | 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 8.80605671 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.2 | 8.6066E-08 | 166.6999971 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.3 | 0 | 166.6970602 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.4 | 0 | 166.2147298 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.5 | 0 | 152.7013095 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.6 | 0 | 83.35 | 166.6999996 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.7 | 0 | 13.99869049 | 166.6999092 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.8 | 0 | 0.485270216 | 166.6919786 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 0.9 | 0 | 0.002939849 | 166.4128181 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 1.0 | 0 | 2.90255E-06 | 162.4339135 | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
| 1.1 | 0 | 4.5184E-10 | 139.2299934 | 166.6999979 | 166.7 | 166.7 |
| 1.2 | 0 | 9.25371E-15 | 83.35 | 166.6998512 | 166.7 | 166.7 |
| 1.3 | 0 | 0 | 27.47000658 | 166.6942633 | 166.7 | 166.7 |
| 1.4 | 0 | 0 | 4.266086483 | 166.5790324 | 166.7 | 166.7 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0.287181852 | 165.2887286 | 166.7 | 166.7 |
| 1.6 | 0 | 0 | 0.008021374 | 157.41838 | 166.7 | 166.7 |
| 1.7 | 0 | 0 | 9.07563E-05 | 131.1931985 | 166.7 | 166.7 |
| 1.8 | 0 | 0 | 4.10141E-07 | 83.35 | 166.7 | 166.7 |
| 1.9 | 0 | 0 | 7.33856E-10 | 35.50680146 | 166.7 | 166.7 |
| 2.0 | 0 | 0 | 5.18208E-13 | 9.281620034 | 166.699 | 166.7 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 166.7 |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表6.5-4可以看出，CODMn的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内CODMn浓度随时间增长而升高。根据模型预测CODMn影响范围为：100d扩散到0.2m，1000d年扩散到1.2m，2000d将扩散到2m，3000d将扩散到2m，5000d将扩散到3m，10000d将扩散到3m。由以上预测结果可知，CODMn污染物排放10000d 内对周围地下水影响范围较小。

6.5.4地下水小结

预测结果表明：在最不利的无防渗措施情况下，污染物(CODMn)泄露后渗入地下水后，扩散10000d对地下水影响范围为3m，项目对周围地下水环境影响范围较小。同时，该项目所有污水池等易发生泄露的场所地面均进行了防渗处理并按要求设置了集排水设施，因此，从地下水环境保护角度看，本项目对地下水的影响是可以接受的。

### 6.6土壤环境影响分析

6.6.1土壤环境质量现状

详见本报告5.3.5小节。

6.6.2土壤污染的特点：

(1)土壤污染比较隐蔽；

(2)土壤被污染物很难恢复；

(3)土壤污染后果严重；

(4)土壤污染持久性强。

6.6.3建设项目对土壤环境的影响

(1)废气对土壤环境的影响

工业废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。

(2)废水对土壤环境的影响

(经过处理或未处理)工业废水，用于灌溉农田或排入河流、湖泊后再作为农业灌溉用水，都会使土壤受到污染。

工业废水处理产生的活性污染排入土壤，污染与土壤的相互作用，会使土壤的性质及元素分布和分配发生变化，进而影响植物的生长和周围的环境。

(3)固体废弃物对土壤环境的影响

固体废弃物在掩埋或堆放过程中产生的渗出液进入土壤，能改变土质和土壤结构，影响土壤微生物的活动，危害土壤环境。

工程建设项目从原料的运输、储藏到产品的消费与使用过程，对土壤环境都会产生影响。

6.6.4本项目对土壤环境的影响

本项目1号、10号车间及配套环保设施均进行了防渗处理，废气经废气处理装置处理达标排放，并设置卫生防护距离，种植绿色植物吸附废气；

项目废水经厂区污水处理站处理达标后通过园区污水管网进入园区污水处理厂进一步处理达标后排放蛮河，各建筑物均做防渗处理，不会对土壤造成不利影响；

项目产生的各类固体废物均有合理的处理处置方式，不会排入土壤环境。

只要建设单位注意对厂区地面进行防渗处理，并加强管理，防止漏洒各类废物，减少无组织排放。在此基础上，污染物渗入土壤的机率可进一步降低，对人体产生的影响也将进一步降低。

在采取上述措施后，项目对土壤环境影响轻微。

### 6.7环境风险分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.7.1风险调查

(1)建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品目录》(2015版)等分析可知，本项目在运行过程中使用的化学危险物质主要为盐酸、氢氧化钠、氨水等；其主要风险因素为生产过程中产生的泄漏、火灾、爆炸事故，环境风险评价主要针对生产过程 中存在的风险因素进行分析。

(2)环境敏感目标调查

环境敏感目标针对大气环境和地表水环境影响敏感目标给出。具体环境敏感保护目标见表6.7-1。

表6.7-1       环境风险评价范围内环境敏感目标分布

| 要素 | 名称 | 方位 | 距厂界距离(m) | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 王淌村 | ES | 1690m | 78户273人 |
|  | 皂角树 | ES | 722m | 45户144人 |
|  | 吕岗 | EN | 1940m | 24户77人 |
|  | 黄山 | N | 812m | 30户96人 |
|  | 夏湾 | WN | 2080m | 16户51人 |
|  | 下刘家营 | EN | 2620m | 46户148人 |
|  | 徐帽庄 | E | 2930m | 42户134人 |
|  | 陈家楼 | ES | 2230m | 8户25人 |
|  | 上大堰 | ES | 1220m | 64户224人 |
|  | 顾家湾 | ES | 2320m | 56户196人 |
|  | 六里湾 | ES | 2590m | 48户153人 |
|  | 鲁家台 | WS | 2710m | 18户58人 |
|  | 姜家湾 | ES | 2950m | 15户52人 |
|  | 七心树 | ES | 2890m | 34户119人 |
|  | 胡耳冲 | W | 925m | 48户154人 |
| 地表水环境 | 蛮河 | E | 约5.5km | 中河 |

6.7.2环境风险潜势初判

(1)环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。建设项目环境风险潜势划分见表6.7-2。

表6.7-2       建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |
| --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境中度敏感区(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

(2)危险物质及工艺系统危险性(P)的分级

P的分极依据危险物质的数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺特征(M)划分。

危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其对应的临界量的比值进行判定。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10，10≤Q＜10，Q≥100。

本项目Q值计算结果见表6.7-3。

表6.7-3    项目Q值计算结果表

| 位置（系统/装置） | 物料名称 | 最大储存量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸（储罐） | 盐酸 | 5 | 7.5 | 0.66 |
| 氨水（储罐） | 氨水 | 40 | / | / |
| 氢氧化钠（储罐） | 氢氧化钠 | 5 | 200 | 0.025 |
| 合计项目∑Q值 | 0.685 |

注：NH3、H2S按日产生量估算其最大储存量

根据计算结果可知，本项目Q值＜1，可判定项目环境风险潜势为I。

6.7.3评价等级的确定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。评价等级的划分详见表6.7-4。

表6.7-4       环境风险评价等级的划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C.1.1可知，Q值＜1分析，该项目环境风险潜势判定为Ⅰ，可作简单分析。

6.7.4环境风险识别

6.7.4.1物质风险识别

本项目运行过程中使用的主要化学品的危险性识别见表6.7-5。

表6.7-5   项目主要化学品物质风险识别表

| 物质名称 | 理化性质 | 危险特性 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点(℃)：-114.8（纯）。沸点(℃)：108.6相对密度(水=1)：1.20溶解性：与水混溶 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起 胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。穿橡胶耐酸碱服。戴橡胶耐酸碱手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染 的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 氨水 | 外观性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。相对密度(水=1)：0.91 溶解性：溶于水、醇。 | 易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气氛。具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。对环境有危害。 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 氢氧化钠 | 外观与性状：白色不透明固体，易潮解。 熔点(℃)：318.4 沸点(℃)：1390℃ 相对密度(水=1)：1.328-1.349 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过 滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免 与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能 残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |

6.7.4.2生产储运过程风险识别

(1)处理过程潜在的风险因素

生产过程中设备管道、弯曲连接、阀门、泵等均可能导致物质的释放与泄漏，发生泄露事故。在添加化学品时，可能会因操作方法不当或使用次序错误而引发事故；设施、管道连接处、阀门、水泵等的泄露、断裂或损伤，也会导致化学品泄漏等事故。

(2)运输、存储过程潜在的风险因素

项目物料在运输过程中，存在由于发生交通事故而引发的物料泄漏、发生火灾等事故。项目危险化学品的运输全部由供货方委托有资质的单位运输，项目物料采用公路运输方式。项目运输物料过程中，一旦发生火灾事故，同时产生伴生污染，危险性较高。

6.7.4.3伴生/次生污染环境风险识别

项目储存、生产过程中一旦发生泄漏、火灾事故，主要的伴生/次生污染如下：若项目发生泄漏、火灾事故，在泄漏事故中泄漏的液态化学品和火灾事故处理过程中的喷淋消防水若随意排放，会对项目周边地表水造成一定的污染。

6.7.4.4其它环境风险识别

①停电事故：突然停电，设备中残留的物料若处理不当，也会造成安全事故或者是环境污染事故。

②电气事故和火灾：电气危险因素主要有触电、雷电危害、电气火灾和爆炸等。如果防雷装置设计、安装存在缺陷，有雷电危害的危险。

③人为因素：如规章制度不严、管理不善、违章作业、工艺设计不尽合理、操作人员技术素质差等，因隐患不能及时排除而引发安全事故，造成环境污染。设备检修期间，设备中残留的物料或燃料若处置不当，也会造成安全事故或环境污染事故。

6.7.5环境风险分析

由于本次项目风险评价等级为简单分析，本次评价仅对可能发生事故与风险的条件 进行分析，并提出相应的防范措施。根据风险识别结果，本项目的评价内容包括盐酸和 氨水运输不当造成泄漏、废气、废水处理设施事故导致的污染物超标排放。根据拟建项 目的特点，盐酸和氨水运输不当造成泄漏、废气、废水处理设施事故导致的污染物超标 排放事故影响分析是本次风险评价的重点。

6.7.5.1运输过程泄露事故风险分析

本项目危险化学品运输过程可能出现的环境风险情况见表 6.7-6。

表 6.7-6	  运输过程可能出现环境风险分析表

| 风险源 | 事故类型 | 风险因素 |
| --- | --- | --- |
| 人口集中区 （村、镇、集市或学校） | 交通事故 | 盐酸和氨水散落于地面、引起废物四处流动，污染土壤、空气，威胁周围人群安全 |

当发生翻车事故时，车载危险物品可能翻落或者直接散落地面。本项目采用的危险 物品主要为盐酸和氨水。若盐酸和氨水散落地面，可能会污染周围土壤、空气，对事故 现场周围的人群健康造成影响。

氨具有强挥发性，对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用；高浓度时，对粘膜和皮肤 有碱性刺激及腐蚀作用。大量吸氨气后可出现流泪、咽痛、胸闷、呼吸困难，出现紫绀，严重者发生肺水肿、喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落、窒息。500ppm浓度下，五分钟 可死亡。氨水或高浓度氨气可致灼伤眼睛、皮肤。长期低浓度接触氨气可出现眼及上呼 吸道刺激症状。氨或空气与氨混合物遇火能爆炸，遇热放出氨和氮及氮氧化物的有毒烟雾。

盐酸是腐蚀性液体，能与金属和金属氧化物发生化学反应，生成易燃易爆的氢气，遇到明火发生火灾爆炸事故。当盐酸或储罐发生泄漏时盐酸流经之处，都会对硫酸后接触到的机器、设备、设施等造成严重腐蚀和氧化，并对水体和土壤可造成污染。盐酸具有较强的挥发性，人体接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，可能引起胃穿孔、腹膜炎等，眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触会引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

6.7.5.2废气设施非正常排放事故风险分析

企业一旦发生非正常排放事故，将对周围环境造成不良影响。建设单位在实际生产 运行中应做好如下措施，最大可能降低非正常工况对周围环境的影响。

①发生停电时及时转换电力线路；

②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可 能性；

③开车前，先待废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降 低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治 理，并满足相关标准要求。

6.7.5.3废气设施非正常排放事故风险分析

本项目生产废水和生活废水进入厂区内污水处理站进行处理，一旦污水处理站发生 设备故障或检修，大量污水不经处理通过污水排放系统直接进入园区污水处理厂，会对园区污水处理厂造成冲击，进一步导致次生的地表水水体的严重污染事故，影响周边水域的水体功能。因此，项目实施中应针对事故情况下的污水，制定污水处置应急方案，避免污水对园区污水处理厂的冲击，切断污水直接进入外部水体的途径，从根本上消除事故情况下污水对周边水域造成污染的可能。

6.7.6环境风险防范措施

人、物、环境和管理构成了现代工业企业生产中最基本的生产组织和生产单位，同 时又是构成企业生产过程中诱发各种风险事故的危险因素。

风险事故发生规律表明：“预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着 手，把风险事故的发生和影响降到最低程度，针对项目的生产特点，特别要注意以下几 点：

（1）严格按照工业安全生产规定，设置安全监控点，按中华全国总工会职业危害

安全监控法执行；

（2）加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；

（3）应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。

6.7.6.1总图布置和建筑风险防范措施

施工建设中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离 散发可燃气体的场所。

根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

6.7.6.2工程设计中加强防火防爆措施

(1)在建构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。各装置均设置应急事故照明和消防设备等。

(2)电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，设计中还将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于辅料仓库，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。

(3)电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

(4)自控设计中对重要参数设置了越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动 操作，对处于爆炸区域的操作室设正压通风。

(5)在车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

(6)生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志；转动设备外露转动部分设防护罩加以保护。

6.7.6.3加强安全管理措施

(1)厂房内加强通风，防止易燃、易爆物质达到爆炸极限发生爆炸。

(2)对运转设备机泵、阀门、管道材质的选型选用先进、可靠的产品。

(3)对储罐的重要关键性设备，设置备用机器。加强设备、管道、阀门等的检查与 维护，发现问题及时解决。

(4)消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。

6.7.6.4三级防控体系

本项目在生产过程中有涉及到液体物质主要为盐酸、氨水等，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系：一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区；二级防控将污染物控制在厂区事故水池；三级防控将污染物控制在终端，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下。

1、一级防控措施： 盐酸、氨水储罐、生产车间内储罐等装置界区增设环形沟和围堰，并设置清污切换系统，并将地面改造为铺设不发火型地坪。

2、二级防控措施： 为控制事故时围堰损坏造成的物料泄漏，可能对地表水体造成的污染，在涉及用水环节的设备的生产车间设置缓冲池。

3、三级防控措施： 将对厂区雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水进入地表水体。作为终端防控措施，二级防控措施不能满足使用要求时，将消防水等引入事故水池，防止污染物进入地表水体。

6.7.7应急预案

6.7.7.1制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。重大事故应急预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故处理能力所预先制定的事故应急对策，本评价根据潜在危险源的事故分析，制定应急预案，供项目业主及管理部门参考，并在健全和完善安全管理体系中进一步具体落实。

6.7.7.2应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、完整的应急方案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易操作等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与奖罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

6.7.7.3应急预案内容

本次评价根据初步的重大危险事故分析，制定应急预案，供业主及管理部门参考，重大事故应急预案应在安全管理中细化与完善。应急预案内容及要求见表6.7-7。

表6.7-7    项目应急预案内容及要求表

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总 则 | 简述原料及产品的性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 储存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 5 | 应急状态分类 及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 6 | 应急设施，设备与材料 | 罐区： 防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附 件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

(1)应急计划区

危险目标：生产车间、罐区。

(2)应急组织机构人员

公司成立事故应急救援领导小组，由公司总经理担任主任，分管生产，副总经理任副主任，生产部、质量部、销售部、财务部、人事部及各下属单位为组员单位。

领导小组职责：负责本”预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍；组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

(3)应急救援保障

经公司生产部审批，各部门和单位配备足够数量的防毒面具、眼镜、防护服手套、胶靴等劳动防护用品和消防器材。固定存放，便于随时取用。油漆库房设置防化室，储存防化学事故必备的应急救援器材。

配备抢救物品，由生产部、危险化学品仓库负责保管、定期检查、补充及更换失效过期供洗药品和器材。

6.7.7.4风险事故处理措施

(1)处理泄漏注意事项

①实施堵漏的抢险人员必须经过专门训练，并配备专门的堵漏器材和工具，作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。

②佩戴放毒面具、空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服。堵较大泄漏时，应穿棉衣裤，外穿防化服。

③根据现场情况确定堵漏方案，不得违反操作规程。

④抢救人员进入现场尽量施救，应确保人员安全，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。

⑤泄漏容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

(2)事故应急救援应急响应

①联络与应急处理

强化联络与报告制度，及时、高效地进行事故应急处理。事故发生后，发现人应立即报告车间负责人和调度室。车间负责人除组织本车间人员排险抢救外，应电话报告生产调度室，调度室接到报告后，应告公司领导(事故指挥领导小组负责人)，公司领导应紧急召集防化领导小组究对策，启动本预案，通知有关部门和人员赶赴指挥部和事故现场，统一听从挥，各负其责，实施救援。

②人员紧急疏散和撤离

人员疏散是减少人员伤亡地关键，也是最彻底地应急响应。当贮罐出现破裂泄漏可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立”风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，保证疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

③危险区的隔离

事故发生后，根据泄漏情况及事故蔓延趋势，由应急救援小组对事故现场进行隔离，任何人员未经领导批准不得进入隔离区域。

④检测、抢救、救援及控制措施

检验中心负责安排人员对事故蔓延区域进行跟踪监测，及时将监测结果向救援中心汇报。抢救人员听从指挥，以最快速度配戴规范应急器材进入现场，接装消防水带和消防水龙头，按照上述事故处置建议措施实施应急救援。

⑤事故处置效果监测

事故现场经过处置后，为检验其处理效果，同时为掌握事故影响程度和范围，需做好跟踪监测；其效果监测可采用现场快速监测仪测定，以便及时掌握其处理效果；跟踪监测的范围和监测内容根据泄漏量大小划定的范围和项目确定，最后进行综合分析，以便能对事故所造成的环境影响程度及范围作客观评价。

⑥人员救护、现场保护、洗消和救援终止

救援队伍到达事故现场后，迅速开展事故监测、警戒、疏散和人员前期救助、工程抢险等有关救援工作。如事态不能控制，向指挥人员报告，请求支援。指挥部接报告后，应立即报告上级有关部门(市生态环境局：12369等)。抢救出的伤员，应立即送市急救中心保持联系(急救中心联系电话：120)。

救援行动结束后，进入临时应急恢复阶段，包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理、事故调查等。事故现场实施保护，以便调查。

⑦事故分级响应

根据事故性质、严重程度、事态发展趋势实行分级响压机制，对不同相应级别，相应确定事故通报范围、应急力量出动和设备、物资的调集规模等。一级紧急情况：车间可以处理的，及时处理上报公司。二级紧急情况：如大量危险品泄漏，及时汇报公司，由公司组织人力调运救助器材消除或由公司请求外单位支援。三级紧急情况：必须利用襄阳市所有部门及一切资源的紧急情况，必须向市政府报告，请求指示和支援。

⑧公众教育、信息和应急抢险预演

对工厂临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。公司每年组织开展一次应急抢险预演习，相关车间定期组织本车间救援演习。各单位及时组织员工学习，对掌握知识情况进行考核，保卫部、安环部采取考试、实践操作等多形式进行考核。

⑨其它规定

值班制度：建立24h值班制度，夜间由行政值班和生产调度负责，遇有问题及时处理。检查制度：每月由企业应急救援指挥领导小组结合生产安全工作，发现问题及时整改。例会制度：每季度由化学事故应急救援指挥领导小组组织召开一次指挥组成成员和各救援队伍负责人会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

6.7.8风险评价小结

该项目的建设不可避免会存在一定的环境风险。对此，建设单位必须高度重视。做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、杜绝述重大事故的发生隐患。

项目需从风险防范、事故处置、应急预案三个层面，建立、制定、完善的风险管理体系。严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控。

因此从环境风险角度评价，该项目建设是可行的。

## 7、污染防治措施评价

评价根据项目建设方提出的污染治理措施，分析论证这些环保措施的可行性，并提出优化治理措施，以确保项目运营过程中，各类污染物排放符合相应的排放标准要求，实现达标排放目标。

### 7.1大气污染防治措施

7.1.1粉尘处理措施

本次技改项目利用公司现有1号生产车间和10号生产车间进行生产，10号生产车间主要生产工艺为赤藓糖醇产品的发酵和过滤工艺，1号生产车间主要生产工艺为赤藓糖醇产品的提取和精制工艺。1号生产车间赤藓糖醇产品的提取和精制工艺产生的流化床干燥粉尘利用1号生产车间现有除尘装置（二级旋风除尘+袋式除尘器）进行处理。

对产生粉尘的振动流化床干燥工段进行粉尘收集，将收集的粉尘先采用二级旋风除尘器进行除尘，再采用袋式除尘器进一步的除尘处理，处理效率可达99.9%，处理达标后通过15m高排气筒外排。本项目在粉状产品输送、包装环节采用全密闭管道进行输送，并将粉状产品包装车间设置为全密闭车间，防止粉尘外逸。

旋风除尘器工作原理：是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离 出来的除尘装置。它具有结构简单，体积较小，不需特殊的附属设备，造价较低.阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便等优点。旋风除尘器一般用于捕集 5-15 微米以上的颗粒.除尘效率可达 80%以上，近年来经改进后的特制旋风除尘器.其除尘效率可达 5%以上。旋风除尘器的缺点是捕集微粒小于5微米的效率不高，旋风除尘器内气流与尘粒的运动概况: 旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体，呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动，形成下降的外旋含尘气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流，并由除尘器的排气管排出。自进气口流入的另一小部分气流，则向旋风除尘器顶盖处流动，然后沿排气管外侧向下流动，当达到排气管下端时，即反转向上随上升的中心气流一同从排气管排出，分散在其中的尘粒也随同被带走。上的颗粒.除尘效率可达 80%以上，近年来经改进后的特制旋风除尘器，其除尘效率可达5%以上。旋风除尘器的缺点是捕集微粒小于 5 微米的效率不高，旋风除尘器内气流与尘粒的运动概况： 旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体，呈螺旋状由上向下向圆锥 体底部运动，形成下降的外旋含尘气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上，形成上升的内旋气流，并由除尘器的排气管排出。自进气口流入的另一小部分气流，则向旋风除尘器顶盖处流动，然后沿排气管外侧向下流动，当达到排气管下端时，即反转向上随上升的中心气流一同从排气管排出，分散在其中的尘粒也随同被带走。

袋式除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

项目干燥粉尘经过二级旋风除尘+袋式除尘器处理后，其产生排放情况见表 7.1-1。

表 7.1-1	生产区废气排放情况一览表

| 产生 点位 | 污染物 名称 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放 量(t/a) | 治理措施 | 排放标准 (mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流化床干燥塔 | 粉尘 | 7400 | 80 | 7.4 | 0.011 | 0.08 | 二级旋风除尘+袋式除 尘器+ 15m 排气筒 | 120 | 3.5 |

由表7.1-1 可知，粉尘排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)二级标准的相关要求，措施可行。

7.1.2锅炉烟气处理措施

技改项目生产过程所需蒸汽来源于公司现有锅炉房，锅炉房燃煤烟气采用文丘里麻石水膜除尘器+碱水喷淋处理+SNCR处理，其烟尘除尘效率达到 99.5%，SO2 去除率达到 70% ，NO2去除率达到 40%。技改项目完成后锅炉烟气产生排放情况见表 7.1-2.。

表 7.1-2	技改项目完成后锅炉烟气产生排放情况表

| 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 烟气 | 废气量 | 1.61×108m3/a | 1.61×108m3/a |  |
|  | 烟尘 | 3680mg/m3 592.48t/a | 18.4mg/m3 2.96t/a | 除尘效率 99.5% |
|  | SO2 | 561mg/m3 90.32t/a | 168.3mg/m3 27.1t/a | 脱硫效率 70% |
|  | NO2 | 310mg/m3 49.91t/a | 186mg/m3 29.95t/a | 脱硝效率 40% |

由表 7.1-2可知：.锅炉排放污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3 中特别排放限值标准要求。

7.1.3厂区无组织废气

厂区污水处理站未经收集的少部分恶臭气体（NH3、H2S），为无组织排放，恶臭气体是人们难以忍受的污染物，因此必须采取防治措施，把恶臭气体对环境的影响减小到最小程度，为此提出如下防治措施：

①污水处理站恶臭产污单元应加盖密封，尽最大可能进行收集处理，并加强厂区绿化建设，绿化以污水处理单元、污泥处理单元四周及厂界四周为主。恶臭产污单元种植抗害性强的乔灌木，厂界四周种植综合抗污能力强的乔木，总体上绿化树种以高大乔木为主，以低矮的灌木为辅，厂界四周设置绿化隔离带。厂区预留地表在建设之前必须种植草皮以防止扬尘、水土流失等对区域环境的影响。

②加强污水处理站各处理单元管理，及时清理堆存污泥及其他固废，减少恶臭气体散发量。

③厂区内的污水管设计应足够大，尽量避免产生污水死区，导致污物淤积腐败产生恶臭。

④该项目须设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离控制区内不得再规划新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。

⑤合理规划布局，各恶臭产污单元尽量远离厂界，使恶臭强度有足够衰减距离，满足厂界达标排放要求。

### 7.2水污染防治措施

(1)项目废水治理措施

本次技改项目废水依托公司厂区现有污水处理站进行处理。技改项目完成后厂区废水排放量较技改前减少269.9m3/d（技改前1666.4m3/d，技改后1396.5m3/d），厂区现有污水处理站设计处理规模为2000 m3/d，采用“调节池+UASB池+A/O池+芬顿氧化池”工艺处理。厂区污水处理站废水处理工艺流程图如图7.2-1所示：

厂区污水处理站各处理单元设计处理效率见表 7.2-1。

表 7.2-1	主要污染物去除效率一览表

| 项 目 处理单元 | pH | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 色度 (倍) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水 | 6~9 | 5000 | 3000 | 400 | 30 | 300 | 200 | 150 |
|  | 出水 | 6~9 | 5000 | 3000 | 320 | 30 | 300 | 200 | 150 |
|  | 去除率 | / | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UASB 池 | 进水 | 6~9 | 5000 | 3000 | 320 | 30 | 300 | 200 | 150 |
|  | 出水 | 6~9 | 1500 | 540 | 160 | 24 | 285 | 200 | 150 |
|  | 去除率 | / | 70% | 82% | 50% | 20% | 5% | 0 | 0 |
| A/O池 | 进水 | 6~9 | 1500 | 540 | 160 | 24 | 285 | 200 | 150 |
|  | 出水 | 6~9 | 420 | 140 | 64 | 2.4 | 91.2 | 20 | 150 |
|  | 去除率 | / | 72% | 74% | 60% | 90% | 68% | 90% | 0 |
| 芬顿氧化池 | 进水 |  | 420 | 140 | 64 | 2.4 | 91.2 | 20 | 150 |
|  | 出水 | 6~9 | 58.8 | 18.2 | 5.1 | 0.4 | 20 | 5 | 10 |
|  | 去除率 |  | 86% | 87% | 92% | 82% | 78% | 75% | 93.3% |
| 排放标准 | 6~9 | 400 | 80 | 100 | 2.0 | 40 | 25 | 80 |

由表7.2-1 可以看出：废水经过污水处理站处理后，各污染物均符合《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表 2 中间接排放标准的要求，同时满足雷大工业园污水处理厂设计进水水质标准要求。

(2)废水依托处理措施

公司废水经厂区污水处理站处理后由园区污水管网输送至雷大工业园污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入蛮河。目前襄阳精细化工产业园“一企一管”工程正在实施中，雷大工业园污水处理厂也正在升级改造中，处理规模为1.25万m3/d，处理后尾水就近排至工业园东部蛮河。雷大工业园污水处理厂升级改造工程采用“粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+调节池+水解酸化池+A2O池+二沉池+催化氧化+高级氧化池+反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺处理。

园区污水处理厂设计进水水质见表7.2-2。

表7.2-2  园区污水处理厂主体工艺设计进水水质表

| 项目 | BOD5 (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 粪大肠菌群数 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤350 | ≤500 | ≤400 | ≤45 | ≤70 | ≤8 | ≤104 |

园区污水处理厂经升级改造后水污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的A标准，详见表7.2-3。

表7.2-3  园区污水处理厂工程设计出水水质表

| 项目 | BOD5 (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 粪大肠菌群数 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 | ≤103 |

湖北海宜生物科技有限公司属于雷大工业园污水处理厂纳污范围内企业。湖北海宜生物科技有限公司废水可以进入雷大工业园污水处理厂处理。依托处理措施可行。

### 7.3 噪声污染防治措施

根据工程分析可知，噪声主要来源于离心风机、空压机及泵类产生的设备噪声。建设单位应选择低噪声设备并设置分隔独立的操作控制间，采用减震、隔音、消声等降噪措施，降低噪声影响。主要防治措施如下：

(1)离心风机噪声

离心风机噪声控制主要采用消声器和隔声及隔振技术。

①安装消声器：在进气和排气管道上安装适当的消声器，消声器类型可选择阻性片式、折板式、蜂窝式以及阻抗复合式等。 合适的消声器可使整个风机噪声降低 10dB (A)以上；

②设置隔声罩：将鼓风机组封闭在密闭的隔声罩内，并在罩座下加装隔振器，使从风机机壳、管道、机座以及电动机等处辐射出的噪声被隔离。隔声罩可采取自然通风的形式，如不能满足要求，可采取机械通风方式强制通风散热；

③管道包扎：为减弱从风机风管辐射出来的噪声，可以用矿渣棉等材料对管道进行包扎，隔绝噪声由此传播的途径。

(2)空压机噪声

空压机噪声的控制方法主要采用消声器、消声坑道和隔声技术。

①消声器：在空压机进气、排气口设置消声器。进气消声器一般选用抗性结构或以抗性为主的阻抗复合式结构，以适应其低频特性；排气消声器通常选用小孔消声器，以适应其压力大、气流速度高的特点；

②设置消声坑道：采用地下或半地下式的坑道，将空压机进气管与消声坑道连接起来，使空气通过消声坑道后进入空压机，可使进气噪声大大降低；

③设置隔声罩；隔离空压机机械噪声和电机噪声的传播途径；

④悬挂空间吸声体：机房内分散地悬挂吸声体，可使机房内混响声降低3~10dB(A)，有利于操作人员的身心健康。

(3)泵类噪声

污水处理站含有水泵、污泥泵等泵类设备。泵的噪声主要来自液力系统和机械部件。液力噪声是由液体中的空穴和液体排出时的压力、流量的周期性脉动而产生的，机械噪声是由转动部件不平衡、轴承不良和部件共振产生的。一般情况下，液力噪声是泵噪声的主要声源。泵噪声一般呈宽带性质，且含有离散的音调。

泵类噪声的防治一般以选用低噪声泵为首选，必要时考虑隔振、吸声等辅助措施。

(4)厂区周界建设不通透性围墙和种植高大乔木，降低建设项目对厂界的影响。

该项目采取以上减噪防噪措施治理后，再经厂房隔声和距离衰减主要噪声源噪声级可降低 20~30分贝左右，厂界噪声可达标。

### 7.4固体废物污染防治措施

本次技改项目产生的固废均为一般工业固废，应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)有关规定，配套建设临时堆放场所，及时组织清运，合理进行处理处置。

项目固废产生及处理情况见表7.4-1。

表7.4-1     项目固废产生及处理情况

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酵母 | 2520 | 作为有机肥出售 |
| 2 | 废母液 | 1500 | 作为有机肥出售 |
| 3 | 废活性炭 | 27 | 送厂区锅炉房焚烧 |
| 4 | 生活垃圾 | 9 | 环卫部门定期清运处理 |

一般固废废活性碳过滤渣存放于厂内临时堆场，定期送锅炉房进行焚烧。生活垃圾按指定地点堆放，并每日由环卫部门清运，对垃圾堆放点进行定期清洁消毒。

(1)根据固体废物性质，临时贮存要进行严格分类，并按照按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》的要求设置环境保护图形和标志。并有明确的标志。

(2)厂区内生活垃圾应按规定在指定地点统一临时存放，并及时清运，防止垃圾滋生蚊苍，污染环境。

(3)每次固体废物进出堆场应有详细记录，注明堆存固体废物性质、数量、出场时间及最终去向，并进行存档备查。

(4)该项目应设置临时储存场，储存场内固废应分类存放，设置隔间。储存场应有防水和防渗设施，并远离热源，通风条件良好，相关措施应达到国家规范要求。

综上所述，项目对固体废物均进行了合理的处置，实现“无害化、减量化和资源 化”的要求。项目固废治理措施可行。

### 7.5地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。

(1)污染源控制措施

本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到 最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

(2)分区防渗控制措施

《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据项目特点，具体防渗分区和要求如下：

重点防渗区：污水处理站各类废水处理池（包括调节池、沉淀池、UASB池、AO池、芬顿氧化池等）、事故池、初期雨水池、储罐区、生产车间、固废暂存间等。采取地面硬化处理，设置防渗层，防渗层厚度相当于渗透系数1.0×10-10cm/s和厚度大于等于6.0m的粘土层的防渗性能。防渗漏、防风、防雨。

一般防渗区：原料仓库、成品仓库等。采取地面硬化处理，设置防渗层，防渗层厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度大于等于1.5m的粘土层的防渗性能。防渗漏、防风、防雨。

简单防渗区：机修间、配电间、办公室及职工宿舍等。采取地面硬化处理，视情况进行防腐防渗处理。

(3)地下管道防渗措施

地下管道采取的防渗措施如下：地下管道选用钢管，焊接连接，在管道壁厚设计上加大腐蚀裕量，并且采用最高级别的外防腐层。防渗结构采用封闭钢筋混凝土管沟 防渗结构。

(4)地下水防治措施小结

本项目建设单位只要在建设期做好防渗防漏工作，运行期避免非正常情况产生，项目建成后不会对当地地下水环境造成有害的影响。地下水治理措施可行。

### 7.6土壤污染防治措施

土壤污染主要来自废水、废气、固体废物污染，重在预防，污染后的修复成本十分高昂。土壤污染防治措施需按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目主要土壤污染防治措施包括源头控制措施及过程防控措施，具体如下：

1、选用优质设备和管件，加强污水处理站日常管理和维修维护工作，沿管线日常巡查，对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

2、严格落实废气污染防治措施，加强废气治理设施检修、维护，使大气污染物得到有效处理，减少废气污染物干湿沉降。

3、在污泥脱水机房设置污泥暂存间，用于暂存脱水后的污泥，污泥暂存间按照规范要求进行设计、建设和管理，地面采用混凝土硬化，并进行防腐、防渗漏处理。

4、厂区分区防渗，加强土壤环境跟踪监测，一旦发现土壤发生异常情况，必须马上采取紧急处理措施，防止污染土壤环境。

## 8、总量控制与环境经济损益分析

### 8.1总量控制

污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措。而实行污染物排放总量控制是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高的有效手段，做到环保与经济的相互促进，实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

8.1.1总量控制基本原则

(1)污染物总量控制首先应保证实现达标排放。

(2)固体废物应立足于综合利用和有效处置的原则。

(3)要满足国家和当地关于主要污染物的总量控制指标要求。

(4)依椐环境规划综合整治方案，总量控制必需确保环境功能区环境质量达标要求。

(5)新建项目应采用符合国家产业政策的生产工艺、技术、设备，通过推行清洁生产，提高资源的综合利用率，落实各项环保措施，尽可能减少污染物的排放量。对扩建、改建和技术改造项目，要通过“以新带老“对现有污染源一并进行治理，腾出总量指标，做到“增产不增污”或“增产减污”。

8.1.2总量控制因子

根据国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案，主要控制污染物质指标为原有的COD、NH3-N、SO2、NOx及新增四项指标TN、TP、VOCs、烟粉尘，根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。

根据国家对污染物排放总量控制的的要求以及项目污染物排放特点，确定本次项目污染物总量控制因子为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮、固体废物。

8.1.3项目总量控制分析

根据工程分析可知：项目技改前后总量类污染物排放情况及已批复总量情况见表 8.1-1。

表8.1-1  技改前后总量类污染物排放情况及已批复总量情况表

| 污染源及污染物 | 废气 | 废水 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2(t/a) | NO2(t/a) | 烟粉尘(t/a) | COD(t/a) | 氨氮(t/a) | 固废(t/a) |
| 技改前排放量 | 28.27 | 31.25 | 3.09 | 30.0 | 2.5 | 0 |
| 技改后排放量 | 27.10 | 29.95 | 2.96 | 25.14 | 2.1 | 0 |
| 已获得总量指标 | 105.06 | 59.1 | / | 35 | 3.6 | 0 |
| 需申请总量 | 本次项目不需申请总量 0.58 |

由表8.1-1可知：本次技改项目建成投产后，公司总量类污染物排放量均比技改前排放量减少，本次技改项目不新增总量类污染物排放量，不需申请总量指标。

### 8.2环境经济损益分析

8.2.1环境效益

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。

项目建成后，为了有效控制项目实施后对周围环境可能造成的影响，实现污染物总量控制的环境保护目标，应有一定的环保投资用于污染源的治理，并在项目的初步设计阶段得到落实，以保证环保设施和主体工程做到“三同时”。

根据项目可研和本报告所提出的环保措施，估算项目建成后的环保投资，详见表8.2-1。

表8.2-1      项目环保投资情况

| 类别 | 项目 | 环保措施 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂区无组织恶臭 | 加强厂区绿化，设置100m卫生防护距离。 | 10 |
| 废水 | 厂区废水 | “一企一管”管网改造 | 10 |
| 噪声 | 噪声治理 | 减振、消音和隔声等降噪措施 | 3 |
| 固废 | 废酵母、废母液、废活性炭、生活垃圾 | 废酵母、废母液作为有机肥出售，废活性炭送厂区锅炉房焚烧，生活垃圾由环卫部门定期清运处理。 | 10 |
| 其他 | 排污口整治 | 对现有排污口进行规范化整治 | 10 |
|  | 环境监测 | 环境监测等 | 5 |
|  | 环境风险 | 加强污染治理设施日常的运行和维护，加强运行监控和风险应急措施。盐酸储罐设置围堰Φ4500×1000；碱储罐设置围堰Φ4500×1000。 | 10 |
| 合计 | / | 58 |

由表8.2-1可知，本次改造项目环保投资约58万元，占项目总投资2000万的2.9%。

8.2.2社会效益

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目采用成熟的工艺技术，保证了产品的质量，提高国内相关产品的标准，促进该行业的发展，项目的建设充分利用当地原料资源，公用工程资源，带动了地方的经济发展，项目建设投产后可以给当地财政增加可观的税收同时带动相关产业的发展，所以本项目的建设对社会的影响是积极的。

①该项目建成投产后，由于采用先进的生产工艺，降低对环境的污染，污染物的排放能够达到国家相关的环境保护要求，并且各类污染物排放量均比技改前减少。

②该项目的实施，贯彻了国家、地方关于大力发展高附加值产品低碳经济要求，会得到当地政府的大力支持。

③随着项目的实施，可为当地及周边地区居民和下岗职工提供就业机会，缓解就业压力，并增加其收入，提高生活水平。

④项目的实施可带动地方经济发展，增加国家财政税收。

项目建设具有较好的社会效益。

8.2.3经济效益

根据项目可研资料财务状况分析，项目建成投产后年均利润总额为1200万元，年均净利润为880万元。该项目财务指标较好，内部收益率大于财务基准收益率10%，财务净现值大于零。通过分析表明，项目有一定的抗风险能力，偿债能力较强，该项目从财务分析来看是可行的。

8.2.4小结

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析可知，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，在采取各种污染防治措施后，项目对环境的影响较小，能够将项目带来的环境影响降低到可接受范围。因此，本项目可以实现经济效益、社会效益与环保效益的相统一。

## 9、环境管理与监测计划

企业的环境管理同计划管理、生产管理、技术管理、质量管理等各专项管理一样，是单位管理的一个组成部分。环境管理是一项综合性的管理，它同处理工艺、设备、动力，原材料、基建等方面都有密切的关系。

### 9.1环境管理

目前湖北海宜生物科技有限公司的环境管理日常工作，由公司总经理负总责，公司行政部负责批准和颁布环境管理制度等，技术部负责日常环境污染监测管理工作，各部门副组长负责监督本部门环境体系的运行及控制活动的管理。

该项目建成运营后，将继续延用现有的环境管理制度体系，按照新的环境管理要求，继续做好环境管理方面的工作，设立专职环境保护负责人，科学管理，确保项目各环节安全运营。

9.1.1环境管理的意义

建设项目的环境管理包括两个方面，一方面是政府环保部门对企业的管理，另一方面是企业对自身的环境管理。本次论述的主要是企业对自身的环境管理。

企业通过对自身进行良好的环境管理，对企业内部来说，可以节约企业的生产成本，提高企业的经营效益；对外部来说，可以树立企业的良好环保形象，有利于企业融资、扩大生产规模等，也有利于获得公众和管理部门的认可和支持。

9.1.2环境管理的总体指导原则

根据《建设项目环境保护设计规定》，新建企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实及监督本企业环保工作。项目环境管理是指工程在建设和运行期必须遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的监督、调查和制定环境保护目标，协调同有关部门的关系及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则是：

(1)项目的设计应得到充分论证，使项目实施后对当地环境质量和改善达到最优，并尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响，当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程同步实施。

(2)项目不利影响的防治，应由一系列的具体措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除或减缓施工和运行期的有害于环境的影响，使其对环境造成的影响达到可被环境所接受的水平。

(3)环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并以常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和环境挽回不利影响的方法。

(4)环境管理计划应定出机构上的安排，执行各种防治措施的职责、实施进度和报告程序；资金投入和来源等内容。

9.1.3环境管理职责

(1)严格执行国家环境保护“三同时”制度，加强环保设施(备)管理

项目必须与环保工程同时设计、同时施工、同时投产，确保单位各项环保设施(备)及时准确到位，与生产同步；并采取各项适宜的环保设施(备)维修和保养措施，防止环境污染。

(2)优化单位生产布局，推行清洁生产，执行污染物总量控制

项目应合理优化平面布局，尽量采用先进的处理工艺和清洁能源，达到节能降耗，废物回收综合利用等，力求污染物最少排放或零排放，并结合区域环境功能要求，实行污染达标排放和总量控制。

(3)制订环保岗位责任制，加强环境管理人员和单位员工的环保教育

应联系实际，制订相应的企业和岗位清洁生产目标责任制，并与经济效益挂钩；对环保人员进行专业技术培训；教育和鼓励全体员工树立环保意识，为单位环境管理献计献策，进行生产工艺的环保技术创新与改进。

(4)制定单位各项环境监测计划，建立环保资料档案，及时处理污染事故

应进行环保设施(备)运行、安检记录和环境监测统计数据等资料的建档工作，定期分析整理后报企业决策者；同时应积极配合当地环保部门对本单位发生意外污染或进行处理，防止污染扩散，影响区域生态环境。

9.1.4环境管理机构及环境管理体制

单位下设有环保主管科室，配备专职管理人员，负责单位的环保工作，并有专职化验人员，负责单位日常的环境污染化验工作。单位的环境监测及污染源监测委托有资质的监测单位承担。

(1)环境管理机构建设

按《建设项目环境保护设计规定》，单位应设置环境保护管理机构(环保科)，设置专职管理人员及环保设施运行人员2-3人，实行厂长负责制，主要是负责单位废气、废水、固废处理的运行，接受地方及上级环保部门的监督管理。

(2)环境管理机构主要职责

单位安环科在环境管理方面的基本任务是负责组织、落实、监督本单位的环保工作，其主要职责如下：

①贯彻执行环境保护法规和标准，建立健全本单位的环境保护工作规章制度并监督执行，明确环保责任制及其奖惩办法。

②确定单位的环境目标管理，对各部门及操作岗位进行监督与考核。

③建立健全环保档案，包括各类环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录，做好环境统计、环境监测报表及其它环保资料的上报和保存。

④收集有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料。

⑤把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到班组和岗位。

⑥搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的完好率、运行率与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修，污染防治设施发生故障时，要及时采取补救措施，防治污染事故的扩大和蔓延。

⑦负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因及事故隐患。

⑧配合上级环保行政主管部门，贯彻落实有关环保法规和规定。

⑨配合搞好固体废物的综合利用、清洁生产以及污染物排放总量控制。

⑩加强单位干部职工环境知识的教育与宣传，在教育中增加环保方针、政策、法规等内容，在科普教育中列进环保内容，教育干部职工树立安全文明生产，遵纪守法的良好习惯和保护环境、造福于周边百姓的责任心。

### 9.2污染防治设备管理

9.2.1行政管理

污染防治工作应有一位单位领导分管，有具体部门专管或兼管；对工作有年度、季度计划布置要求，每月有检查，考核有具体指标。

(1)督促、检查单位执行国家环境保护方针、政策、法规及本单位的环境保护制度；

(2)督促单位环境保护设施的运行与污染物的排放；单位对污染防治设施每月主要考核指标有：废气处理量(m3/d)，废气处理率(%)、处理达标率(%)、处理成本下降率(%)、设备运转率(%)、设备完好率(%)、交纳排污费下降率(%)等。(考核指标按企业情况确定)。

(3)监督检查本单位基本建设以及从国外引进技术或设备，贯彻执行“三同时”情况，并参加其方案的审定和竣工验收；

(4)拟定本单位环境保护制度，规定本单位环境控制指标和综合防治的技术经济原则；

(5)组织单位有关单位制定本单位环境保护长远规划和年度计划，并督促实施，参与综合防治工作；

(6)组织环境监测，检查单位环境质量状况及发展趋势；

(7)组织污染源调查和单位环境质量评价，编制环境质量报告书；

(8)会同有关单位组织本单位环境科研宣传、教育工作；

(9)做好单位环境管理统计工作，建立环境保护档案；

(10)负责本单位环境污染事故的调查处理；

(11)开展环境保护技术情报的交流，推广国内外先进的防治技术和经验；

(12)组织有关部门开展清洁生产活动，参加环境保护工作的评比与考核，严格执行环境保护奖惩制度；

(13)负责与国家、省、市环保管理机构及有关部门的联系，接受国家、省、市环保管理部门的监督、检查。

9.2.2技术管理

(1)工艺、运转管理

关键的工艺参数管理：好的工艺设计，一定要有严格的工艺管理，特别是关键的工艺参数管理更为重要。

(2)设备管理

良好设备状况是保证处理系统正常运行的关键。设备管理分保养管理和周期检修管理。

保养管理：凡运转设备油眼部位由当班运转操作人员加油1~2次；主要部件每班清洁一次；机台可分管保养，提出保养内容作要求，做到坏机台有人及时修理，对轮班保养无法修理的设备移交常白班重点检修。

周期检修：污水厂的构筑物和设备，仪器除运转班日常维护保养外，都应设专人周期计划检修。大修周期检修内容一般包括设备整机重新洁洗、油漆、安装、主要磨损件调换，容器、管道、构筑物、严重腐蚀修换，油漆防护或防腐内衬；小修内容主要包括设备内部清洗加油、严重磨损件修换等。

加强环保设施管理，确保污染防治设备完好率达100%，处理效果达到设计和排放标准要求。

编制设备维护保养检修项目及备品备件计划；设备、仪器、管件建卡管理，废水站的设备、仪器、管件都需建立档案卡片。实行设备、仪器一台(套)一卡、管件按使用部位分段，一段一卡。设备可实行专人分机台负责。凡大、小修理以后，需经过检修验收，符合检修质量(检修质量，根据企业实际情况制定)，才能投入使用。并将检修内容、质量交接情况记入卡片存查。

负责环保设施的更新、改造和引进应用最佳实用技术或装备等。

技术培训：废水处理技术是边缘科学，涉及知识面广、管理技术性强，因此污水处理站的人员，从技术管理人员到每个技术工人，都需不断自我系统学习或有组织的针对企业实际情况进行技术培训，提高管理水平。并定期考核成绩，作为晋级依据。

(3)固体废物污染环境防治的管理

公司生产工序产生的各类固体废物，分别由指定部门负责厂内清理，并分类中转到指定地点，统一外运，回收利用或处置。其主要任务与责任：

应将固体废物分类存放在固定存放地点，防止固体废物流失对环境造成污染；

分管部门应及时做好存放固体废物场地的清扫和清理，中转过程中应分类存放在指定地点，不能混杂；固体废物外运、利用、处理、处置过程中，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施；

严禁转嫁污染，在外运、处理、处置、销售固体废物时，必须按照国家固体废物污染环境防治法经单位环保部门同意，报请地方生态环境局批准后方可实施。

### 9.3环境管理措施

9.3.1施工期环境管理措施

对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护条款、施工机械、施工方法、施工进度中的环境保护要求等。要求施工单位按环保要求施工，并对施工过程的环保措施的实施进行检查监督。按照《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》(环办[2012]5号)要求，开展施工期环境监理。

9.3.2营运期的环境管理

要把环保工作纳入单位全面工作中进行管理，把环保工作贯穿到单位管理的各个部门，环保工作要合理布置、统一安排，既要重视污染的末端治理，又要重视生产全过程控制；既要重视污染源削减，又要重视综合利用，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主、防治结合的方针，实施污染物排放能够总量控制，推行清洁生产，单位的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖惩规定。环保管理机构要对环境保护统一管理、对各部门环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督。

9.3.3实施排污口规范化建设

根据国家及省市环境保护主管部门的有关文件精神，该项目污染物排放口必须实行排污口规范化建设，该项工作是实施污染物总量控制的基础性工作之一。通过对排污口规范化建设，能够促进企业加强环境管理和污染治理；有利于加强对污染源的监督管理，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理；提高人们的环境意识，保护和改善环境质量。

(1)排污口管理

废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照《湖北省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口(接管口)设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的 《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

①排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。

②排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

③环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1－1995、GB15562.21995执行。环境保护图形符号及颜色见表9.3-1。

表9.3-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

(2)排污口建档管理

①拟建项目排污口使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环保总局环发[1999]24号)，排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则，建设项目按有关规定对排污口施行规范化管理，在各排污口和污染物排放点源竖立标志牌，建立管理档案。

### 9.4环境监测计划

为及时了解项目运行期对环境保护目标所产生的影响范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效益。结合工程与环境特点，建设单位应委托当地环境监测站等部门对项目产生的污染物进行定期的监测，根据《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)，日排水量大于或等于100吨的排污单位，流量比例采样或等时间间隔采样方式与自动在线监测系统配合使用，要逐步实现自动在线监测。湖北海宜生物科技有限公司已建设在线监测设施。监测任务及监测计划见表9.4-1。

表9.4-1      监测任务及监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 实施 单位 | 信息 公开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区废水 总排放口 | 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN | 在线自动监测 | 企 业 自 行 委 托 监 测 | 由 建 设 单 位 定 期 向 公 众 公 开 跟 踪 监 测 |
|  |  | SS、色度 | 每日1次 |  |  |
|  |  | BOD5 | 每月1次 |  |  |
| 废气 | 厂界四周 | TSP、硫化氢、氨 | 半年一次 |  |  |
|  | 流化床干燥粉尘排气筒 | 颗粒物 | 半年一次 |  |  |
|  | 恶臭排气筒 | 硫化氢、氨 | 半年一次 |  |  |
| 噪声 | 厂界外1m处 | 等效A声级 | 每季1次 |  |  |
| 地 下水 | 地下水上游、厂区内、地下水下游 | pH、色度、硝酸盐、汞、砷、铜、锌、铅、镉、六价铬、高锰酸盐指数、氨氮、以及地下水的八大离子 | 半年一次 |  |  |
| 土壤 | 厂区内 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项 | 每年一次 |  |  |

9.4.1施工期的环境监控

主要监控施工噪声、施工扬尘，防止施工噪声、施工扬尘引起环境问题。该项目在施工过程中应注重对附近的环境进行监控。

(1)噪声监测：监测项目为连续等效A声级，监测时间分昼夜两个时段。

(2)环境空气监测：监测项目为TSP，监测频次为每周1次，每次8h以上。

(3)固废监测：监测项目主要为建筑垃圾的源汇及产生量，监测方法为每天填写产生量报表并说明去向和处置情况。

9.4.2运营期环境监测方案

(1)监测方案

污染源监测计划见表9.4-2，环境监测计划见表9.4-3。

表9.4-2       污染源监测计划表

| 类别 | 代号 | 污染源 | 监测因子 | 监测点位置 | 监测 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 1号车间流化床干燥 | 颗粒物 | 排气筒 | 1次/季度 |
|  | 2#排气筒 | 锅炉房 | 烟尘、SO2 、NOx | 烟囱 | 1次/季度 |
|  | 3#排气筒 | 污水处理站恶臭单元 | 硫化氢、氨 | 排气筒 | 1次/季度 |
| 废水 | 排放口 | 废水 | pH、COD、氨氮、TP、TN | 在废水总排放口监控 | 自动监测 |
| 噪声 | 厂界 | 空压机、鼓风机、泵类等。 | Leq[dB(A)] | 厂界四周 监测点 | 1次/季度 |

表9.4-3        环境监测计划表

| 环境监测 | 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 个数 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | PM10、SO2、NO2、NOx、TSP、硫化氢、氨 | 厂区下风向 | 1 | 1次/年 |
|  | 地表水 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、总氮和氟化物。 | 园区污水处理厂总排口上游500米和下游1000米。 | 2 | 1次/年 |
|  | 地下水 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、总溶解性固体、总硬度、六价铬、锌、铅、镉、镍、砷、铜、汞。 | 地下水上游、厂区内、地下水下游 | 3 | 1次/年 |
|  | 土壤 | pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项。 | 厂区内 | 1 | 2次/年 |

(2)监测方法

污染源监测采样、样品保存分析方法，应严格按照有关规范要求执行。

(3)监测数据报送制度

对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交单位环保主管科室，一份送单位档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由单位环保主管负责人审核后报当地环保行政主管部门。必要时，监测结果对外公示。

### 9.5环保设施竣工验收

根据《关于实施建设项目竣工环境保护 企业自行验收管理的指导意见》，建设项目竣工环境保护验收是建设项目环保“三同时”制度的重要组成环节，是建设项目环境保护“出口关”，是指编制环境影响报告书(表)的建设项目竣工后，依据环境影响报告书(表)及其审批文件、日常监督管理记录、施工期环境监理报告，对与主体工程配套建设的环境保护设施和环境保护措施落实情况进行验收。

9.5.1企业自主验收基本原则

(1)主体责任明确。企业作为建设项目环保责任的主体，承担着建设项目环境保护相关工作，负责落实建设项目环保“三同时”制度，减少建设项目实施对环境因素及其生态系统造成的影响。

(2)验收程序规范。竣工环境保护验收实行由单位法人负责的自行验收管理。单位自行验收严格按照环境保护主管部门制定的规定程序执行，验收过程完整，验收程序合法。

(3)验收标准明确。单位自行验收严格落实环境影响报告书(表)及其批复文件要求，验收材料齐全，验收内容全面，适用标准规范，内容不缺项，标准不降低。

(4)强化监督管理。各级环境保护主管部门强化事中事后监管，利用“双随机”抽查机制，加强对建设项目施工阶段、竣工阶段、建成投运后环保执行情况监督检查，监管覆盖全过程。

9.5.2企业自行验收范围

(1)环境影响报告书(表)及其批复文件规定的与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施。

(2)环境影响报告书(表)及其批复文件和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

(3)与建设项目有关的各项环境保护设施、环境保护措施运行效果。

9.5.3“三同时”验收一览表

根据“三同时”制度的管理要求，在建设项目竣工环境保护验收中，应首先对环境保护设施进行验收，包括环境保护相关的工程、设备、装置、监测手段等。但在实际的环境管理中，除了这些环境保护设施之外，更重要的是环境管理的软件，即保证环境设施的正常运转、工作和运行的措施，也要同时进行验收和检查。

该项目环境保护“三同时”竣工验收内容见表9.5-1。

表9.5-1       项目环境保护“三同时”竣工验收内容

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉房烟囱 | 采用文丘里麻石水膜+双碱法除尘脱硫+SNCR脱硝处理 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3中特别排放限值 |
|  | 流化床干燥粉尘 | 二级旋风除尘+袋式除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  | 厂区无组织恶臭 | 加强厂区绿化，设置100m卫生防护距离。 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 废水 | 厂区废水 | 污水处理站采用“调节池+UASB池+A/O池+芬顿氧化池”工艺处理。 | 满足《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表 2 中间接排放标准，同时满足雷大工业园污水处理厂设计进水水质标准要求。 |
| 固废 | 固体废物 | 分类收集，合理处理处置。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 无害化处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | 尽量采用低噪声设备，对高噪声设备采用隔声、消音装置和措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 环境风险 | 环境风险 | 加强员工培训，制定风险应急预案；盐酸储罐设置围堰Φ4500×1000；碱储罐设置围堰Φ4500×1000。 | 满足风险管理要求，将事故风险降至最小程度 |
| 其他 | 排污口 | 规范化排污口，标志、配备相关仪器或委托监测部门监测 | 符合相关规范 |

### 9.6信息公开

根据环境保护部印发的《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发[2015]163号)的规定，并结合《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》(环水体[2016]186号)中的相关要求。

建设单位应主动先向社会公开本项目的环境影响评价文件，污染防治设施的建设情况、污染物排放情况以及单位自行检测情况，环境风险应急预案及应对情况。

除涉及国家机密或商业秘密之外，对于监测计划中涉及污染物定期的监测结果应以文本形式在网络平台或对外发放对外进行公开。包括：

(1) NH3、H2S的排放浓度和排放量，废气量和废气温度；

(2)高噪声源噪声、厂界噪声；

(3)厂区总排口中pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷等浓度数据。

(4)地下水中八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；地下水监测基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数等浓度数据。

同时应根据厂区实际情况制定相应的应急预案并向周边群众和社会公开。

### 9.7排污许可管理要求

按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号)和《排污许可证管理暂行规定》中第三十二条的规定：排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

(1)排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

(2)落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

(3)按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

(4)按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

(5)按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

(6)法律法规规定的其他义务。

## 10、评价结论

### 10.1项目概况

湖北海宜生物科技有限公司是广东海纳川生物科技股份有限公司的全资子公司，公司位于襄阳精细化工产业园，占地200亩，是宜城市人民政府招商引资的重点企业。

公司主要应用生物工程和酶工程技术，从事食品和食品添加剂原料的研发、生产和销售。公司积极借鉴和完善国内外先进的工艺、设备和管理经验，加快酵母类衍生品、低聚麦芽糖、异麦芽酮糖、多元糖醇的开发和推广，着力打造新型食品原料研发生产基地。目前公司主要生产年产6000吨酵母类饲料原料、年产4000吨伊代欣糖、年产1000吨异麦芽酮糖三种产品。

在市场大环境趋势下，湖北海宜生物科技有限公司拟充分利用现有生产条件和设备（增加部分生产设备），切换原有6000吨酵母类产品生产产能中的4000吨产能空间，转产生产4000吨赤藓糖醇，提高企业经济效益，及时满足国内外市场的需求，项目总投资2000万元。

### 10.2项目环境可行性分析结论

10.2.1产业政策相符性分析

经检索《产业结构调整指导目录(2019年)，本次项目属于第一类“鼓励类”第十九条“轻工”中第29款“采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外），以糖蜜为原料年产8000吨及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制剂和复合型酶制剂、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等开发、生产、应用。酵素生产工艺技术开发及工业化、规范化生产”。项目的建设符合国家产业政策。

10.2.2建设项目与城市规划相符性分析

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目位于襄阳精细化工产业园（雷河大雁工业园），用地性质为工业用地。项目建设符合襄阳精细化工产业园规划要求，建设项目与城市规划是相符合的。

10.2.3建设项目与襄阳精细化工产业园规划相符性分析

襄阳精细化工产业园位于宜城市西南部，规划范围包括大雁工业区、雷河镇及孔湾镇部分用地，北至廖河村，南抵太山庙，西临荆山余脉，总用地面积为38km2。

规划发展目标：随着中部崛起及国家“十二五”提升工业化水平关键时期的到来，借助自身相关优势，本着切实求进的管理方针，努力实现将规划区建设成为宜城市乃至襄阳市未来的现代化工业新区——一个以精细化工业为主，集研发、制造、高信息、高科技化、物流为一体的现代化专业性产业园。使得规划区成为襄阳经济圈整合集群化优势、促进产业经济发展的重要基地、展示新世纪对外开放新特点、新成就的重要窗口。

襄阳精细化工产业园已经于2019年4月完成规划环评工作，并2019年4月29日取得了襄阳市生态环境局襄环函[2019]8号《关于襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》，详见附件10。

依据《襄阳精细化工产业园总体规划》，襄阳精细化工产业园规划定位为：

产业发展定位——以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业。

生态形象定位——保护并利用优势生态资源，展现现代新型工业园区独特的生态景观结构与品牌文化形象。

功能性质定位——襄阳经济圈南部整合产业集群优势、促进产业发展的重要经济增长极，展示新时代城镇发展新特点、新成就的重要窗口。

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目位于襄阳精细化工产业园(雷河大雁工业园)，用地性质为工业用地，与园区产业发展定位一致。

10.2.4项目与《襄阳市汉江流域水环境保护条例》相符性分析

《襄阳市汉江流域水环境保护条例》于2016年10月26日襄阳市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2016年12月1日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准。条例中：

第三章 水污染防治

第十二条 汉江流域实施水环境重点保护区制度。重点保护区包括以下区域：

(一)汉江干流岸线两侧外各二千米；

(二)纳入断面水质考核的汉江支流岸线两侧为平地的向外延伸一千米，为山地的向外延伸至第一重山脊；

(三)鱼梁洲和有行政建制村的汉江干流洲滩。

在重点保护区内严禁新建、扩建工业企业、畜禽养殖场(区)及其他可能污染水环境的项目，严禁设置垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所。

此次评价项目距离汉江干流蛮河直线距离5.5km，不属于汉江流域重点保护区。

第十四条 汉江流域内所有化工企业和其他排放重点水污染物的企业应当进入工业园区。工业园区外已建化工企业和其他排放重点水污染物的企业，由市、县(市、区)人民政府责令限期搬迁、转产或关闭。化工企业和其他排放重点水污染物的企业在进入工业园区前不得扩大运营规模。

第十五条 市、县(市、区)人民政府应当加大投入，规划、建设、完善开发区、工业园区等工业集聚区污水集中处理设施和配套管网，实现排污纳管全覆盖，保障污水集中处理。

工业集聚区内的企业应当依法建设、完善企业废水预处理设施，保证排放废水达到污水集中处理设施的纳管标准。

本次技改项目位于襄阳精细化工产业园，项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经园区管网进入园区污水处理厂进一步处理，最终排入蛮河。

由此可见，项目建设符合《襄阳市汉江流域水环境保护条例》要求。

10.2.5与《关于印发湖北省生态保护红线划定方案的通知》(鄂环发[2018]8号)相符性分析

根据湖北省环境保护厅、湖北省发展和改革委员会《关于印发湖北省生态保护红线划定方案的通知》(鄂环发[2018]8号)，项目位于襄阳精细化工产业园（雷河大雁工业园），不在湖北省及襄阳市生态红线内，不属于限制开发区。符合生态保护红线要求。

10.2.6与《襄阳市大气污染物防治行动计划》相符性分析

《襄阳市大气污染物防治行动计划》中明确指出“制定区域清洁能源供应规划，全面控制煤炭消费总量，划定城市高污染燃料禁燃区范围，逐步由城市建成区扩展到近郊。”本项目主要使用电能、水和煤，该项目建成后废气污染物可实现达标排放，因此符合《襄阳市大气污染物防治行动计划》要求。

10.2.7与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知(国发【2018】22号)相符性分析

依据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知(国发【2018】22号)中要求：实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。

本次项目主要涉及粉尘污染物的排放，依据本次环评要求，本项目将对粉尘进行有效处理保证其达标排放，因此项目的建设与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的要求是相符的。

10.2.8环境功能相容性分析

根据宜城市环境功能区划，项目所在地空气质量目标为满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单中二级标准；地表水蛮河为Ⅲ类功能区；声环境质量为3类功能区。

根据本次环评对项目在建设期和运行期间可能产生的环境影响的预测分析，项目实施后不会对大气、地表水、声环境、地下水及土壤等环境要素造成明显的影响，区域各项环境质量指标可以满足功能区划的要求；项目在拟建地建设符合当地环境功能的区划的要求。

10.2.9“三线一单”控制要求的相符性分析

(1)与湖北省生态红线相符性分析

根据《湖北省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》(鄂政发[2018]30号)规定，湖北省生态保护红线总面积4.15万平方公里，占全省国土面积的22.3%。湖北省生态保护红线总体呈现“四屏三江一区”基本格局。“四屏”指鄂西南武夷山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区、鄂东北大别山区四个生态屏障，主要生态功能为水源涵养、生物多样性维护和水土保持；“三江”指长江、汉江和清江干流的重要水域及岸线；“一区”指江汉平原为主的重要湖泊湿地，主要生态功能为生物多样性维护和洪水调蓄。

本项目所在区域不在湖北省划定的生态红线保护范围内。与湖北省生态保护红线相符。

(2)与襄阳市汉江流域水环境保护条例红线相符性分析

本次技改项目位于襄阳精细化工产业园(雷河大雁工业园)，距离蛮河直线距离约5.5km，不在《襄阳市汉江流域水环境保护条例》重点保护区范围内，项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经园区管网进入园区污水处理厂进一步处理，最终排入蛮河。因此符合《襄阳市汉江流域水环境保护条例》规定。

(3)与环境质量底线的相符性分析

本项目所在区域空气环境质量达不到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，为不达标区；监测期间评价区域特征因子硫化氢、氨监测浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准值要求。项目区域声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，项目纳污水体蛮河蛮河的监测断面高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷及石油类超标，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求。项目区域地下水监测点总大肠菌群超过标准，其他地下水指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2018)中Ⅲ类标准。项目所在地各监测点监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地标准要求。

①项目与水环境功能的相符性分析

本项目建设不占用水域，厂区采用分区防渗措施防止污染物外渗透，项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经园区管网进入园区污水处理厂进一步处理，最终排入蛮河。项目废水排放对蛮河影响较小，因此项目的建设符合相关水环境功能的要求。

②项目与大气环境功能的相符性分析

项目所在区域大气环境为二类区，目前为不达标区，属于大气环境受体敏感重点管控区，区域内禁止在居民住宅区等人员密集区域或者幼儿园、学校、医院、养老院、办公区等场所及其周边，从事生产恶臭气体的生产经营活动，区域内建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代。

根据《大气污染防治年度实施计划指南(试行)》(环办函[2014]362号)、《襄阳市环境保护“十三五”规划》、《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动方案》(鄂环发[2018]7号)、《省人民政府关于印发湖北省打赢蓝天保卫战行动计划(2018-2020)的通知》(鄂环发[2018]44号)等，结合宜城市大气污染防治工作实际，制定宜城市大气污染防治攻坚实施方案。

综上所述，项目建设地环境空气质量会逐步得到改善。

③项目与声环境功能区的相符性分析

项目所在区域为3类声功能区，根据声环境影响预测，该项目的建设对周边的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此该项目项目的建设符合声环境区要求。

④项目于地下水功能区的相符性分析

该项目所在区域地下水环境为三类区，根据地下水环境影响预测，该项目的建设对区域地下水影响较小，符合地下水环境功能区要求。

综上所述，项目的建设不会突破当地环境质量底线。

(4)与资源利用上线的对照分析

该项目生产过程中所用的资源主要为水资源、电能、煤。项目所在地水资源丰富，且技改项目运行过程中水资源、电能、煤消耗量均比技改前较少，故项目符合资源利用上线标准。

(5)与环境准入负面清单的对照

对照国家、地方及行业产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明。

①《产业结构调整指导目录》(2019年)相符性分析

本次项目属于第一类“鼓励类”第十九条“轻工”中第29款“采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外），以糖蜜为原料年产8000吨及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制剂和复合型酶制剂、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等开发、生产、应用。酵素生产工艺技术开发及工业化、规范化生产”。项目符合《产业结构调整指导目录》(2019年)要求。

②与《限制用地目录(2012年本)》相符性分析

该项目用地不在国家《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2013年本)》中。

③与《市场准入负面清单草案》(试点版)相符性分析

经查《市场准入负面清单草案》(试点版)，项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

④与《湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析

本次项目属于环境治理基础设施建设项目，项目建设地位于襄阳精细化工产业园。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园等环境敏感区。项目符合《湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》要求。

综上所述，本项目符合国家、地方及行业产业政策和《市场准入负面清单草案》等环境准入负面清单要求。

### 10.3工程分析结论

10.3.1废水污染源

项目产生的工艺废水、设备地面清洗废水和生活污水一起进入厂污水处理站进行处理，处理达到《酵母工业污染物排放标准》表2间接排放标准和雷大工业园污水处理厂接管标准后排入雷大工业园污水处理厂进一步处理。废水主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为60mg/L、18mg/L、5mg/L、5mg/L。

10.3.2废气污染源

发酵尾气(G1)：产生于生产线上四个发酵罐，主要成分为水蒸汽、发酵产生的CO2这类降解产生的小分子物质。因为尾气内无其他污染物质，发酵罐上排气口可直接排放。

项目拟对发酵尾气进行高空稀释排放处理，尾气含少量 CO2 气体通过15m 高的排气管道引至车间外排放。对周围环境影响较小。

干燥粉尘(G2)：本次项目流化床干燥粉尘利用1号生产车间现有除尘装置（二级旋风除尘+袋式除尘器）进行处理，处理后废气经由15m 高排气筒排放，二级旋风除尘+袋式除尘器处理效率为99.9%。外排废气量为10.8×106Nm3/a (1500Nm3/h)，粉尘排放量为0.08t/a(其排放速率为 0.011kg/h)，粉尘排放浓度为14.6mg/m3。

10.3.3噪声污染源

项目主要噪声源为冷却塔、离心风机、空压机及各类水泵等设备噪声，其源强声压级在80~95dB(A)之间。

10.3.4固体废物污染源

项目产生的固体废物包括废酵母、废母液、废活性炭及职工生活垃圾，其产生及处理情况如下：

废酵母：项目废酵母产生量为2520t/a，作为有机肥出售。

废母液：项目废母液产生量为1500t/a，作为有机肥出售。

废活性炭：项目废活性炭每天产生量约0.09t，产生量约27t/a，送厂区锅炉房焚烧。

生活垃圾：技改项目劳动定员60人。生活垃圾以每人每天0.5kg计，年产生活垃圾9t，由园区环卫部门一起集中收集处置。

### 10.4环境现状评价结论

10.4.1环境空气现状评价结论

宜城市2017~2018年环境空气质量并不能满足《环境空气质量标准》(GB3085-2012)中二级标准，主要超标子为PM10、PM2.5、NO2。宜城市的春季和冬季为PM10、PM2.5污染最为严重，全年仅7月~10月各指标均可以满足环境空气二级标准，NO2仅在2017年12月、2018年1月和2018年12月超过了环境空气二级标准。污染最为严重的时节主要是冬季和春季。

根据环保、气象部门多年监测资料、结合地理条件综合分析，秋、冬、春三季空气质量区受域输送影响逐渐增大。同时，地处“南襄隘道”风口子，通过“方城缺口”与华北平原相通，加之山体的阻挡以及襄阳风速小、风力弱(常年平均风速1.9m/s)，不利于污染物的扩散及清除，受华北季节环境气候影响，区域输送的贡献率可达30%左右。北方一旦出现重污染天气，污染气团随北风入侵我市后形成静稳状态，极易造成雾霾滞留，导致污染指数较省内其他城市更高，持续时间更长。

精细化工园区在监测期间评价区域SO2、NO2等的小时浓度值及TSP、PM10日均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；TVOC满足《室内空气质量标准》(GB18883-2002)标准要求。

本次项目区域特征污染物现状监测结果均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D：其他污染物空气质量浓度参考限值。

10.4.2地表水环境现状评价结论

蛮河的监测断面高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷及石油类超标，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求。蛮河的监测断面水质超标原因是蛮河沿线分布有居民居住、宜城市经济开发区和雷河·大雁工业园，居民生活污水未全部收集进入污水处理厂；宜城市经济开发区和雷河·大雁工业园配套的污水处理厂未能正常稳定运行，污水处理厂尾水的排放对蛮河水环境造成一定程度影响，园区污水处理厂建设并正常运营后，根据《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）要求，现有宜城市经济开发区和雷河·大雁工业园配套的污水处理厂需进行提标升级改造，执行更严格标准后会对污水处理厂尾水排放口下游蛮河水环境有一定程度的改善作用。

10.4.3地下水环境现状评价结论

规划园区各地下水监测点总大肠菌群超过标准，其他地下水指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2018)中Ⅲ类标准。总大肠菌群超标是因为各监测点位于农村地区，农业面源污染造成的。

10.4.4土壤环境现状评价结论

项目所在地各监测点监测指标均能够满足相应的土壤环境质量标准限值要求，项目周围区域土壤环境质量现状较好。

10.4.5声环境现状评价结论

项目各监测点昼间、夜间监测值均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)) 相应标准要求，项目建设地声环境质量良好。

### 10.5环境影响评价结论

10.5.1环境空气影响评价结论

经预测，正常情况条件下，项目点源、面源排放的废气中污染因子的最大地面落地浓度均小于标准浓度，最大占标率均＜10%。废气排放对周围环境空气和敏感目标影响较小。本项目大气环境影响为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(GB2.2-2018)要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。”

项目执行卫生防护距离为100m。根据现场踏勘，厂区最近的敏感点——东面的潘家湾（目前基本已搬迁完毕）距离厂区无组织恶臭产生单元污水处理站为145米，能够满足该项目卫生防护距离100m要求。建设单位应主动与当地规划部门联系，配合相关部门做好大气环境/卫生防护距离内的规划控制工作，卫生防护距离内，不得再规划新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。

10.5.2地表水环境影响评价结论

项目废水经厂区污水处理站处理后达到《酵母工业水污染物排放标准》间接排放标准和雷大工业园污水处理厂接管标准，由园区污水管网输送至雷大工业园污水处理厂进行进一步处理，达标后排入蛮河。项目废水排放对纳污水体蛮河影响较小。

10.5.3声环境影响预测结论

经预测，项目营运期采取必要的噪声防治措施后，厂界噪声预测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准限值要求。因此，营运期间项目噪声对周围环境影响较小。

10.5.4固体废物影响分析结论

该项目产生的固废均有合理的处理、处置方式，处理处置率达到100%，对环境影响较小。只要建设单位加强对固体废弃物的管理，及时收集，妥善处理处置，不会对周围环境产生明显的不利影响。

10.5.5地下水环境影响评价结论

预测结果表明：在最不利的无防渗措施情况下，污染物(CODMn)泄露后渗入地下水后，扩散10000d对地下水影响范围为3m，项目对周围地下水环境影响范围较小。同时，该项目所有污水池等易发生泄露的场所地面均进行了防渗处理并按要求设置了集排水设施，因此，从地下水环境保护角度看，本项目对地下水的影响是可以接受的。

10.5.6土壤环境影响评价结论

只要建设单位加强对厂区地面进行防渗处理，并加强管理，防止漏洒各类废物，减少无组织排放。在此基础上，污染物渗入土壤的机率可进一步降低，对土壤环境产生的影响也将进一步降低。在落实本报告提出的污染防治措施后，项目基本上不会对区域土壤环境造成影响。

10.5.7环境风险影响评价结论

经过环境风险分析，项目在严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施和各项应急预案的前提下，本项目的环境风险在可接受的范围内。

### 10.6污染防治措施结论

10.6.1废气治理措施

(1)粉尘处理措施

本次技改项目利用公司现有1号生产车间和10号生产车间进行生产，10号生产车间主要生产工艺为赤藓糖醇产品的发酵和过滤工艺，1号生产车间主要生产工艺为赤藓糖醇产品的提取和精制工艺。1号生产车间赤藓糖醇产品的提取和精制工艺产生的流化床干燥粉尘利用1号生产车间现有除尘装置（二级旋风除尘+袋式除尘器）进行处理。

对产生粉尘的振动流化床干燥工段进行粉尘收集，将收集的粉尘先采用二级旋风除尘器进行除尘，再采用袋式除尘器进一步的除尘处理，处理效率可达99.9%，处理达标后通过15m高排气筒外排。

(2)锅炉烟气处理措施

技改项目生产过程所需蒸汽来源于公司现有锅炉房，锅炉房燃煤烟气采用文丘里麻石水膜除尘器+碱水喷淋处理+SNCR处理，其烟尘除尘效率达到 99.5%，SO2 处理率达到 70% ，NO2处理率达到 40%。

(3)无组织废气

①污水处理站恶臭产污单元应加盖密封，尽最大可能进行收集处理，并加强厂区绿化建设，绿化以污水处理单元、污泥处理单元四周及厂界四周为主。恶臭产污单元种植抗害性强的乔灌木，厂界四周种植综合抗污能力强的乔木，总体上绿化树种以高大乔木为主，以低矮的灌木为辅，厂界四周设置绿化隔离带。厂区预留地表在建设之前必须种植草皮以防止扬尘、水土流失等对区域环境的影响。

②加强污水处理站各处理单元管理，及时清理堆存污泥及其他固废，减少恶臭气体散发量。

③厂区内的污水管设计应足够大，尽量避免产生污水死区，导致污物淤积腐败产生恶臭。

④该项目须设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离控制区内不得再规划新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑物。

⑤合理规划布局，各恶臭产污单元尽量远离厂界，使恶臭强度有足够衰减距离，满足厂界达标排放要求。

10.6.2废水治理措施

(1)项目废水治理措施

项目废水经过污水处理站处理后，各污染物均符合《酵母工业水污染物排放标准》(GB25462-2010)表 2 中间接排放标准的要求，同时满足雷大工业园污水处理厂设计进水水质标准要求。

(2)废水依托处理措施

公司废水经厂区污水处理站处理后由园区污水管网输送至雷大工业园污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入蛮河。

10.6.3噪声治理措施

项目噪声主要来源于鼓风机、空压机及各类泵产生的设备噪声。项目拟选用低噪声设备，并将噪声设备置于室内，采用减震、隔音、消声等降噪措施，降低噪声影响。

10.6.4固体废物治理措施

本次技改项目产生的固废均为一般工业固废，应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)有关规定，配套建设临时堆放场所，及时组织清运，合理进行处理处置。废酵母、废母液作为有机肥出售，废活性炭送厂区锅炉房焚烧，生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

本项目的固体废弃物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

10.6.5地下水防治措施

本项目建设单位只要在建设期做好分区防渗防漏工作，运行期避免非正常情况产生，项目建成后不会对当地地下水环境造成污染影响。地下水治理措施可行。

10.6.6土壤防治措施

项目建设、运行过程中必须采取措施保护土壤环境，对整个厂区采取分区防渗防漏措施。固废暂存场所要做的防渗、防漏、防雨淋、防晒等，避免固废中的有毒物质渗入土壤。设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。另外，要做好厂区的绿化工作。

### 10.7总量控制结论

本次技改项目建成投产后，公司总量类污染物排放量均比技改前排放量减少，本次技改项目不新增总量类污染物排放量，不需申请总量指标。

### 10.8公众参与结论

公众参与调查结果表明：该项目的实施周边群众是支持项目的建设，大多数人认为该项目有利于宜城市经济发展，对该项目的建设持支持态度，另一方面，公众对环境污染问题也表示出极大的关注，如项目废气、废水及固废对环境的影响等问题，所有被调查公众均提出加强环境治理要求，建设单位对于公众关注和担忧的环境影响问题十分重视，并积极采纳公众意见，承诺在项目建设和运行的同时加强三废治理，切实落实污染治理措施以及保证污染物达标排放。

### 10.9报告书总结论

湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目位于襄阳精细化工产业园（雷雁大道11号），项目技改完成后，公司主要污染物排放量均比技改前排放量减少，项目总投资2000万元。

综合本报告书所作各项评价内容表明：项目建设与区域总体规划和环境规划相符，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，项目废水污染物、废气污染物、噪声均可实现达标排放，固废均得到合理处置，污染物的排放量满足总量控制要求；项目符合清洁生产要求。通过预测，项目建成投产后周围环境功能不下降，项目主要环境风险在可接受范围之内，环境风险防范及应急措施可行；环保投资可满足污染控制需要，能实现环境效益、经济效益和社会效益的统一；因此在下一步的工程建设和运行中，建设单位须严格执行既定的污染防治措施、“三同时”制度和本报告书中提出的各项环境保护对策建议。

在落实以上要求的条件下，从环保角度出发，湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨赤藓糖醇技改项目建设可行。

# Text boxes

图3.1-1       酵母类产品工艺流程图

酵母菌种

试管

三角瓶

卡式罐

18tPC种子罐

180t发酵罐

糖蜜储罐

混合反应罐

澄清罐

清糖液储罐

闪蒸灭菌

灭菌糖蜜罐

食品级磷酸

配料罐

营养液罐

连续泵

空气

粗效过滤器

罗茨鼓风机

高效过滤器

水

氨水

氨水泵

60t后熟罐酵母2.2%

转刷过滤器

卫生泵

一级分离机

10%DS酵母乳储箱

二级分离机

酵母乳储箱

三级分离机

水

酵母乳酶解罐(酵母18%)

三级废水

酵母乳热处理

真空浓缩

喷雾干燥

食品酵母粉

酵母乳酶解罐(酵母12%)

食品级酶制剂

三效浓缩

浓度30~35%

巴氏灭菌

喷雾干燥

离心分离

喷雾干燥

酿酒酵母细胞壁

三效浓缩

浓度30~35%

单效浓缩

浓度≥65%

巴氏灭菌

计量、包装

酿酒酵母提取物

过筛

计量、包装

酿酒酵母水解物

反应罐

蔗糖溶液

蔗糖

去离子水

蔗糖异构酶

伊代欣糖

结晶

干燥

糖浆

脱色

过滤

浓缩

葡萄糖

离心分离

活性炭

清洗

灌装

伊代欣糖糖浆

图3.1-2     伊代欣糖产品生产工艺流程图

结晶

干燥

糖浆

脱色

过滤

浓缩

离心分离

反应罐

蔗糖溶液

蔗糖

去离子水

蔗糖异构酶

异麦芽酮糖

清洗

灌装

异麦芽酮糖糖浆

图3.1-3    异麦芽酮糖产品生产工艺流程图

活性炭

1352.4

1380

损耗27.6

酵母单一产品

146

142.2

反渗透装置

19

锅炉除尘系统

伊代欣糖（异麦芽酮糖）产品

42

101

235

38

损耗282

313.

474.2

142.2

77.2

144.6

10

19.4

10

10

绿化及其他

冷却循环水

雨水管网

640

1440

损耗800

650m3/h

浓浆外售45

MVR蒸发系统

冷凝水31

CIP站

锅炉房

雨水管网

48

RO纯水系统

冷却循环水

雨水

管网

16

67.4

损耗32

400m3/h

损耗3.8

进入产品0.1

进入糖浆5.5

伊代糖欣产品（三期项目）

蛮河

园区污水管网

1504.6

18.8

4.2

21

损耗47

污水处理站

厂区生活污水

设备、地面冲洗

3507.8

新鲜水

图3.1-4    现有工程水平衡图    单位：m3/d

1666.4

3.12

进入物料

酵母产品

5.41

喷雾干燥（酵母产品）

蒸汽

1.19

酵母酶解（酵母产品）

1.15

反应釜加热（酵母产品）

2.0

伊代欣糖（麦芽酮糖）产品

14.42

CIP站

1.52

CIP站加热

图3.1-5     现有工程蒸汽平衡    单位：t/h

配料

废气(G2)

废气(G1)

发酵

膜过滤

废活性炭(S2)

废水(W2)

废酵母(S1)

废水(W1)

浓缩

废水(W3)

图4.1-1   技改项目生产工艺流程及产污环节图

结晶、离心

重溶晶

离子交换

一、二、三次母液

浓缩

结晶、离心

干燥、包装

成品

图4.2-1  年产4000吨（日产13.3吨）赤藓糖醇物料平衡图

发

酵

膜

过

滤

排空

种子10t  固体葡萄糖30t

配料水54.11t  氨水0.6t

酵母膏0.84t  柠檬酸0.46t

硫酸镁0.03t  磷酸二氢钾0.05t

尾气 12t

二次结晶4.4t

取样 0.2t

化验分析

发酵液83.89t

自来水160.63t

废酵母 8.4t

膜再生废水 122.67t

累计130.07t

作为有机肥出售

污水处理

清液114.45t

累计12.2t

浓

缩（I）

三次结晶1.89t

母液（Ⅲ）9.6t

累计15.89t

液沫损失 0.05t

水分蒸发 93.67t

累计93.72t

浓缩液（I）36.62t

结晶、离心（I）

洗水11.45t

母液（I）33.43t

再经二次浓缩得到二次结晶、三次结晶、四次结晶，废母液作为有机肥出售

结晶（I）14.64t

重

溶

晶

洗水 1.83t

废活性炭0.09t

累计1.92t

水（含冷凝水）39.3t

活性炭0.08t

累计39.38t

污水处理

危废处理

脱色液52.1t

40%NaOH0.944t

离

子

交

换

35%HCl0.787t

水306t

累计307.73t

废水302.1t

离子交换液57.76t

污水处理

累计96.09t

浓缩（II）

浓缩液（II）21t

水分蒸发36.73t

结晶、离心（II）

洗水11.8t

结晶（II）10.22t

母液（II）22.58t

浓缩（Ⅲ）

水分蒸发13.49t

烘干

浓缩液（Ⅲ）9.09t

结晶、离心（Ⅲ）

洗水4.17t

母液（Ⅲ）9.6t

结晶（Ⅲ）3.66t

干燥包装

水分蒸发0.21t

粉尘0.27t

结晶（II）10.22t

成品13.3t（含量≥98%）

蒸汽200

赤藓

糖醇

生产

系统

用水

625.9

工艺水607.1

冷凝水回收166

损耗640

冷却循环水

320

960

雨水管网

新鲜水

200m3/h

1567.3

3

3.3

10.3

13.3

设备、地面冲洗

1.8

7.2

9

生活污水

643.4

污水处理站

园区污水处理厂

蛮河

图4.3-1      技改项目水平衡图      单位：m3/d

450.8

460

损耗9.2

酵母单一产品

蒸汽200

损耗15.2

赤藓

糖醇

产品

（本次项目）

625.9

607.1

冷凝水166

损耗3.8

19.4

伊代欣糖（异麦芽酮糖）产品

10

伊代糖欣产品（三期项目）

进入产品0.1

进入糖浆5.5

损耗32

144.6

48

RO纯水系统

冷却循环水

雨水

管网

16

新鲜水

77.2

67.4

3103.5

雨水管网

400m3/h

128.8

426.8

128.8

反渗透装置

损耗253

281.

锅炉房

1215.5

17

冷凝水28

损耗22.8

锅炉除尘系统

62.2

228

设备、地面冲洗

34

污水处理站

1396.5

143

100

CIP站

损耗780

MVR蒸发系统

园区污水管网

620

1400

浓浆外售43

蛮河

冷却循环水

雨水管网

640m3/h

18.8

4.2

21

10

厂区生活污水

10

绿化及其他

图4.3-2      技改项目完成后全厂水平衡图      单位：m3/d

0.5进入物料

1.73

发酵

1.46

一次浓缩

0.87

溶晶

蒸汽

6.71

0.9

二次浓缩

0.27

三次浓缩

图7.2-1   厂区污水处理站处理工艺流程

CIP站

二、三、四次晶体

图4.3-3     技改项目蒸汽平衡    单位：t/h t/h

蒸汽

13.84

酵母产品

进入物料

1.04

赤藓糖醇产品（本次项目）

进入物料

0.5

喷雾干燥（酵母产品）

1.80

酵母酶解（酵母产品）

0.39

反应釜加热（酵母产品）

0.38

伊代欣糖（麦芽酮糖）产品

2.0

赤藓糖醇产品（本次项目）

6.21

CIP站加热

1.52

CIP站

图4.3-4     项目完成后全厂蒸汽平衡    单位：t/h

15.2

膜过滤

0.6

0.9

芬顿氧化池

雷大工业园污水处理厂

废水

UASB池

园区截污管网

四次母液（S2）

调节池

A/O池

一次晶体